Difusor rotacional de techo DHV

Textos de especificación

Difusor rotacional de techo DHV- para conexión a conductos flexibles, compuesto por placa frontal, entrada y palas rotacionales fijas.

Modelo: SCHAKO tipo DHV-...

Ejecución:

-	Con placa frontal cuadrada y tobera de entrada, NW 100-400 (NW 100 de chapa de acero / NW 125-400 de aluminio) (-Q)

-	Con placa frontal redonda y tobera de entrada NW 100-400

(NW 100 de chapa de acero / NW 125-400 de aluminio) (-R)

-	Con placa frontal redonda y tobera de entrada NW 125-250 (de plástico) (-K)

Conducción de aire:

-	Impulsión (-Z)

-	Retorno (-A)

Tamaño nominal:

-	NW 100 (-100)

-	NW 125 (-125)

-	NW 160 (-160)

-	NW 200 (-200)

-	NW 250 (-250)

-	NW 315 (-315)

-	NW 400 (-400)

Material (placa frontal):

-	De chapa de acero (-SB) (solo DHV-Q/R-... NW 100)

-	De aluminio (-AL) (solo DHV-Q/R-... NW 125-400)

-	De plástico (-KU) (solo DHV-K-... NW 125-250)

Barniz:

-	Color RAL 9010 (blanco) (estándar) (-9010)

-	Color RAL de libre elección (-xxxx, siempre de 4 caracteres) (no disponible para DHV-K-...)

Montaje:

-	Montaje oculto (-VM, estándar)

-	Contrapieza a cargo del cliente (sin plénum o pieza de transición)

-	Con fijación por travesaño (sin plénum o pieza de transición)

-	Con montaje roscado (-SM), estándar para cubrimiento mediante paneles y para la conexión a conductos flexibles (sin plénum) (no disponible para pieza de transición -US)

-	Con fijación de pinza (-KB), solo para conexión a conductos flexibles (sin plénum)

-	Placa de cubierta de panel (-PA000/-PA...)

-	Sin placa de cubierta de panel (-P0000) (estándar)

-	Con placa de cubierta de panel de chapa de acero lacado en el color seleccionado (no disponible para DHV-R)

-	NW 310 (-PA310), para DHV NW 100-200.

-	NW 400 (-PA400), para DHV NW 100-250.

-	NW 500 (-PA500), para DHV NW 100-315.

-	NW 600 (-PA600), para DHV NW 100-400.

-	NW 625 (-PA625), para DHV NW 100-400.

Accesorios:

-	Pieza de transición (-U0/-US)

-	Sin pieza de transición (-U0) (estándar)

-	Con pieza de transición (-US) (de aluminio bruto, con contrapieza interior para montaje oculto (VM), con chapa perforada ecualizadora integrada, para placas de techo con un grosor de hasta 20 mm (no disponible para NW 400) (solo disponible con montaje VM)

-	Plénum (SK-R-09-...) de diseño cuadrado, para difusores de aire redondos con alojamiento circular, compatible con el DHV-..., fabricado en chapa de acero galvanizado (-SV), con ojales de suspensión.

-	Tipo de aire:

-	Impulsión (-Z), con chapa difusora de aire.

-	Retorno (-A)

-	Tamaño nominal:

-	NW 100 (-100)

-	NW 125 (-125)

-	NW 160 (-160)

-	NW 200 (-200)

-	NW 250 (-250)

-	NW 315 (-315)

-	NW 400 (-400)

-	Fijación:

-	Montaje oculto (-VM) (estándar)

-	Compuerta reguladora:

-	Sin compuerta reguladora (-DK0) (estándar).

-	Con compuerta reguladora en el plénum/en la boca de conexión, ajustable desde abajo, para regular fácilmente el caudal de aire sin tener que desmontar la placa frontal.

-	Sin ajuste manual por cuerda (-DK1)

-	Con ajuste manual por cuerda (- DK2)

-	Junta labial de goma:

-	Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar)

-	Con junta labial de goma (-GD1), de goma especial, en la boca de conexión

-	Caudalímetro:

-	Sin caudalímetro (-VME0) (estándar)

-	Con caudalímetro (-VME1) (no disponible en combinación con una compuerta reguladora)

-	Ejecución ROB:

-	Sin ejecución ROB (-ROB0) (estándar)

-	Aislamiento:

-	Sin aislamiento (-I0) (estándar)

-	Con aislamiento interior (-Ii), aislamiento térmico en el interior del plénum

-	Con aislamiento exterior (-Ia), aislamiento térmico en el exterior del plénum

-	Altura del plénum:

-	Altura del plénum estándar (-KHS)

-	Altura del plénum en mm, de libre elección (siempre de 3 caracteres)

(Altura mínima del plénum [KHS] para NW 100-315 = diámetro de la boca øD + 137 mm, aunque

mín. 235 mm, para NW 400 = diámetro de la boca øD + 242 mm, aunque mín. 340 mm) 				(Para SK-R-09-Z-...-DK1/-DK2-...-S0, tener en cuenta la altura del plénum especial para NW100)

-	Diámetro de la boca:

-	Diámetro de la boca estándar (-SDS)

-	Diámetro de la boca (øD) en mm, de libre elección (-xxx, siempre de 3 caracteres)

-	Posición de la boca:

-	Boca desde arriba (-S0)

-	1 boca lateral en el plénum (-S1) (estándar)

-	2 bocas laterales, desplazadas en 90° (-S2)

-	2 bocas laterales, desplazadas en 180° (-S3)

-	2 bocas laterales una junto a la otra (-S5)