Wervelrooster DHV

Aanbestedingsteksten

Plafondwerveldoorlaat type DHV- voor aansluiting op flexibele buizen, bestaande uit frontpaneel, inloop en vaste nozzlevormige wervelschoepen.

Product: SCHAKO type DHV-...

Uitvoering:

-	met vierkant frontpaneel en inlaatnozzle, NW 100-400 (NW 100 uit plaatstaal/NW 125-400 uit aluminium) (-Q)

-	met rond frontpaneel en inlaatnozzle NW 100-400 (NW 100 uit plaatstaal/NW 125-400 uit aluminium) (-R)

-	met rond frontpaneel en inlaatnozzle NW 125-250 (uit kunststof) (-K)

Luchtstroom:

-	luchttoevoer (-Z)

-	luchtafvoer (-A)

Nominale grootte:

-	NW 100 (-100)

-	NW 125 (-125)

-	NW 160 (-160)

-	NW 200 (-200)

-	NW 250 (-250)

-	NW 315 (-315)

-	NW 400 (-400)

Materiaal (frontpaneel):

-	uit plaatstaal (-SB) (alleen voor DHV-Q/R-... NW 100)

-	uit aluminium (-AL) (alleen voor DHV-Q/R-... NW 125-400)

-	uit kunststof (-KU) (alleen voor DHV-K-... NW 125-250)

Lak:

-	kleur RAL 9010 (wit) (standaard) (-9010)

-	RAL-kleur vrij te kiezen (-xxxx, altijd 4 cijfers) (niet mogelijk bij DHV-K-...)

Montage:

-	verdekte montage (-VM, standaard)

-	Tegendwarsbalk door de installateur te voorzien (zonder aansluitkast of overgangsstuk)

-	met traversebevestiging (met aansluitkast of overgangsstuk)

-	met schroefbevestiging (-SM), standaard bij paneelafdekking en voor de aansluiting op flexibele buizen (zonder aansluitkast). (niet mogelijk bij overgangsstuk -US)

-	met klembevestiging (-KB), alleen voor aansluiting op flexibele buizen (zonder aansluitkast)

-	Paneelafdekplaat (-PA000/-PA...)

-	zonder paneelafdekplaat (-P0000) (standaard)

-	met paneelafdekplaat uit gelakt plaatstaal in de gekozen kleur (DHV-R niet mogelijk)

-	NW 310 (-PA310), voor DHV NW 100-200.

-	NW 400 (-PA400), voor DHV NW 100-250.

-	NW 500 (-PA500), voor DHV NW 100-315.

-	NW 600 (-PA600), voor DHV NW 100-400.

-	NW 625 (-PA625), voor DHV NW 100-400.

Toebehoren:

-	Overgangsstuk (-U0/-US)

-	zonder overgangsstuk (-U0) (standaard)

-	met overgangsstuk (-US) (ruw aluminium, met tegentraverse aan de binnenkant voor verdekte montage (VM), met geïntegreerde geperforeerde gelijkrichtplaat, voor plafondplaten tot 20 mm dik (niet mogelijk bij NW 400) (alleen mogelijk met VM-montage)

-	Aansluitkast (SK-R-09-...) in vierkante vorm, voor ronde luchtdoorlaten met ronde doorlaatbevestiging, geschikt voor DHV-..., uit verzinkt plaatstaal (- SV), met ophangogen.

-	Luchtsoort:

-	luchttoevoer (-Z), met luchtverdeelplaat.

-	luchtafvoer (-A)

-	Nominale grootte:

-	NW 100 (-100)

-	NW 125 (-125)

-	NW 160 (-160)

-	NW 200 (-200)

-	NW 250 (-250)

-	NW 315 (-315)

-	NW 400 (-400)

-	Bevestiging:

-	verdekte montage (-VM) (standaard)

-	Regelklep:

-	zonder regelklep (-DK0) (standaard)

-	met regelklep in de aansluitkast/in de aansluitaftakking, van onder verstelbaar, voor de eenvoudige

regeling van de luchthoeveelheid zonder demontage van het frontpaneel.

-	zonder trekkabelverstelling (- DK1)

-	met trekkabelverstelling (- DK2)

-	Rubberen lippendichting:

-	zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard)

-	met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rubber, aan de aansluitaftakking

-	Luchtvolumemeetsysteem:

-	zonder luchtvolumemeetsysteem (-VME0) (standaard)

-	met luchtvolumemeetsysteem (-VME1) (niet mogelijk in combinatie met een regelklep)

-	ROB-uitvoering:

-	zonder ROB-uitvoering (-ROB0) (standaard)

-	Isolatie:

-	zonder isolatie (-I0) (standaard)

-	met isolatie binnen (-Ii), thermische isolatie aan de binnenkant van de aansluitkast

-	met isolatie buiten (-Ia), thermische isolatie aan de buitenkant van de aansluitkast

-	Kasthoogte:

-	Kasthoogte standaard (-KHS)

-	kasthoogte in mm, vrij te kiezen (altijd 3 cijfers)

(minimale kasthoogte [KHS] bij NW 100-315 = aftakkingsdiameter øD + 137 mm, echter min. 235 mm,

bij NW 400 = aftakkingsdiameter øD + 242 mm, echter min. 340 mm) (bij SK-R-09-Z-...-DK1/-DK2-...-S0

speciale kasthoogte bij NW100 in acht nemen)

-	Aftakkingsdiameter:

-	Diameter aftakkingen standaard (-SDS)

-	aftakkingsdiameter (øD) in mm, vrij te kiezen (- xxx, altijd 3 cijfers)

-	Aftakkingspositie:

-	Aftakking van boven (-S0)

-	1 aftakking zijdelings aan de kast (-S1) (standaard)

-	2 aftakkingen aan de zijkant, 90° verplaatst (-S2)

-	2 aftakkingen aan de zijkant, 180° verplaatst (-S3)

-	2 aftakkingen zijdelings naast elkaar (-S5)