Diffuseur à jet hélicoïdal DHV

Textes d´appels d´offre

Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal type DHV- pour raccordement à des tuyaux flexibles, composé de

plaque frontale, entrée et pales hélicoïdales fixes en forme de buse.

Modèle : SCHAKO type DHV-...

Version :

-	Avec plaque frontale carrée et buse d'entrée, NW 100-400 (NW 100 en tôle d'acier / NW 125-400 en aluminium) (-Q)

-	avec plaque frontale ronde et buse d'entrée NW 100-400

(NW 100 en tôle d'acier / NW 125-400 en aluminium) (-R)

-	avec plaque frontale ronde et buse d'entrée NW 125-250 (en matière plastique) (-K)

Guidage d'air :

-	Air soufflé (-Z)

-	Air extrait (-A)

Valeur nominale :

-	NW 100 (-100)

-	NW 125 (-125)

-	NW 160 (-160)

-	NW 200 (-200)

-	NW 250 (-250)

-	NW 315 (-315)

-	NW 400 (-400)

Matériau (plaque frontale) :

-	en tôle d'acier (-SB) (uniquement pour DHV-Q/R-... NW 100)

-	en aluminium (-AL) (uniquement pour DHV-Q/R-... NW 125-400)

-	en matière plastique (-KU) (uniquement pour DHV-K-... NW 125-250)

Peinture :

-	Couleur RAL 9010 (blanc) (standard) (-9010)

-	Couleur RAL au choix (-xxxx, toujours à 4 chiffres) (impossible pour DHV-K-...)

Montage :

-	Montage à vis cachées (-VM, standard)

-	Traverse opposée fournie par le client (sans plénum de raccordement ou adaptateur)

-	avec fixation sur traverse (avec plénum de raccordement ou adaptateur)

-	Avec montage à vis apparentes (-SM), standard en cas de recouvrement en panneau et pour raccordement à des tubes flexibles (sans plénum de raccordement) (impossible avec adaptateur -US)

-	Avec fixation par serrage (-KB), uniquement pour raccordement à des tuyaux flexibles (sans plénum de raccordement)

-	Plaque de recouvrement en panneau (-PA000/-PA...)

-	Sans plaque de recouvrement en panneau (-P0000) (standard)

-	Avec plaque de recouvrement en panneau, en tôle d'acier peinte dans la couleur choisie (impossible pour DHV-R)

-	NW 310 (-PA310), pour DHV NW 100-200.

-	NW 400 (-PA400), pour DHV NW 100-250.

-	NW 500 (-PA500), pour DHV NW 100-315.

-	NW 600 (-PA600), pour DHV NW 100-400.

-	NW 625 (-PA625), pour DHV NW 100-400.

Accessoires :

-	Adaptateur (-U0/-US)

-	Sans adaptateur (-U0) (standard)

-	Avec adaptateur (-US) (aluminium brut, avec contre-traverse intérieure pour montage à vis cachées (VM), avec tôle perforée déflectrice intégrée, pour plaques de plafond d'une épaisseur de 20 mm au maximum (impossible pour NW 400) (uniquement possible avec montage VM).

-	Plénum de raccordement (SK-R-09-...) de forme carrée, pour diffuseurs d'air ronds avec support de diffuseur rond adapté au diffuseur d'air DHV-...,, en tôle d'acier galvanisée (-SV), avec œillets de suspension.

-	Type d'air :

-	Air soufflé (-Z), avec tôle de répartition d'air.

-	Air extrait (-A)

-	Valeur nominale :

-	NW 100 (-100)

-	NW 125 (-125)

-	NW 160 (-160)

-	NW 200 (-200)

-	NW 250 (-250)

-	NW 315 (-315)

-	NW 400 (-400)

-	Fixation :

-	Montage à vis cachées (-VM) (standard)

-	Clapet d'étranglement :

-	Sans clapet d'étranglement (-DK0) (standard)

-	Avec clapet d'étranglement dans le plénum de raccordement/le manchon de raccordement,

réglable par le bas, pour régulation facile du débit d'air sans démontage de la plaque frontale.

-	Sans réglage par câble de commande (-DK1)

-	Avec réglage par câble de commande (-DK2)

-	Joint à lèvres en caoutchouc :

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard)

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) sur le manchon de raccordement en caoutchouc spécial

-	Dispositif de mesure du débit d'air :

-	Sans dispositif de mesure du débit d'air (-VME0) (standard)

-	Avec dispositif de mesure du débit d'air (-VME1) (impossible en combinaison avec un clapet d'étranglement)

-	Version ROB :

-	Sans version ROB (-ROB0) (standard)

-	Isolation :

-	Sans isolation (-I0) (standard)

-	Avec Isolation à l'intérieur (-Ii), isolation thermique à l'intérieur du plénum de raccordement

-	Avec isolation à l'extérieur (-Ia), isolation thermique à l'extérieur du plénum de raccordement

-	Hauteur du plénum :

-	Hauteur standard du caisson (-KHS)

-	Hauteur du plénum en mm, au choix (toujours à 3 chiffres)

(Hauteur minimale du plénum [KHS] pour NW 100-315 = diamètre du manchon øD + 137 mm,

mais au moins 235 mm, pour NW 400 = diamètre du manchon øD + 242 mm, mais au moins 340

mm) (Pour SK-R-09-Z-...-DK1/-DK2-...-S0 respecter la hauteur du plénum spécial avec NW100)

-	Diamètre du manchon :

-	Diamètre standard du manchon (-SDS)

-	Diamètre du manchon (øD) en mm, au choix (-xxx, toujours à 3 chiffres)

-	Position de manchon :

-	Manchon sur le dessus (-S0)

-	1 manchon sur la face latérale du plénum (-S1) (standard)

-	2 manchons sur la face latérale, décalés de 90° (-S2)

-	2 manchons sur la face latérale, décalés de 180° (-S3)

-	2 manchons côte à côte sur la face latérale (-S5)