DISA 300

Ausschreibungstext

Deckeninduktionsauslass 1- und 2-schlitzig, mit frontseitigem

Schlitz, mit horizontalem Wärmetauscher, für Einbau bündig mit

Decke bzw. Einbau unter der Decke. Mit frontseitigen Schlitzen,

aus Aluminium Strangpressprofil lackiert RAL 9010 (weiß), zur

Führung des Mischluftvolumenstromes. Primär- und Sekundärluft

werden im Gerät vermischt und über Ausblasschlitze mit

Coanda-Effekt dem Raum zugeführt. Gehäuse, mit Düsen im

Primarluftkanal, aus Stahlblech verzinkt. Mit klappbarem

Lamellengitter Typ PA oder Lochblech aus Stahlblech lackiert

RAL 9010 (weiß). Mit integrierter, horizontal montierter Induktionseinheit,

bestehend aus einem Wärmetauscher 2-Leiter

(Standard) oder 4-Leiter (optional) zum Kühlen und Heizen mit

Rahmen aus Stahlblech verzinkt, Kupferrohre und

Aluminiumlamellen.

Fabrikat: SCHAKO Typ DISA-300

- Schlitzanzahl

- 1-schlitzig (-1)

- 2-schlitzig (-2)

- System

- 2-Leiter (-H, Standard)

- 4-Leiter (-HT)

- ohne Register (-BO)

- Luftlenklamellen

- Einzeln verstellbar (-LE)

- Blockweise verstellbar (-LB)

- Ohne Luftlenklamellen (-OL)

- Lochblechgitter

- klappbares Lochblech, Lochung Ø6 mm (-SR, Standard)

- klappbares Lochblech, Lochung 8x8 mm (-SQ)

- klappbares Lochblech, Lochung 12x5 mm (-RE)

- klappbares Lochblech, ovale Lochung 20x6 mm (-OB)

- Lamellengitter (-PA)

- klappbares Lamellengitter Typ PA

- Düsenkonfiguration

- A (Standard)

- B

- C

- D

- Breite

- 298

- FM (600)

- nominale Länge (NL)

- 900-3000 (mit 300 mm Teilung)

- Länge gesamt (LG)

- 3000> LG > NL-8

- Gehäuseposition

- links (-L)

- mittig (-M)

- rechts (-R)

- Wasseranschluss

- seitlich oben links (-WS1)

- seitlich oben rechts (-WS2)

- Register Lackierung

- unlackiertes Register (-)

- lackiertes Register schwarz (-R9005)

- Stutzenanordnung

- horizontal mit 1 Stutzen (-AS1 oder -AS4)

- horizontal mit 2 Stutzen (-AS2/AS3 oder -AS5/AS6)

- vertikal mit 1 Stutzen (-AS7)

- vertikal mit 2 Stutzen (-AS8/AS9)

- Stutzendurchmesser

- Ø 98 mm

- Ø 123 mm (Standard)

- Ø 148 mm

- Abluftstutzen (-A)

- horizontal rechts (-HR)

- horizontal links (-HL)

- vertikal rechts (-VR)

- vertikal links (-VL)

- Stutzendurchmesser Abluftstutzen

- Ø 98 mm

- Ø 123 mm (Standard)

- Ø 148 mm

- Endstück

- Ausführung mit zwei Endstücken (-2E) (Standard)

- Ausführung mit Endstück links (-EL)

- Ausführung mit Endstück rechts (-ER)

- Ausführung ohne Endstücke (-OE)

Zubehör

- Gummilippendichtung (-GD)

- Flexible Anschlussschläuche

- 500 mm (-FA 500)

- 800 mm (-FA 800)

- 1200 mm (-FA 1200)

- Volumenstrom Mess-Rohr

- Außengewinde flachdichtend (-WA 1/2)

- Kondensationswächter

- Steuerungen

- Ventile

- Stellantriebe

- Bandausführung (-BA)