Diffuseur plafonnier à induction DISA-300

Texte de soumission

Diffuseur plafonnier à induction à 1 et 2 fentes, avec fente frontale, avec échangeur de chaleur, pour montage à fleur de plafond ou montage sous le plafond. Avec fentes frontales, en profilé extrudé d'aluminium thermolaqué RAL 9010 (blanc), pour guider le débit d'air mélangé. L'air primaire et secondaire sont mélangés dans l'appareil et pulsés dans la pièce au moyen de fentes de pulsion à effet Coanda. Boîtier avec buses dans la gaine primaire, en tôle d'acier galvanisée. Avec grille d'ailettes rabattable type PA ou tôle perforée en tôle d'acier thermolaquée RAL 9010 (blanc). Avec unité d'induction intégrée, montée horizontalement, composée d'un échangeur de chaleur à 2 tubes (standard) ou à 4 tubes (option) pour refroidir et chauffer avec cadre en tôle d'acier galvanisée, tubes en cuivre et ailettes d'aluminium.

Modèle : SCHAKO type DISA-300

-	Nombre de fentes

-	1 fente (-1)

-	2 fentes (-2)

-	Système

-	à 2 tubes (-H, standard)

-	à 4 tubes (-HT)

-	sans batterie (-BO)

-	Ailettes de déflexion

-	Réglables individuellement (-LE)

-	Réglables par bloc (-LB)

-	Sans ailettes de déflexion (-OL)

-	Grille en tôle perforée

-	Tôle perforée rabattable, perforation Ø 6 mm (-SR, standard)

-	Tôle perforée rabattable, perforation 8x8 mm (-SQ)

-	Tôle perforée rabattable, perforation 12x5 mm (-RE)

-	Tôle perforée rabattable, perforation ovale 20x6 mm (-OB)

-	Grille d'ailettes (-PA)

-	Grille d'ailettes rabattable type PA

-	Configuration des buses

-	A (standard)

-	B

-	C

-	F

-	Largeur

-	298

-	FM (600)

-	Longueur nominale (NL)

-	900-3000 (avec 300 mm de séparation)

-	Longueur totale (LG)

-	3000> LG > NL-8

-	Position du boîtier

-	à gauche (-L)

-	au milieu (-M)

-	à droite (-R)

-	Prise d'eau

-	sur le côté gauche en haut (-WS1)

-	sur le côté droit en haut (-WS2)

-	Peinture de la batterie

-	Batterie non laquée (-)

-	Batterie laquée, noir (-R9005)

-	Positions des manchons

-	horizontal avec 1 manchon (-AS1 ou -AS4)

-	horizontal avec deux manchons (-AS2/AS3 ou -AS5/AS6)

-	vertical avec 1 manchon (-AS7)

-	vertical avec 2 manchons (-AS8/AS9)

-	Diamètre du manchon

-	Ø 98 mm

-	Ø 123 mm (standard)

-	Ø 148 mm

-	Manchon d'évacuation d'air (-A)

-	Horizontal à droite (-HR)

-	Horizontal à gauche (-HL)

-	vertical à droite (-VR)

-	vertical à gauche (-VL)

-	Diamètre du manchon d'évacuation d'air

-	Ø 98 mm

-	Ø 123 mm (standard)

-	Ø 148 mm

-	Pièce d'extrémité

-	Version avec deux pièces d'extrémité (-2E) (standard)

-	Version avec pièce d'extrémité à gauche (-EL)

-	Version avec pièce d'extrémité à droite (-ER)

-	Version sans pièces d'extrémité (-OE)

Accessoires

-	Joint à lèvres en caoutchouc (-GD)

-	Tuyaux de raccordement flexibles

-	500 mm (-FA 500)

-	800 mm (-FA 800)

-	1200 mm (-FA 1200)

-	Tube de mesure de débit d'air

-	Filet extérieur, à joint plat (-WA 1/2)

-	Contrôleur de condensation

-	Unités de commande

-	Soupapes

-	Servomoteurs

-	Version en bande (-BA)