DISA-360

Ausschreibungstexte

Deckeninduktionsauslass DISA-360 für den Einbau in Zwischendecken. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Mit klappbarem Lamellengitter Typ SCHAKO-PA oder Lochblech aus Stahlblech lackiert RAL 9010 (weiß, Standard). Horizontales 2-Leiter (Standard) oder 4-Leiter Register (optional) zum Kühlen und Heizen mit Rahmen aus verzinktem Stahlblech , Kupferrohre und Aluminiumlamellen. Vier Zuluftausgänge und Luftlenklamellen (optional).

Breite: 592-622 mm, Höhe: 220  mm, Länge: 592-1247 mm

Fabrikat: SCHAKO Typ DISA-360

- System

- 2-Leiter (-H), Standard

- 4-Leiter (-HT)

- ohne Register (-BO)

- Luftlenklamellen

- einzeln verstellbar (-LE)

- blockweise verstellbar (-LB)

- ohne Luftlenklamellen (-OL)

- Sekundärluftgitter

- abklappbares Lochblech, Lochung Ø 6 mm (-SR, Standard)

- abklappbares Lochblech, Lochung 8x8 mm (-SQ)

- abklappbares Lochblech, Lochung 12x5 (-RE)

- abklappbares Lochblech, ovale Lochung 20x6 mm (-OB)

- Lamellengitter (-PA)

- abklappbares Lamellengitter PA

- Düsenkonfiguration

- B (Standard)

- C

- D

- E

- gesamte Breite

- 592

- 597

- 617

- 622

- Länge gesamt

- für eine gesamte Breite von 592

- 592

- 1192

- für eine gesamte Breite von 597

- 597

- 1197

- für eine gesamte Breite von 617

- 617

- 1242

- für eine gesamte Breite von 622

- 622

- 1247

- freihängende Montage

- mit freihängende Montage (-FM)

- ohne freihängende Montage (-)

- Wasseranschluss

- links (-WS1)

- rechts (-WS2)

- Register Lackierung

- unlackiertes Register (-)

- lackiertes Register schwarz (-R9005)

- Stutzenanordnung

- horizontal mit 1 Stutzen (-AS1)

- horizontal mit 2 Stutzen (-AS2/AS3)

- vertikal mit 1 Stutzen (-AS4)

- vertikal mit 2 Stutzen (-AS5/AS6)

- Stutzendurchmesser

- Ø 98 mm

- Ø 123 mm (Standard)

Zubehör

- Gummilippendichtung (-GD)

- Flexible Anschlussschläuche

- 500 mm (-FA 500)

- 800 mm (-FA 800)

- 1200 mm (-FA 1200)

- Volumenstrom Mess-Rohr (-MR)

- Außengewinde flachdichtend (-WA 1/2)

- Kondensationswächter

- Steuerungen

- Ventile

- Stellantriebe