Unidad Lineal Activa de Inducción DISA-360

Textos de especificación

Unidad lineal activa de inducción DISA-360 para montaje horizontal en falsos techos. Carcasa en acero galvanizado. Rejilla de inducción abatible, tipo SCHAKO-PA o chapa perforada de acero lacado ambas en RAL 9010 (blanco estándar). Batería horizontal 2 tubos (opcional 4 tubos) para calefacción y refrigeración con marco fabricado en chapa de acero galvanizado, tubos de cobre y aletas de aluminio. Cuatro salidas de aire impulsión y lamas de distribución de aire orientables (opcional).

Anchura: 592-622 mm, altura: 220 mm, longitud: 592-1247 mm

Producto: SCHAKO Modelo DISA-360

-	Instalación

-	2 tubos (-H), estándar

-	4 tubos (-HT)

-	Sin batería (-BO)

-	Lamas de distribución de aire

-	Orientables individualmente (-LE)

-	Orientables en bloque (-LB)

-	Sin lamas de distribución de aire (-OL)

-	Chapa perforada

-	Chapa abatible, perforación Ø 6 mm (-SR, estándar)

-	Chapa abatible, perforación 8x8 mm (-SQ)

-	Chapa abatible, perforación 12x5 mm (-RE)

-		Chapa abatible, perforación oval 18x6 mm (-OB)

-	Rejilla de lamas  (-PA)

-	Rejilla de lamas abatible, modelo PA

-	Configuración de toberas

-	B

-	C

-	D

-	E

-	Anchura del equipo

-	592

-	597

-	617

-	622

-	Longitud total

-	para anchura total: 592

- 592

- 1192

-	para anchura total: 597

- 597

- 1197

-	para anchura total: 617

- 617

- 1242

-	para anchura total: 622

- 622

- 1247

-	Montaje en suspensión

-	con montaje en suspensión (-FM)

-	sin montaje en suspensión (-)

-	Conexionado hidráulico

-	Izquierda (-WS1)

-	Derecha (-WS2)

-	Lacado de batería

-	Batería sin lacar (-)

-	Batería lacada negro (-R9005)

-	Conexión de las bocas

-	Horizontal con 1 boca (-AS1)

-	Horizontal con 2 bocas (-AS2/AS3)

-	Vertical con 1 boca (-AS4)

-	Vertical con 2 bocas  (-AS5/AS6)

-	Diámetro de las bocas de conexión

-	Ø 98 mm

-	Ø 123 mm (estándar)

Accesorios

-	Junta labial de goma (-GD)

-	Manguito flexible

-	500 mm (-FA 500)

-	800 mm (-FA 800)

-	1200 mm (-FA 1200)

-	Medidor de caudal de aire primario (-MR)

-	Enchufe rápido (-WA 1/2)

-	Controlador de condensación

-	Termostatos

-	Válvulas

-	Actuadores