Plafondinductieroosters DISA-360

Aanbestedingstekst

Plafondinductie-uitlaat DISA-360 voor de inbouw in tussenplafonds. Behuizing uit verzinkt plaatstaal. Met afneembaar lamellenrooster van het type SCHAKO-PA of geperforeerde plaat uit plaatstaal gelakt in RAL 9010 (wit, standaard). Horizontale 2-geleider (standaard) of 4-geleider (optioneel) voor het koelen en verwarmen met frame uit verzinkt plaatstaal, koperen buizen en aluminium lamellen. Vierzijdige toevoerluchtuitstroming en luchtrichtlamellen (optioneel).

Breedte: 592-622 mm, hoogte: 220 mm, lengte: 592-1247 mm

Product: SCHAKO type DISA-360

-	Systeem

-	2 geleiders (-H), standaard

-	4 geleiders (-HT)

-	zonder register (-BO)

-	Luchtrichtlamellen

-	Afzonderlijk instelbaar (-LE)

-	bloksgewijs verstelbaar (-LB)

-	zonder luchtrichtlamellen (-OL)

-	Secundair luchtrooster

-	afneembaar rooster met geperforeerde plaat, perforatie Ø 6 mm (-SR, standaard)

-	afneembaar rooster met geperforeerde plaat, perforatie 8 x 8 mm (-SQ)

-	afneembaar rooster met geperforeerde plaat, perforatie 12 x 5 mm (-RE)

-	afneembaar rooster met ovale perforatie 20 x 6 mm (-OB)

-	Lamellenrooster (-PA)

-	Afneembaar lamellenrooster PA

-	Nozzleconfiguratie

-	B (standaard)

-	C

-	D

-	E

-	Totale breedte

-	592

-	597

-	617

-	622

-	Totale lengte

-	voor een totale breedte van 592

- 592

- 1192

-	voor een totale breedte van 597

- 597

- 1197

-	voor een totale breedte van 617

- 617

- 1242

-	voor een totale breedte van 622

- 622

- 1247

-	vrijhangende montage

-	met vrijhangende montage (-FM)

-	zonder vrijhangende montage (-)

-	Wateraansluiting

-	links (-WS1)

-	rechts  (-WS2)

-	Register lakken

-	ongelakt register (-)

-	gelakt register zwart (-R9005)

-	Positie van de aftakking

-	horizontaal met 1 aftakking (-AS1)

-	horizontaal met 2 aftakkingen (-AS2/AS3)

-	verticaal met 1 aftakking (-AS4)

-	verticaal met 2 aftakkingen (-AS5/AS6)

-	diameter aftakkingen

-	Ø 98 mm

-	Ø 123 mm (standaard)

Toebehoren

-	Rubberen lippendichting (-GD)

-	Flexibele aansluitbuizen

-	500 mm (-FA 500)

-	800 mm (-FA 800)

-	1200 mm (-FA 1200)

-	Volumestroom meetbuis (-MR)

-	schroefdraad buitenkant vlakdichtend (-WA 1/2)

-	Condensatiedetector

-	Sturingen

-	Kleppen

-	Stelaandrijvingen