Mennyezeti indukciós befúvó DISA-360

Kiírási szöveg

DISA-360 mennyezeti kazettás klímagerenda álmennyezeti beépítésre. Ház horganyzott acéllemezből. Lenyitható SCHAKO PA lamellaráccsal vagy perforált lemezzel, festett acéllemez RAL 9010 (fehér, standard). Vízszintes 2 csöves (standard) vagy 4 csöves regiszter (opcionális) hűtésre és fűtésre horganyzott acéllemez kerettel, réz csövekkel és alumínium lamellákkal. Négy oldali befúvással és légterelő lamellákkal (opcionális).

Szélesség: 592-622 mm, Magasság: 220 mm, Hosszúság: 592-1247 mm

Gyártmány: SCHAKO típus DISA-360

-	Rendszer

-	2 csöves (-H), standard

-	4 csöves (-HT)

-	regiszter nélkül (-BO)

-	Légterelő lamellák

-	 egyenként állítható (-LE)

-	blokkonként állítható (-LB)

-	légterelő lamellák nélkül (-OL)

-	Szekunder levegő rács

-	lenyitható perforált lemez, lyukméret Ø 6 mm (-SR, standard)

-	lenyitható perforált lemez, lyukméret 8x8 mm (-SQ)

-	lenyitható perforált lemez, lyukméret 12x5 mm (-RE)

-	lenyitható perforált lemez, ovális lyukak 20x6 mm (-OB)

-	Lamellarács (-PA)

-	lenyitható lamellarács (-PA)

-	Fúvóka konfiguráció

-	B (standard)

-	C

-	D

-	E

-	Teljes szélesség

-	592

-	597

-	617

-	622

-	Teljes hosszúság

-	teljes szélesség 592-höz

- 592

- 1192

-	teljes szélesség 597-hez

- 597

- 1197

-	teljes szélesség 617-hez

- 617

- 1242

-	teljes szélesség 622-höz

- 622

- 1247

-	függesztett szerelés

-	függesztett szerelés (-FM)

-	függesztők nélkül (-)

-	Víz csatlakozás

-	baloldali  (-WS1)

-	jobboldali  (-WS2)

-	Regiszter festés

-	festetlen regiszter (-)

-	festett regiszter (-R9005)

-	Csonkelrendezés

-	vízszintesen 1 csonkkal (-AS1)

-	vízszintesen 2 csonkkal (-AS2/AS3)

-	függőlegesen 1 csonkkal (-AS4)

-	függőlegesen 2 csonkkal  (-AS5/AS6)

-	Csonkátmérő

-	Ø 98 mm

-	Ø 123 mm (Standard)

Tartozékok

-	ajakos gumitömítés (-GD)

-	flexibilis csatlakozótömlők

-	500 mm (-FA 500)

-	800 mm (-FA 800)

-	1200 mm (-FA 1200)

-	térfogatáram mérő cső (-MR)

-	lapos tömítésű külső menetes vízoldali csatlakozás (-WA 1/2)

-	kondenzáció felügyelet

-	vezérlések

-	szelepek

-	állítóművek