Deckeninduktionsdurchlass DISA-601

Ausschreibungstext

Deckeninduktionsdurchlass DISA-601 mit frontseitigem Schlitz und horizontalem Wärmetauscher zum energieeffi-zienten Kühlen und Heizen, mit hoher Leistung bei geringem Luftvolumenstrom. Für den Einbau in Zwischendecken, oder freihängende Montage. 2-schlitziges Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit fest eingestanzten, nicht brennbaren Indukti-onsdüsen aus Stahlblech lackiert RAL 9005 (schwarz), oder zweireihig mechanisch stufenlos verstellbaren Düsen von 0-100 % und digitaler Anzeige der einzelnen Luftmengen sowie dem statischen Druck. Mit klappbarem Sekundärluftgitter Typ SCHAKO-PA oder Lochblech aus Stahlblech lackiert RAL 9010 (weiß, Standard). Primärluft und Sekundärluft werden im Gerät vermischt und über die Ausblasschlitze mit Coanda-Effekt dem Raum horizontal zugeführt. Für die Konditionie-rung der Sekundärluft ist ein horizontales 2-Leiter (Standard) oder 4-Leiter Register (optional) eingebaut. Das Register besteht aus einem Rahmen aus verzinktem Stahlblech, Kup-ferrohre und Aluminiumlamellen. Optional ist das Register ist zur Reinigung des Wärmetauschers von oben und zur Reinigung aller sekundärluftumströmten Innenflächen werk-zeuglos und ohne den Hydraulikkreis zu trennen um 90° ab-klappbar. Zum Schutz vor unkontrolliertem Abschwenken ist das Register mit einem Sicherungsseil gesichert. Unterhalb des Registers ist optional ein werkzeuglos reversibler Flusen-Abscheider mit Filterklasse ISO Coarse 30% (G1) angeordnet.

Breite 592-900 mm, Höhe 262 mm, Länge 852-3000 mm.

Fabrikat:	SCHAKO

Familie: 	Deckeninduktionsdurchlass DISA-601

Ausführungen DISA-601

Typ

Deckeninduktionsdurchlass DISA-601	-D601

Modell

ohne Register (Nur Luft; Nachrüstung des Register möglich)	-0

aktiv (mit Register)	-A

nur Abluft (ohne Düsen)	-R

Blindelement (ohne Düsen)	-D

Luftrichtung

Blindelement oder Abluftelement (ohne Düsen)	-0

einseitig ausblasend auf der Frontseite des Geräts	-1

zweiseitig ausblasend	-2

einseitig ausblasend auf der Rückseite des Geräts	-3

Nominale Länge

Blindelement oder Abluftelement (ohne Düsen)	-00

nominale Länge 900	-09

nominale Länge 1200	-12

nominale Länge 1500	-15

nominale Länge 1800	-18

nominale Länge 2100	-21

nominale Länge 2400	-24

nominale Länge 2700	-27

nominale Länge 3000	-30

Düsenkonfiguration

Blindelement oder Abluftelement (ohne Düsen)	-0

Düsenkonfiguration B	-B

Düsenkonfiguration C	-C

Düsenkonfiguration D	-D

Düsenkonfiguration E	-E

stufenlos verstellbare Düse V	-V

System (Variante Wasserregister)

ohne Register	-00

2-Leiter-System (Kühlen oder Heizen) mit fes-tem Wärmetauscher 	-2F

4-Leiter-System (Kühlen und Heizen) mit fes-tem Wärmetauscher	-4F

2-Leiter-System (Kühlen oder Heizen) mit abklappbarem Wärmetauscher	-2A

4-Leiter-System (Kühlen oder Heizen) mit abklappbarem Wärmetauscher	-4A

Farbe Register

Register unlackiert oder ohne Register	-0

Register Schwarz RAL 9005 lackiert	-1

antibakterielle Beschichtung (naturfarben)	-A

Wasseranschluss

ohne Register	-0

Wasseranschluss oben links	-L

Wasseranschluss oben rechts	-R

Breite

Breite 592 mm	-B1

Breite 595 mm	-B2

Breite 597 mm	-B3

Breite 617 mm	-B4

Breite 622 mm	-B5

Breite 900 mm für freihängende Montage	-B6

Endstück

Bandausführung ohne Endstück	-0

Einzelgerät mit 2 Endstück	-Z

Bandausführung mit Endstück links	-L

Bandausführung mit Endstück rechts	-R

Varianten

ohne Revisionsöffnung und ohne Abluftstutzen		-V0

ohne Revisionsöffnung jedoch mit Abluftstutzen links		-V1

ohne Revisionsöffnung jedoch mit Abluftstutzen rechts		-V2

mit Revisionsöffnung auf der Seite des Wasseranschluss jedoch ohne Abluftstutzen	-V3

mit Revisionsöffnung auf der Seite des Wasseranschluss und mit Abluftstutzen links	-V4

mit Revisionsöffnung auf der Seite des Wasseranschluss und mit Abluftstutzen rechts	-V5

ohne Revisionsöffnung jedoch mit Abluftstutzen mittig		-V6

Länge gesamt

Länge gesamt xxxx mm	-xxxx

Länge gesamt 900 mm	-0900

Länge gesamt 1200 mm	-1200

Länge gesamt 1500 mm	-1500

Länge gesamt 1800 mm	-1800

Länge gesamt 2100 mm	-2100

Länge gesamt 2400 mm	-2400

Länge gesamt 2700 mm	-2700

Länge gesamt 3000 mm	-3000

Verlängerungsseite des Gehäuses

ohne Gehäuseverlängerung (LG = Lmin), oder mit verteilter Verlängerung

(nur mit Variante -V0 und LG > Lmin)	-M

Gehäuseverlängerung links	-L

Gehäuseverlängerung rechts	-R

Sekundärluftgitter

klappbares Lochblech, Lochung Ø6 mm	-SR

klappbares Lochblech, Lochung 8x8 mm	-SQ

klappbares Lochblech, Lochung 12x5 mm	-RE

klappbares Lochblech, ovale Lochung 18x6 mm	-OB

klappbares Lamellengitter Typ PA-Z-08	-PA

Farbe Sekundärluftgitter und sichtbare Teile

sichtbare Teile Schwarz RAL 9005 lackiert	-1

sichtbare Teile Weiß RAL 9010 lackiert	-2

sichtbare Teile Weiß RAL 9016 lackiert	-3

sichtbare Teile Weißaluminium  RAL 9006 lackiert	-4

Farbe Gehäuse (bei freihängende Montage)

Gehäuse außen ohne Lackierung (Stahlblech verzinkt), Innen schwarz vorlackiert	-0

Gehäuse innen und außen schwarz lackiert RAL 9005	-1

Gehäuse innen und außen weiß RAL 9010 lackiert	-2

Gehäuse innen und außen weiß RAL 9016 lackiert	-3

Gehäuse innen und außen weißaluminium RAL 9006 lackiert	 4

Position Primärluftstutzen

ohne Primärluftstutzen	-P0

Primärluftstutzen mittig vertikal -auf der Oberseite des Ge-räts	-P1

Primärluftstutzen mittig horizontal auf der Vorderseite des Geräts	-P2

Primärluftstutzen mittig horizontal auf der Rückseite des Geräts	-P3

zwei Primärluftstutzen vertikal auf der Oberseite des Geräts	 P4

zwei Primärluftstutzen horizontal auf der Vorderseite des Geräts	-P5

zwei Primärluftstutzen horizontal auf der Rückseite des Geräts	-P6

Stutzendurchmesser Primärluftstutzen

ohne Primärluftstutzen	-0

DN98	-1

DN123	-2

DN148	-3

DN158	-4

DN98 mit Gummilippendichtung	-5

DN123 mit Gummilippendichtung	-6

DN148 mit Gummilippendichtung	-7

DN158 mit Gummilippendichtung	-8

Abluftstutzen

ohne Abluftstutzen	-A0

Abluftstutzen vertikal	-A1

Abluftstutzen Vorderseite	-A2

Abluftstutzen auf der Rückseite des Gerät	-A3

Stutzendurchmesser Abluftstutzen

ohne Abluftstutzen	-0

DN98	-1

DN123	-2

DN148	-3

DN158	-4

DN98 mit Gummilippendichtung	-5

DN123 mit Gummilippendichtung	-6

DN148 mit Gummilippendichtung	-7

DN158 mit Gummilippendichtung	-8

Luftfilter

ohne Luftfilter	-C0

mit Sekundärluftfilter und Abluftfilter (ISO Coarse 30%)	-C3

mit Sekundärluftfilter (ISO Coarse 30%)	-CS

mit Abluftfilter (ISO Coarse 30%)	-CA

Luftlenklamellen

ohne Luftlenklamellen	-L0

mit Luftlenklamellen einzeln verstellbar - Schwarz ähnlich RAL 9005	 L1

mit Luftlenklamellen einzeln verstellbar - Weiß ähnlich RAL 9010	 L2

mit Luftlenklamellen blockweise verstellbar - Schwarz ähn-lich RAL 9005	 L3

mit Luftlenklamellen blockweise verstellbar - Weiß ähnlich RAL 9010	 L4

Kondensatwächter

ohne Kondensatwächter		-Q0

mit Kondesatwächter WK01+ ext. 230 V mit abgesetztem Fühler werkseitig vormontiert	-Q3

mit Kondesatwächter WK01+ ext. 24 V mit abgesetztem Fühler werkseitig vormontiert	-Q4

Endstück lose geliefert

Typ

Endstück	-END

Familie

für Deckeninduktionsdurchlass DISA-601	-601

Breite

Breite 592 mm	-B1

Breite 595 mm	-B2

Breite 597 mm	-B3

Breite 617 mm	-B4

Breite 622 mm	-B5

Breite 900 mm für freihängende Montage	-B6

Farbe

sichtbare Teile schwarz RAL 9005 lackiert	-1

sichtbare Teile weiß RAL 9010 lackiert	-2

sichtbare Teile weiß RAL 9016 lackiert	-3

sichtbare Teile weißaluminium RAL 9006 lackiert	-4

Zubehör lose geliefert

Flexibler Hydraulikanschluss

EDE-13 500 mm	-1

EDE-13 800 mm	-2

EDE-13 1200 mm	-3

AG Außengewinde ½”	-A

AG Außengewinde ¾”	-B

ÜMF Überwurfmutter flachdichtend ½”	-C

ÜMF Überwurfmutter flachdichtend ¾”	-D

R-AG-D Außengewinde drehbar ½”	-E

R-AG-D Außengewinde drehbar ¾”	-F

C-RV Bogen Steckfitting 12 mm	-G

CE-RV Bogen Steckfitting mit Entlüftung 12 mm	-I

RV Gerader Verbinder / Steckfitting 12 mm	-K

Steckfitting AG-RV, Gerätverbindung 12 mm, Anschluss zum Hydrauliknetz AG ½”	-K0A

Steckfitting AG-RV, Gerätverbindung 12 mm, Anschluss zum Hydrauliknetz AG ¾”	-K0B

Druckunabhängige Regelventil

VPP46.10L0.2	-VC01

VPP46.10L0.4	-VC02

VPP46.15L0.2	-VC03

VPP46.15L0.6	-VC04

VPP46.10L0.2Q 	-VC08

VPP46.10L0.4Q	-VC09

VPP46.15L0.2Q	-VC10

VPP46.15L0.6Q	-VC11

VPI46.15L0.2	-VC15

VPI46.15L0.6	-VC16

VPI46.15L0.2Q	-VC20

VPI46.15L0.6Q	-VC21

VPP Ventil Adapter

Innengewinde G1/2" zu Außengewinde R3/8"	-VA01

Innengewinde G3/4" zu Außengewinde R1/2"	-VA02

Ventilantrieb

SAST127474	-AT01

SAST127475	-AT02

SAPV127957	-AT03

SAPV128561	-AT04

SMPV132351	-AM01

SMPO132353	-AM02

Raumthermostat

RDG100	-TR01

RDG100T	-TR02

RDG110	-TR03

RDG100KN	-TK01

RDG160T	-TR05

RDG160KN	-TK02

Kondensationswächter

AC 230 V integrierter Fühler, Wechselkontakt

max. 230 V/0,5 A	-WK01

AC/DC 24 V integrierter Fühler, Wechselkontakt

max. 24 V/1 A	-WK02

AC 230 V abgesetzter Fühler, 2 m Kabel, Wechselkontakt

max. 230 V/0,5 A	-WK03

AC/DC 24 V abgesetzter Fühler, 2 m Kabel, Wechselkontakt

max. 24 V/1 A	-WK04

Mess-Zubehör

Druckmessrohr für DISA-Geräte	-MRD1