Deckeninduktionsdurchlass DISA-601

Ausschreibungstext

Plafondinductierooster DISA-601 met spleet aan de voorkant en horizontale warmtewisselaar voor het energie-efficiënt koelen en verwarmen, met een hoog vermogen bij een laag luchtvolumestroom. Voor de inbouw in tussenplafonds of voor de vrijhangende montage. Behuizing met 2 spleten uit verzinkt plaatstaal met vast gestanste, niet-brandbare inductienozzles uit plaatstaal gelakt RAL 9005 (zwart) of twee rijen mechanisch traploos verstelbare nozzles

van 0-100 % en digitale weergave van de afzonderlijke luchthoeveelheden en de statische druk. Met klapbaar secundaire luchtrooster type SCHAKO-PA of gatenplaat uit verzinkt plaatstaal gelakt RAL 9010 (wit, standaard). Primaire en secundaire lucht worden in het apparaat gemengd en via de uitblaasspleten met Coanda-effect horizontaal

naar de ruimte gevoerd. Voor de conditionering van de secundaire lucht is een horizontaal register met 2 geleiders (standaard) of 4 geleiders (optioneel) ingebouwd. Het register bestaat uit een frame van verzinkt plaatstaal, koperen buizen en aluminium lamellen. Optioneel kan het register met het oog op de reiniging van de warmtewisselaar langs boven en de reiniging van alle binnenoppervlakken waar secundaire lucht circuleert zonder gereedschap en zonder loskoppeling van het hydraulische circuit 90° worden neergeklapt. Ter bescherming tegen ongecontroleerd slingeren is het register met een veiligheidstouw vastgemaakt. Onder het register wordt optioneel een zonder gereedschap omkeerbare pluisafscheider met filterklasse ISO Coarse 30 % (G1) geplaatst.

Breedte 592-900 mm, hoogte 262 mm, lengte 852-3000 mm.

Product:	SCHAKO

Familie: 	plafondinductierooster DISA-601

Uitvoeringen DISA-601

Type

Plafondinductierooster DISA-601										-D601

Model

zonder register (alleen lucht; het is mogelijk om het

register achteraf in te bouwen)										-0

actief (met register)											-A

alleen luchtafvoer (zonder nozzles)										-R

blindelement (zonder nozzles)										-D

Luchtrichting

Blindelement of luchtafvoerelement (zonder nozzles)								-0

eenzijdig uitblazend op de voorkant van het apparaat							-1

tweezijdig uitblazend											-2

eenzijdig uitblazend op de achterkant van het apparaat								-3

Nominale lengte

Blindelement of luchtafvoerelement (zonder nozzles)								-00

nominale lengte 900											-09

nominale lengte 1200											-12

nominale lengte 1500											-15

nominale lengte 1800											-18

nominale lengte 2100											-21

nominale lengte 2400											-24

nominale lengte 2700											-27

nominale lengte 3000											-30

Nozzleconfiguratie

Blindelement of luchtafvoerelement (zonder nozzles)							-0

Nozzleconfiguratie B											-B

Nozzleconfiguratie C											-C

Nozzleconfiguratie D												-D

Nozzleconfiguratie E											-E

traploos verstelbare nozzle V											-V

Systeem (variant waterregister)

zonder register												-00

systeem met 2 geleiders (koelen of verwarmen) met vaste warmtewisselaar 					-2F

systeem met 4 geleiders (koelen en verwarmen) met vaste warmtewisselaar					-4F

systeem met 2 geleiders (koelen of verwarmen) met neerklapbare warmtewisselaar				-2A

systeem met 4 geleiders (koelen of verwarmen) met neerklapbare warmtewisselaar				-4A

Kleur register

Register ongelakt of zonder register									-0

Register zwart RAL 9005 gelakt										-1

Antibacteriële coating (natuurlijke tint)									-A

Wateraansluiting

zonder register												-0

Wateraansluiting bovenaan links										-L

Wateraansluiting bovenaan rechts										-R

Breedte

Breedte 592 mm												-B1

Breedte 595 mm												-B2

Breedte 597 mm												-B3

Breedte 617 mm												-B4

Breedte 622 mm												-B5

Breedte 900 mm voor vrijhangende montage									-B6

Eindstuk

Banduitvoering zonder eindstuk										-0

Enkel apparaat met 2 eindstukken										-Z

Banduitvoering met eindstuk links										-L

Banduitvoering met eindstuk rechts										-R

Varianten

zonder revisieopening en zonder luchtafvoeraftakkingen							-V0

zonder revisieopening maar met luchtafvoeraftakking links							-V1

zonder revisieopening maar met luchtafvoeraftakking rechts							-V2

met revisieopening aan de kant van de wateraansluiting maar zonder luchtafvoeraftakkingen			-V3

met revisieopening aan de kant van de wateraansluiting en met luchtafvoeraftakking links			-V4

met revisieopening aan de kant van de wateraansluiting en met luchtafvoeraftakking rechts			-V5

zonder revisieopening maar met afvoerluchtaftakking in het midden						-V6

Totale lengte

Lengte totaal xxxx mm											-xxxx

Totale lengte 900 mm											-0900

Totale lengte 1200 mm											-1200

Totale lengte 1500 mm											-1500

Totale lengte 1800 mm											-1800

Totale lengte 2100 mm											-2100

Totale lengte 2400 mm											-2400

Totale lengte 2700 mm											-2700

Totale lengte 3000 mm											-3000

Verlengingskant van de behuizing

zonder behuizingsverlenging (LG = Lmin) of met verdeelde verlenging (alleen met variant -V0 en LG > Lmin)	-M

Behuizingsverlenging links											-L

Behuizingsverlenging rechts										-R

Secundaire luchtrooster

Klapbare gatenplaat, perforatie Ø6 mm									-SR

Klapbare gatenplaat, perforatie 8x8 mm									-SQ

Klapbare gatenplaat, perforatie 12x5 mm									-RE

Klapbare gatenplaat, ovale perforatie 18x6 mm								-OB

Klapbaar lamellenrooster type PA-Z-08									-PA

Kleur secundaire luchtrooster en zichtbare onderdelen

Zichtbare onderdelen zwart RAL 9005 gelakt								-1

Zichtbare onderdelen wit RAL 9010 gelakt									-2

Zichtbare onderdelen wit RAL 9016 gelakt									-3

Zichtbare onderdelen wit aluminium RAL 9006 gelakt								-4

Kleur behuizing (bij vrijhangende montage)

Behuizing buitenkant zonder lak (verzinkt plaatstaal),binnenkant zwart voorgelakt				-0

Behuizing binnenkant en buitenkant zwart gelakt RAL 9005							-1

Behuizing binnenkant en buitenkant wit RAL 9010 gelakt							-2

Behuizing binnenkant en buitenkant wit RAL 9016 gelakt							-3

Behuizing binnenkant en buitenkant wit aluminium RAL 9006 gelakt						-4

Positie primaire luchtaftakking

zonder primaire luchtaftakkingen										-P0

Primaire luchtaftakking in het midden verticaal op de bovenkant van het apparaat				-P1

Primaire luchtaftakking in het midden horizontaal op de voorkant van het apparaat				-P2

Primaire luchtaftakking in het midden horizontaal op de achterkant van het apparaat				-P3

Twee primaire luchtaftakkingen verticaal op de bovenkant van het apparaat					 P4

Twee primaire luchtaftakkingen horizontaal op de voorkant van het apparaat					-P5

Twee primaire luchtaftakkingen horizontaal op de Achterkant van het apparaat					-P6

Aftakkingsdiameter primaire luchtaftakking

zonder primaire luchtaftakking										-0

DN98													-1

DN123													-2

DN148													-3

DN158													-4

DN98 met rubberen lippendichting										-5

DN123 met rubberen lippendichting										-6

DN148 met rubberen lippendichting										-7

DN158 met rubberen lippendichting										-8

Afvoerluchtaftakking

Zonder luchtafvoeraftakkingen										-A0

Luchtafvoeraftakkingen verticaal										-A1

Luchtafvoeraftakking voorkant										-A2

Luchtafvoeraftakking op de achterkant van het apparaat							-A3

Aftakkingsdiameter afvoerluchtaftakking

zonder luchtafvoeraftakkingen										-0

DN98													-1

DN123													-2

DN148													-3

DN158													-4

DN98 met rubberen lippendichting										-5

DN123 met rubberen lippendichting										-6

DN148 met rubberen lippendichting										-7

DN158 met rubberen lippendichting										-8

Luchtfilter

zonder luchtfilter												-C0

met secundaire luchtfilter en luchtafvoerfilter (ISO Coarse 30 %)						-C3

met secundaire luchtfilter (ISO Coarse 30 %)								-CS

met luchtafvoerfilter (ISO Coarse 30 %)									-CA

Luchtrichtlamellen

zonder luchtrichtlamellen											-L0

met luchtrichtlamellen afzonderlijk verstelbaar – zwart gelijkaardig aan RAL 9005				 L1

met luchtrichtlamellen afzonderlijk verstelbaar - wit gelijkaardig aan RAL 9010					 L2

met luchtrichtlamellen bloksgewijs verstelbaar – zwart gelijkaardig aan RAL 9005				 L3

met luchtrichtlamellen bloksgewijs verstelbaar - wit gelijkaardig aan RAL 9010					 L4

Condensaatbewaking

zonder condensaatbewaking										-Q0

met condensaatbewaking WK01+ ext. 230 V met afstandssensor vooraf in de fabriek gemonteerd			-Q3

met condensaatbewaking WK01+ ext. 24 V met afstandssensor vooraf in de fabriek gemonteerd			-Q4

Eindstukken los geleverd

Type

Eindstuk													-END

Familie

voor plafondinductierooster DISA-601									-601

Breedte

Breedte 592 mm												-B1

Breedte 595 mm												-B2

Breedte 597 mm												-B3

Breedte 617 mm												-B4

Breedte 622 mm												-B5

Breedte 900 mm voor vrijhangende montage								-B6

Kleur

zichtbare onderdelen zwart RAL 9005 gelakt									-1

zichtbare onderdelen wit RAL 9010 gelakt									-2

zichtbare onderdelen wit RAL 9016 gelakt									-3

zichtbare onderdelen wit aluminium RAL 9006 gelakt								-4

Toebehoren los geleverd

Flexibele hydraulische aansluiting

EDE-13 500 mm												-1

EDE-13 800 mm												-2

EDE-13 1200 mm											-3

AG buitenschroefdraad ½”											-A

AG buitenschroefdraad ¾”											-B

ÜMF wartelmoer vlakdichtend ½”										-C

ÜMF wartelmoer vlakdichtend ¾”										-D

R-AG-D buitenschroefdraad draaibaar ½”									-E

R-AG-D buitenschroefdraad draaibaar ¾”									-F

C-RV boog steekfitting 12 mm										-G

CE-RV boog steekfitting met ontluchting 12 mm								-I

RV rechte verbinding/steekfitting 12 mm									-K

Steekfitting AG-RV, apparaatverbinding 12 mm, aansluiting op het hydraulische netwerk AG ½”			-K0A

Steekfitting AG-RV, apparaatverbinding 12 mm, aansluiting op het hydraulische netwerk AG ¾”			-K0B

Drukonafhankelijke regelklep

VPP46.10L0.2												-VC01

VPP46.10L0.4												-VC02

VPP46.15L0.2												-VC03

VPP46.15L0.6												-VC04

VPP46.10L0.2Q 												-VC08

VPP46.10L0.4Q												-VC09

VPP46.15L0.2Q												-VC10

VPP46.15L0.6Q												-VC11

VPI46.15L0.2												-VC15

VPI46.15L0.6												-VC16

VPI46.15L0.2Q												-VC20

VPI46.15L0.6Q												-VC21

VPP-klepadapter

Binnenschroefdraad G1/2" naar buitenschroefdraad R3/8"							-VA01

Binnenschroefdraad G3/4" naar buitenschroefdraad R1/2"							-VA02

Klepaandrijving

SAST127474												-AT01

SAST127475												-AT02

SAPV127957												-AT03

SAPV128561												-AT04

SMPV132351												-AM01

SMPO132353												-AM02

Ruimtethermostaat

RDG100													-TR01

RDG100T												-TR02

RDG110													-TR03

RDG100KN												-TK01

RDG160T												-TR05

RDG160KN												-TK02

Condensaatbewaking

AC 230 V geïntegreerde sensor, wisselcontact

max. 230 V/0,5 A												-WK01

AC/DC 24 V geïntegreerde sensor, wisselcontact

max. 24 V/1 A												-WK02

AC 230 V afstandssensor, 2 m kabel, wisselcontact

max. 230 V/0,5 A												-WK03

AC/DC 24 V afstandssensor, 2 m kabel, wisselcontact

max. 24 V/1 A												-WK04

Meettoebehoren

Drukmeetbuis voor DISA-apparaten									-MRD1