Deckeninduktionsdurchlass DISA-601

Texte de soumission

Diffuseur plafonnier à induction DISA-601 avec fente sur la face avant et échangeur de chaleur horizontal pour le refroidissement et le chauffage efficients en énergie, fournissant une haute puissance à un débit d'air faible. Pour l'installation dans des faux plafonds ou montage en suspension. Boîtier à 2 fentes en tôle d'acier galvanisée avec des buses à induction non inflammables estampées de manière fixe en tôle d'acier peinte en couleur RAL 9005 (noir) ou buses sur 2 rangées réglables mécaniquement sans palier de 0 à 100 % et affichage numérique des volumes d'air individuels et de la pression statique. Avec grille d'air secondaire rabattable type SCHAKO-PA ou tôle perforée en tôle d'acier peinte en couleur RAL 9010 (blanc, standard). L'air primaire et l'air secondaire sont mélangés dans l'appareil et soufflés horizontalement dans la pièce au moyen de fentes de soufflage à effet Coanda. Pour conditionner l'air secondaire, une batterie horizontale à 2 tubes (standard) ou à 4 tubes (en option) est montée. La batterie est composée d'un cadre en tôle d'acier galvanisée, des tubes en cuivre et d'ailettes en aluminium. En option, la batterie peut être rabattée de 90° pour permettre le nettoyage de l'échangeur de chaleur par le haut et le nettoyage de toutes les surfaces intérieures en contact avec l'air secondaire sans outil et sans devoir couper le circuit hydraulique. La batterie est sécurisée par un câble de sécurité pour éviter un pivotement incontrôlé. En option, un séparateur de peluches réutilisable sans outil avec la classe de filtre ISO Coarse 30 % (G1) est disposé audessous de la batterie.

Largeur 592-900 mm, hauteur 262 mm, longueur 852-3000 mm.

Modèle :          SCHAKO

Famille :          Diffuseur plafonnier à induction DISA-601

Version DISA-601

Type

Diffuseur plafonnier à induction DISA-601	-D601

Modèle

Sans batterie (seulement air ; montage ultérieur de la batterie possible)	-0

Actif (avec batterie)	-A

Seulement air extrait (sans buses)	-R

Élément borgne (sans buses)	-D

Sens de l'air

Élément borgne ou élément d'évacuation d'air (sans buses)	-0

Soufflage d'un côté sur la face avant de l'appareil	-1

Soufflage de deux côtés	-2

Soufflage d'un côté sur la face arrière de l'appareil	-3

Longueur nominale

Élément borgne ou élément d'évacuation d'air (sans buses)	-00

Longueur nominale 900	-09

Longueur nominale 1200	-12

Longueur nominale 1500	-15

Longueur nominale 1800	-18

Longueur nominale 2100	-21

Longueur nominale 2400	-24

Longueur nominale 2700	-27

Longueur nominale 3000	-30

Configuration des buses

Élément borgne ou élément d'évacuation d'air (sans buses)	-0

Configuration de buses B	-B

Configuration de buses C	-C

Configuration de buses D	-D

Configuration de buses E	-E

Buse réglable sans palier V	-V

Système (variante batterie à eau)

Sans batterie	-00

Système à 2 tubes (refroidissement ou chauffage) avec échan-geur de chaleur fixe 	-2F

Système à 4 tubes (refroidissement et chauffage) avec échan-geur de chaleur fixe	-4F

Système à 2 tubes (refroidissement ou chauffage) avec échan-geur de chaleur rabattable	-2A

Système à 4 tubes (refroidissement ou chauffage) avec échan-geur de chaleur rabattable	-4A

Couleur de la batterie

Batterie non peinte ou sans batterie	-0

Batterie peinte en couleur noir RAL 9005	-1

Revêtement antibactérien (couleur naturelle)	-A

Prise d'eau

Sans batterie	-0

Prise d'eau en haut à gauche	-L

Prise d'eau en haut à droite	-R

Largeur

Largeur 592 mm	-B1

Largeur 595 mm	-B2

Largeur 597 mm	-B3

Largeur 617 mm	-B4

Largeur 622 mm	-B5

Largeur 900 mm pour montage en suspension	-B6

Pièce d'extrémité

Version en bande sans pièce d'extrémité	-0

Appareil individuel avec 2 pièces d'extrémité	-Z

Version en bande avec pièce d'extrémité à gauche	-L

Version en bande avec pièce d'extrémité à droite	-R

Variantes

Sans ouverture de révision et sans manchon d'évacuation d'air	-V0

Sans ouverture de révision, mais avec manchon d'évacuation d'air à gauche	-V1

Sans ouverture de révision, mais avec manchon d'évacuation d'air à droite	-V2

Avec ouverture de révision sur le côté de la prise d'eau, mais sans manchon d'évacuation d'air	-V3

Avec ouverture de révision sur le côté de la prise d'eau et avec manchon d'évacuation d'air à gauche	-V4

Avec ouverture de révision sur le côté de la prise d'eau et avec manchon d'évacuation d'air à droite	-V5

Sans ouverture de révision, mais avec manchon d'évacuation d'air au centre	-V6

Longueur totale

Longueur totale xxxx mm	-xxxx

Longueur totale 900 mm	-0900

Longueur totale 1200 mm	-1200

Longueur totale 1500 mm	-1500

Longueur totale 1800 mm	-1800

Longueur totale 2100 mm	-2100

Longueur totale 2400 mm	-2400

Longueur totale 2700 mm	-2700

Longueur totale 3000 mm	-3000

Côté de rallongement du boîtier

Sans rallonge du boîtier (LG = Lmin) ou avec rallonge repartie sur les deux côtés

(seulement avec les variantes -V0 et LG > Lmin)	-M

Rallonge du boîtier à gauche	-L

Rallonge du boîtier à droite	-R

Grille d'air secondaire

Tôle perforée rabattable, perforation Ø6 mm	-SR

Tôle perforée rabattable, perforation 8x8 mm	-SQ

Tôle perforée rabattable, perforation 12x5 mm	-RE

Tôle perforée rabattable, perforation ovale 18x6 mm	-OB

Grille d'ailettes rabattable type PA-Z-08	-PA

Couleur de la grille d'air secondaire et des pièces visibles

Pièces visibles peintes en couleur noir RAL 9005	-1

Pièces visibles peintes en couleur blanc RAL 9010	-2

Pièces visibles peintes en couleur blanc RAL 9016	-3

Pièces visibles peintes en couleur aluminium blanc RAL 9006	-4

Couleur du boîtier (pour montage en suspension)

Extérieur du boîtier sans peinture (tôle d’acier galvanisée), intérieur peint en couleur noir	-0

Intérieur et extérieur du boîtier peints en couleur noir RAL 9005	-1

Intérieur et extérieur du boîtier peints en couleur blanc RAL 9010	-2

Intérieur et extérieur du boîtier peints en couleur blanc RAL 9016	-3

Intérieur et extérieur du boîtier peints en couleur aluminium blanc RAL 9006	 4

Position du manchon pour air primaire

Sans manchon pour air primaire	-P0

Manchon pour air primaire vertical au centre de la face supé-rieure de l'appareil	-P1

Manchon pour air primaire horizontal au centre de la face avant de l'appareil	-P2

Manchon pour air primaire horizontal au centre de la face arrière de l'appareil	-P3

Deux manchons pour air primaire verticaux sur la face supé-rieure de l'appareil	 P4

Deux manchons pour air primaire horizontaux sur la face avant de l'appareil	-P5

Deux manchons pour air primaire horizontaux sur la face ar-rière de l'appareil	-P6

Diamètre du manchon pour air primaire

Sans manchon pour air primaire	-0

DN98	-1

DN123	-2

DN148	-3

DN158	-4

DN98 avec joint à lèvres en caoutchouc	-5

DN123 avec joint à lèvres en caoutchouc	-6

DN148 avec joint à lèvres en caoutchouc	-7

DN158 avec joint à lèvres en caoutchouc	-8

Manchon d'évacuation d'air

Manchon d'évacuation d'air	-A0

Manchon d'évacuation d'air vertical	-A1

Manchon d'évacuation d'air sur la face avant	-A2

Manchon d'évacuation d'air sur la face arrière de l'appareil	-A3

Diamètre du manchon d'évacuation d'air

Sans manchon d'évacuation d'air	-0

DN98	-1

DN123	-2

DN148	-3

DN158	-4

DN98 avec joint à lèvres en caoutchouc	-5

DN123 avec joint à lèvres en caoutchouc	-6

DN148 avec joint à lèvres en caoutchouc	-7

DN158 avec joint à lèvres en caoutchouc	-8

Filtre à air

Sans filtre à air	-C0

Avec filtre à air secondaire et filtre à air extrait (ISO Coarse 30%)	-C3

Avec filtre à air secondaire (ISO Coarse 30%)	-CS

Avec filtre à air extrait (ISO Coarse 30%)	-CA

Ailettes de déflexion

Sans ailettes de déflexion	-L0

Avec ailettes de déflexion réglables individuellement - en cou-leur noir similaire à RAL 9005	-L1

Avec ailettes de déflexion réglables individuellement - en cou-leur blanc similaire à RAL 9010	-L2

Avec ailettes de déflexion réglables par bloc - en couleur noir similaire à RAL 9005	-L3

Avec ailettes de déflexion réglables par bloc - en couleur blanc similaire à RAL 9010	-L4

Contrôleur de condensation

Sans contrôleur de condensation	-Q0

Avec détecteur de condensat WK01+ ext. 230 V avec sonde déportée prémontée en usine	-Q3

Avec détecteur de condensat WK01+ ext. 24 V avec sonde déportée prémontée en usine	-Q4

Pièce d'extrémité livrée non montée

Type

Pièce d'extrémité	-END

Famille

Pour diffuseur plafonnier à induction DISA-601	-601

Largeur

Largeur 592 mm	-B1

Largeur 595 mm	-B2

Largeur 597 mm	-B3

Largeur 617 mm	-B4

Largeur 622 mm	-B5

Largeur 900 mm pour montage en suspension	-B6

Couleur

Pièces visibles peintes en couleur noir RAL 9005	-1

Pièces visibles peintes en couleur blanc RAL 9010	-2

Pièces visibles peintes en couleur blanc RAL 9016	-3

Pièces visibles peintes en couleur aluminium blanc RAL 9006	-4

Accessoires livrés non montés

Vanne de régulation indépendante de la pression

VPP46.10L0.2	-VC01

VPP46.10L0.4	-VC02

VPP46.15L0.2	-VC03

VPP46.15L0.6	-VC04

VPP46.10L0.2Q 	-VC08

VPP46.10L0.4Q	-VC09

VPP46.15L0.2Q	-VC10

VPP46.15L0.6Q	-VC11

VPI46.15L0.2	-VC15

VPI46.15L0.6	-VC16

VPI46.15L0.2Q	-VC20

VPI46.15L0.6Q	-VC21

Adaptateur pour vanne VPP

Taraudage G1/2" vers filetage extérieur R3/8"	-VA01

Taraudage G3/4" vers filetage extérieur R1/2"	-VA02

Entraînement de vanne

SAST127474	-AT01

SAST127475	-AT02

SAPV127957	-AT03

SAPV128561	-AT04

SMPV132351	-AM01

SMPO132353	-AM02

Thermostat d'ambiance

RDG100	-TR01

RDG100T	-TR02

RDG110	-TR03

RDG100KN	-TK01

RDG160T	-TR05

RDG160KN	-TK02

Contrôleur de condensation

CA 230 V sonde intégrée, contact inverseur max. 230 V/0,5 A	-WK01

CA/CC 24 V sonde intégrée, contact inverseur max. 24 V/1 A	-WK02

CA 230 V sonde déportée, câble de 2 m, contact inverseur max. 230 V/0,5 A	-WK03

CA/CC 24 V sonde déportée, câble de 2 m, contact inverseur max. 24 V/1 A	-WK04

Accessoires de mesure

Tube de mesure de pression pour appareils DISA	-MRD1