Unidad Lineal Activa de Inducción DISA-B

Textos de especificación

Unidad lineal activa de inducción DISA-B para montaje horizontal en falsos suelos. Carcasa en acero galvanizado. Rejilla de inducción desmontable, tipo SCHAKO-PA o SCHAKO-PA-R. Batería horizontal 4 tubos (opcional 2 tubos) para calefacción y refrigeración con marco fabricado en chapa de acero galvanizado, tubos de cobre,  aletas de aluminio y sistema manual de purga-drenaje.

Anchura: 375 mm, altura: 181 mm, longitud: 1000-2000 mm

Producto: SCHAKO Modelo DISA-B

-	Instalación

-	4 tubos (-HT), estándar

-	2 tubos (-H)

-	Sin batería (-BO)

-	Rejilla de lamas

-	Rejilla de lamas desmontable, modelo PA-3 (-PA-3)

-	Rejilla de lamas enrollable, modelo PA-R (-PA-R)

-	Configuración de toberas

-	B

-	C

-	D

-	E

-	Longitud nominal (NL)

-	1000

-	1150

-	1300

-	1450

-	1600

-	1750

-	Longitud total (LG)

-	sin grupo válvulas integrado: 2000 > LG ≥ NL

-	con grupo válvulas integrado: 2000 > LG ≥ NL + 150

-	Posición del plenum de aire primario

-	Izquierda (-L)

-	Centro (-M)

-	Derecha (-R)

-	Conexionado hidráulico

-	lateral izquierdo (-WS1)

-	lateral derecho (-WS2)

-	frontal izquierdo (-WS3)

-	frontal derecho (-WS4)

-	Lacado de batería

-	Batería sin lacar (-)

-	Batería lacada negro (-R9005)

-	Conexión de las bocas

-	Horizontal con 1 boca (-AS1)

-	Horizontal con 2 bocas (-AS2/AS3)

-	Diámetro de las bocas de conexión

-	Ø 98 mm

-	Ø 123 mm (estándar)

-	Ejecución en linea (-BA)

-	pieza final izquierda (-EL)

-	pieza final derecha (-ER)

-	sin pieza final (-OE)

Accesorios

-	Junta labial de goma (-GD)

-	Manguito flexible

-	500 mm (-FA 500)

-	800 mm (-FA 800)

-	1200 mm (-FA 1200)

-	Medidor de caudal de aire primario (-MR)

-	Enchufe rápido (-WA 1/2)

-	Protección de la batería (-SW)

-	Controlador de condensación

-	Válvulas

-	Actuadores

-	Termostatos

-	Válvula de corte (-KH)

-	Grupo de válvulas integrado