Diffuseurs de sol à induction DISA-B

Texte de soumission

Diffuseurs de sol à induction DISA-B pour le montage dans des faux planchers ou des planchers creux. Convient au climatisation efficiente en termes de consommation d'énergie et confortable des locaux dont les exigences de confort sont élevées. Composé d'un boîtier stable en tôle d'acier galvanisée, laquée noir à l'intérieur, avec pieds réglables en hauteur côté pièce. Grâce aux supports de fixation spécifiques sur les pieds de réglage, un réglage de la hauteur côté pièce est possible à tout moment. Afin d'optimiser la puissance d'induction et de minimiser le niveau de puissance sonore, 4 versions de buses estampées en matériau non combustibles et 5 longueurs sont disponibles. L'échangeur de chaleur est composé de tubes en cuivre avec des ailettes d'aluminium fixées par pression et un cadre en tôle d'acier galvanisée. Version standard avec batterie à 2 tubes pour le chauffage ou le refroidissement et, en option, une batterie à 4 tubes pour le chauffage et le refroidissement. Les versions standard des batteries sont équipées d'une possibilité d'évacuation d'air. Version de grille : grille linéaire SCHAKO- PA ou, en option, grille enroulable RA-R.

Largeur : 375 mm, hauteur : 181 mm, longueur : 1000-2000 mm

Modèle : SCHAKO type DISA-B

-	Système

-	À 4 tubes (-HT) (standard)

-	À 2 tubes (-H)

-	Sans batterie (-BO)

-	Grille d'ailettes

-	Grille d'ailettes (-PA-3)

-	Grille enroulable (-PA-R)

-	Configuration des buses

-	B (standard)

-	C

-	F

-	E

-	Longueur nominale (NL)

-	1000

-	1150

-	1300

-	1450

-	1600

-	1750

-	 Longueur totale (LG)

-	sans groupe de soupapes intégré : 2000 > LG ≥ NL

-	avec groupe de soupape intégré : 2000 > LG ≥ NL + 150

-	Position boîtier d'air primaire

-	à gauche (-L)

-	au milieu (-M)

-	à droite (-R)

-	Prise d'eau

-	sur le côté, à gauche (-WS1)

-	sur le côté, à droite (-WS2)

-	Face avant, à gauche (-WS3)

-	Face avant, à droite (-WS4)

-	Peinture de la batterie

-	Batterie non laquée (-)

-	Batterie laquée, noir (-R9005)

-	Positions des manchons

-	horizontal avec 1 manchon (-AS1)

-	horizontal avec 2 manchons (-AS2/AS3)

-	Diamètre du manchon

-	Ø 98 mm

-	Ø 123 mm (standard)

-	Version en bande (-BA)

-	Pièce d'extrémité à gauche (-EL)

-	Pièce d'extrémité à droite (-ER)

-	Sans pièce d'extrémité (-OE)

Accessoires

-	Joint à lèvres en caoutchouc (-GD)

-	Tuyaux de raccordement flexibles

-	500 mm (-FA 500)

-	800 mm (-FA 800)

-	1200 mm (-FA 1200)

-	Dispositif de mesure du débit d'air (-MR)

-	Filet extérieur, à joint plat (-WA 1/2)

-	Cache de montage en bois (-SW)

-	Contrôleur de condensation

-	Soupapes

-	Servomoteurs

-	Unités de commande

-	Robinets à tournant sphérique (-KH)

-	Groupe de soupapes, monté à l'usine