DISA-H

Ausschreibungstexte

Horizontal ausblasender Induktionsauslass Typ DISA-H, für den Einbau vorzugsweise in Hotels, Krankenzimmern und Büros mit abgehängtem Eingangsflur oder abgehängtem Deckenkoffer. Bestehend aus dem Gehäuse aus Stahlblech verzinkt mit integrierten nicht brennbaren und in drei verschiedenen Konfigurationen, für kleine, mittlere und große Luftmengen lieferbarem Düsenblech aus Stahlblech verzinkt. Standardmäßig sind die Geräte mit einem Wärmetauscher mit Kupferrohren und aufgezogenen Aluminiumlamellen für 2-Leiter- System, kühlen oder heizen oder 4-Leiter-System für Kühlen und Heizen (optional) ausgerüstet. Der luftseitige Anschluss der Induktionsgeräte erfolgt von hinten mit 1 oder optional 2 Stutzen. Für geringen Montageaufwand sind die Geräte werkseitig an der Oberseite mit Montagebohrungen ausgerüstet. Tiefe: 600 mm, Höhe: 200 mm, Länge: 900-1500 mm (mit 300 mm Teilung)

Fabrikat: SCHAKO Typ DISA-H

- System

- 2-Leiter (-H), Standard

- 4-Leiter (-HT)

- Düsenkonfiguration

- D

- E

- F

- Länge

- 900

- 1200

- 1500

- Wasseranschluss

- hinten links (-WS1)

- hinten rechts (-WS2)

- Register

- unlackiertes Register (-)

- lackiertes Register (-R9005)

- Anschlussstutzenanzahl

- mit 1 Anschlussstutzen (-AS1, Standard)

- mit 2 Anschlussstutzen (-AS2 / AS3)

- Anschlussstutzendurchmesser

- Ø 98 mm

- Ø 123 mm (Standard)

- Ø 148 mm

- Gehäuse

- unlackiertes Gehäuse (-)

- lackiertes Gehäuse (-R9005)

Zubehör

- Gummilippendichtung (-GD)

- Volumenstrom Mess-Rohr (-MR)

- Kastenhalsverlängerung Zuluft -KZ (60...200)

- Kastenhalsverlängerung Sekundärluft -KS (60...200)

- Flexibler Anschlussschlauch (-FA)

- 500 mm (-FA 500)

- 800 mm (-FA 800)

- 1200 mm (-FA 1200)

- Außengewinde flachdichtend (WA1/2)

- Ventile

- Stellantriebe

- Steuerungen

- Kondensationswächter

- Zuluftgitter

- PA-1-Z

- PA-2a-Z

- AL-1-Z

- AL-2-Z

- IB-1-Z

- IB-2-Z

- Sekundärluftgitter

- PA-1-A

- IB-1-A

- AL-1-A