Induktionsauslass DISA-H

Aanbestedingstekst

Horizontaal uitblazende inductie-uitlaat van het type DISA-H, bij voorkeur voor inbouw in hotels, ziekenhuizen en kantoren met afhangende inkomhallen of afhangende plafondkisten.

Bestaande uit de behuizing in verzinkt plaatstaal met geïntegreerde, niet-brandbare en in drie verschillende configuraties, voor kleine, middelgrote en grote luchthoeveelheden, nozzleplaat in verzinkt plaatstaal leverbaar.

Standaard zijn de apparaten uitgerust met een warmtewisselaar met koperen buizen en met opgetrokken aluminium lamellen voor systemen met 2 geleiders, koelen of verwarmen of een systeem met 4 geleiders voor koelen en verwarmen (optioneel).

De aansluiting aan de luchtzijde van het inductieapparaat gebeurt langs achter met 1 of optioneel 2 aftakkingen.

Om de moeite voor het monteren te minimaliseren zijn de apparaten in de fabriek voorzien met montageboringen aan de bovenzijde.

Diepte: 600 mm, hoogte: 200 mm, lengte: 900-1500 mm (met 300

mm deling)

Product: SCHAKO type DISA-H

-	Systeem

-	2 geleiders (-H), standaard

-	4 geleiders (-HT)

-	Nozzleconfiguratie

-	D

-	E

-	F

-	Lengte

-	900

-	1200

-	1500

-	Wateraansluiting

-	achteraan links (-WS1)

-	achteraan rechts (-WS2)

-	Register

-	ongelakt register (-)

-	gelakt register (-R9005)

-	aantal aansluitaftakkingen

-	met 1 aansluitaftakking (-AS 1, standaard)

-	met 2 aansluitaftakkingen (-AS2/AS3)

-	diameter aansluitaftakkingen

-	Ø 98 mm

-	Ø 123 mm (standaard)

-	Ø 148 mm

-	behuizing

-	ongelakte behuizing (-)

-	gelakte behuizing (-R9005)

-R9005

Toebehoren:

-	Rubberen lippendichting (-GD)

-	Volumestroom meetbuis (-MR)

-	verlenging kasthals luchttoevoer -KZ (60...200)

-	verlenging kasthals secundaire lucht -KS (60...200)

-	Flexibele aansluitslang (-FA)

-	500 mm (-FA 500)

-	800 mm (-FA 800)

-	1200 mm (-FA 1200)

-	schroefdraad buitenkant vlakdichtend (WA1/2)

-	Kleppen

-	stelaandrijvingen

-	Sturingen

-	Condensatiedetector

-	Luchttoevoerrooster

-	PA-1-Z

-	PA-2a-Z

-	AL-1-Z

-	AL-2-Z

-	IB-1-Z

-	IB-2-Z

-	Secundaire luchtrooster

-	PA-1-A

-	IB-1-A

-	AL-1-A