Diffuseur plafonnier à induction DISA-H

Textes de soumission

Diffuseur à induction à pulsion horizontale, type DISA-H, pour le montage dans des plafonds suspendus des couloirs ou les faux plafonds dans des chambres d'hôtel et d'hôpital ainsi que dans des bureaux.

Composé d'un boîtier en tôle d'acier galvanisé avec une tôle de buse intégrée en acier galvanisé non combustible disponible en trois versions différentes pour des débits d'air faible, moyen et important.

Les appareils sont généralement équipés d'un échangeur de chaleur avec des tubes en cuivre et des ailettes en aluminium intégrées pour un système à 2 tubes (refroidissement ou chauffage) ou un système à 4 tubes (refroidissement et chauffage) (en option). Le raccordement côté air des diffuseurs à induction est réalisé par l'arrière avec 1 ou 2 manchons. Afin de faciliter le montage, la partie supérieure des appareils est munie à l'usine des trous de montage. Profondeur: 600 mm, hauteur: 200 mm, longueur: 900-1500 mm (avec 300mm de séparation)

Modèl: SCHAKO type DISA-H

-	Système

-	À 2 tubes (-H), standard

-	À 4 tubes (-HT)

-	Configuration des buses

-	D

-	E

-	F

-	Longueur

-	900

-	1200

-	1500

-	Prise d'eau

-	à l'arrière sur le côté gauche (-WS1)

-	à l'arrière sur le côté droit (-WS2)

-	Batteries

-	Batterie non laquée (-)

-	Batterie laquée (-R9005)

-	Nombre de manchons de raccordement

-	Avec 1 manchon de raccordement (-AS1, standard)

-	Avec 2 manchons de raccordement (-AS2 / AS3)

-	Diamètre du manchon de raccordement

-	Ø 98 mm

-	Ø 123 mm (standard)

-	Ø 148 mm

-	Boîtier

-	Boîtier non laqué (-)

-	Boîtier laqué (-R9005)

Accessoires:

-	Joint à lèvres en caoutchouc (-GD)

-	Tube de mesure de débit d'air (-MR)

-	Rallonge pour la partie la plus étroite du plénum, air soufflé -KZ (60...200)

-	Rallonge pour la partie la plus étroite du plénum, air secondaire -KS (60...200)

-	Tuyau de raccordement flexible (-FA)

-	500 mm (-FA 500)

-	800 mm (-FA 800)

-	1200 mm (-FA 1200)

-	Filet extérieur, à joint plat (WA 1/2)

-	Soupapes

-	Servomoteurs

-	Unités de commande

-	Contrôleur de condensation

-	Grille de soufflage

-	PA-1-Z

-	PA-2a-Z

-	AL-1-Z

-	AL-2-Z

-	IB-1-Z

-	IB-2-Z

-	Grille d'air secondaire

-	PA-1-A

-	IB-1-A

-	AL-1-A