DISA W

Ausschreibungstext

Induktionsauslass DISA-W für den Einbau in die Wand. Gehäuse

aus verzinktem Stahlblech. Mit abnehmbarem Lamellengitter

Typ SCHAKO-PA oder Lochblech aus Stahlblech lackiert RAL

9010 (weiß, Standard). Vertikales 2-Leiter (Standard) oder 4-

Leiter Register (optional) zum Kühlen und Heizen mit Rahmen

aus verzinktem Stahlblech, Kupferrohre d=12 x 1,0 glatt und

Aluminiumlamellen.

Tiefe: 260 mm, Höhe: 230 mm, Länge: 900-3000 mm (mit 300

mm Teilung)

Fabrikat: SCHAKO Typ DISA-W

- System

- 2-Leiter (-H), Standard

- 4-Leiter (-HT)

- ohne Register (-BO)

- Kondensatwanne

- Ohne Kondensatwanne, Standard

- Mit Kondensatwanne (-KW)

- Luftlenklamellen

- Einzeln verstellbar (-LE)

- Blockweise verstellbar (-LB)

- Ohne Luftlenklamellen (-OL)

- Lochblechgitter

- abnehmbares Lochblech, Lochung Ø 6 mm (-SR, Standard)

- abnehmbares Lochblech, Lochung 8x8 mm (-SQ)

- abnehmbares Lochblech, Lochung 12x5 (-RE)

- abnehmbares Lochblech, ovale Lochung 20x6 mm (-OB)

- Lamellengitter (-PA)

- abnehmbares Lamellengitter PA

- Düsenkonfiguration

- A (Standard)

- B

- C

- D

- nominale Länge (NL)

- 900-3000 (mit 300 mm Teilung)

- Länge gesamt (LG)

- 3000> LG > NL-8

- Gehäuseposition

- links (-L)

- mittig (-M)

- rechts (-R)

- Wasseranschluss

- hinten links (-WS 1)

- hinten rechts (-WS2)

- Register Lackierung

- unlackiertes Register (-)

- lackiertes Register schwarz (-R9005)

- Horizontaler Anschluss

- mit 1 Anschlussstutzen (-AS1, Standard)

- mit 2 Anschlussstutzen (-AS2 / AS3)

- Stutzendurchmesser

- Ø 98 mm

- Ø 123 mm (Standard)

- Ø 148 mm

- Abluftstutzen (-A)

- horizontal rechts (-HR)

- horizontal links (-HL)

- Stutzendurchmesser Abluftstutzen

- Ø 98 mm

- Ø 123 mm (Standard)

- Ø 148 mm

- Endstück

- Ausführung mit zwei Endstücken (-2E, Standard)

- Ausführung mit Endstück links (-EL)

- Ausführung mit Endstück rechts (-ER)

- Ausführung ohne Endstücken (-OE)

Zubehör:

- Gummilippendichtung (-GD)

- Flexible Anschlussschläuche

- 500 mm (-FA 500)

- 800 mm (-FA 800)

- 1200 mm (-FA 1200)

- Volumenstrom Mess-Rohr

- Außengewinde flachdichtend (-WA 1/2)

- Kondensationswächter

- Steuerungen

- Ventile

- Stellantriebe

- Bandausführung (-BA)