Diffuseur mural à induction DISA-W

Texte de soumission

Diffuseur à induction DISA-W pour le montage dans des murs. Boîtier en tôle d'acier galvanisée. Avec grille à ailettes amovible, type SCHAKO-PA ou tôle perforée, en tôle d'acier thermolaquée RAL 9010 (blanc, standard). Batterie verticale à 2 tubes (standard) ou 4 tubes (en option) pour refroidir ou chauffer, avec cadre en tôle d'acier galvanisée, tubes lisses en cuivre d=12 x 1,0 et ailettes en aluminium.

Profondeur : 260 mm, hauteur : 230 mm, longueur : 900-3000 mm (avec 300

mm de séparation)

Modèle : SCHAKO type DISA-W

-	Système

-	À 2 tubes (-H), standard

-	À 4 tubes (-HT)

-	Sans batterie (-BO)

-	Bac pour condensat

-	Sans bac pour condensat, standard

-	Avec bac pour condensat (-KW)

-	Ailettes de déflexion

-	Réglables individuellement (-LE)

-	Réglables par bloc (-LB)

-	Sans ailettes de déflexion (-OL)

-	Grille en tôle perforée

-	Tôle perforée démontable, perforation Ø 6 mm (-SR, standard)

-	Tôle perforée démontable, perforation Ø 8x8 mm (-SQ)

-	Tôle perforée démontable, perforation Ø 12x5 mm (-RE)

-	Tôle perforée démontable, perforation ovale Ø 20x6 mm (-OB)

-	Grille d'ailettes (-PA)

-	Grille d'ailettes démontable PA

-	Configuration des buses

-	A (standard)

-	B

-	C

-	D

-	Longueur nominale (NL)

-	900-3000 (avec 300 mm de séparation)

-	 Longueur totale (LG)

-	3000> LG > NL-8

-	Position du boîtier

-	À gauche (-L)

-	Au milieu (-M)

-	À droite (-R)

-	Prise d'eau

-	À l'arrière sur le côté gauche (-WS1)

-	À l'arrière sur le côté droit (-WS2)

-	Peinture de la batterie

-	Batterie non laquée (-)

-	Batterie laquée, noir (-R9005)

-	Raccordement horizontal

-	Avec 1 manchon de raccordement (-AS1, standard)

-	Avec 2 manchons de raccordement (-AS2 / AS3)

-	Diamètre du manchon

-	Ø 98 mm

-	Ø 123 mm (standard)

-	Ø 148 mm

-	Manchon d'évacuation d'air

-	horizontal à droite (-AR)

-	horizontal à gauche (-AL)

-	Diamètre du manchon d'évacuation d'air

-	Ø 98 mm

-	Ø 123 mm (standard)

-	Ø 148 mm

-	Pièce d'extrémité

-	Version avec deux pièces d'extrémité (-2E, standard)

-	Version avec pièce d'extrémité à gauche (-EL)

-	Version avec pièce d'extrémité à droite (-ER)

-	Version sans pièces d'extrémité (-OE)

Accessoires :

-	Joint à lèvres en caoutchouc (-GD)

-	Tuyaux de raccordement flexibles

-  500 mm (-FA 500)

-  800 mm (-FA 800)

-  1200 mm (-FA 1200)

-	Tube de mesure de débit d'air

-	Filet extérieur, à joint plat (-WA 1/2)

-	Contrôleur de condensation

-	Unités de commande

-	Soupapes

-	Servomoteurs

-	Version en bande (-BA)