DISA W

Testo per capitolato

Diffusore a induzione DISA-W per montaggio a parete. Involucro in lamiera d'acciaio zincata. Con griglia con alette removibile tipo SCHAKO-PA o lamiera d'acciaio forata verniciata RAL 9010 (bianco, standard). Batteria verticale a 2 ranghi (standard) o 4 ranghi (opzionale) per raffreddamento e riscaldamento con telaio in lamiera d'acciaio zincata, tubi in rame d=12x1,0 liscio e alette in alluminio.

Profondità: 260 mm, Altezza: 230 mm, Lunghezza: 900-3000 mm (con

divisione 300 mm)

Marca: SCHAKO tipo DISA-W

-     Sistema

-	2 ranghi (-H) standard

-	4 tubi (-HT)

-	senza batteria (-BO)

-     Vaschetta di raccolta condensa

-	Senza vaschetta per la condensa, standard

-	con vaschetta per la condensa (-KW)

-     Deflettori

-	Ugelli singolarmente orientabili (-LE)

-	Regolabile a blocchi (-LB)

-	senza deflettori (-OL)

-     griglia in lamiera forata

-	serranda in lamiera forata removibile, foratura ø 6 mm (-SR, standard)

-	serranda in lamiera forata removibile, foratura 8x8 mm (-SQ)

-	serranda in lamiera forata removibile, foratura 12x5 mm (-RE)

-	serranda in lamiera forata con foratura ovale 20x6 mm (-OB)

-     Griglia (-PA)

-	griglia removibile PA

-     Configurazione ugelli

-	A (Standard)

-	B

-	C

-	D

-     lunghezza nominale (NL)

-	900-3000 (con suddivisione 300 mm)

-     lunghezza totale (LG)

-	3000> LG > NL-8

-     Posizione involucro

-	sinistra (-L)

-	centrale (-M)

-	destra (-R)

-     Attacco idrico

-	posteriore sinistro (WS 1)

-	posteriore destro (-WS2)

-     Verniciatura della batteria

-	Batteria non verniciata (-)

-	batteria verniciata nera (-R9005)

-     lancio orizzontale

-	con 1 attacco (-AS1 standard)

-	con 2 attacchi (-AS2 / AS3)

-     Diametro manicotto

-	Ø 98 mm

-	Ø 123 mm (Standard)

-	Ø 148 mm

-     Manicotto di ripresa

-	orizzontale destro (-AR)

-	orizzontale sinistro (-AL)

-     Diametro attacco di scarico

-	Ø 98 mm

-	Ø 123 mm (Standard)

-	Ø 148 mm

-     Elemento terminale

-	Esecuzione con 2 terminali (-2E, standard)

-	Esecuzione con terminale sinistro (-EL)

-	Esecuzione con terminale destro (-ER)

-	Esecuzione senza terminali (-OE)

Accessori:

-     Guarnizione di tenuta in gomma (-GD)

-     Attacchi flessibili

-  500 mm (-FA 500)

-  800 mm (-FA 800)

-  1200 mm (-FA 1200)

-     Portata tubo di misurazione

-     filettatura esterna piatta a tenuta (-WA 1/2)

-     Dispositivo di controllo condensa

-     Comandi

-     Valvole

-     Servomotori

-     Esecuzione a nastro (-BA)