Drosselklappe DKA

Ausschreibungstext

Runde, manuell verstellbare Drosselklappe Typ DKA für Einbau in runde Zu- und Abluftkanäle gemäß DIN EN 1506 zur Einregulierung der Volumenströme in raumlufttechnischen Anlagen.

Fabrikat: SCHAKO Typ DKA-N

- 	Klappe mit silikonfreier Klappenblattdichtung aus PUR, Gehäuseleckage nach DIN EN 1751, Klasse C (NW80 Klasse B), bei einem Kanaldruck bis 1000 Pa.

Leckage bei geschlossenem Klappenblatt nach DIN EN 1751, Klasse 4 (NW80 bis NW140 Klasse 3), bei einem Kanaldruck bis 1000 Pa.

Fabrikat: SCHAKO Typ DKA-L

Werkstoff:

-	Gehäuse, manuell verstellbares Klappenblatt und Handverstellvorrichtung mit integriertem Stellungszeiger bestehend aus:

-	Stahlblech, verzinkt (-SV)

-	Edelstahl, V2A, 1.4301 (-V2)

Klappenstellung:

-	kein Federrücklaufantrieb (-NA , Standard)

-	stromlos AUF - normally open (-NO) (nur bei Antrieben mit Federrücklauf)

-	stromlos ZU - normally closed  (-NC) (nur bei Antrieben mit Federrücklauf)

Zubehör:

-	Kanalanschluss:

-	ohne Gummilippendichtung (-KA0)

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), beidseitig, aus Spezialgummi

- 	Elektrischer Stellantrieb / Federrücklaufantrieb:

-	ohne Stellantrieb (-E000).

- 	mit elektrischem Stellantrieb 2/3-Punkt:

-	5 Nm, 24 V AC/DC (- E044).

-	5 Nm, 230 V AC (-E045).

-	mit elektrischem Stellantrieb 0-10 V (stetig):

-	5 Nm, 24 V AC/DC (-E046).

-	5 Nm, 230 V AC (-E016).

-	mit Federrücklaufantrieb, 2/3-Punkt:

-	4 Nm, 24 V AC/DC (-E021).

-	4 Nm, 230 V AC (-E020).

-	mit elektrischem Stellantrieb 0-10 V (stetig):

-	4 Nm, 24 V AC/DC (-E023).

-	mit Federrücklaufantrieb, mit integriertem Endschalter, 2/3-Punkt:

-	4 Nm, 24 V AC/DC (-E037).

-	4 Nm, 230 V AC (-E036).

Weitere Antriebe auf Anfrage.