Regelklep DKA

AANBESTEDINGSTEKST

Ronde, manueel verstelbare regelklep van het type DKA voor de inbouw in ronde luchttoevoer- en -luchtafvoerkanalen volgens DIN EN 1506 voor de regeling van de luchtvolumes in airconditioningstechnische installaties.

Product: SCHAKO type DKA-N

- 	Klep met siliconenvrije klepbladafdichting uit PUR, behuizingslekkage conform DIN 1751, klasse C (NW80 klasse B), bij een kanaaldruk tot 1000 Pa.

Lek bij een gesloten klepblad conform DIN EN 1751, klasse 4 (NW80 tot NW140 klasse 3), bij een kanaaldruk tot 1000 Pa.

Product: SCHAKO type DKA-L

Materiaal:

-	Behuizing, manueel verstelbaar klepblad en manueel verstelsysteem met geïntegreerde standaanduiding bestaande uit:

-	plaatstaal, verzinkt (-SV)

-	roestvrij staal, V2A, 1.4301 (-V2)

Klepstand:

-	geen veerterugslagaandrijving (-NA, standaard)

-	stroomloos OPEN - normaal open (-NO) (alleen bij aandrijvingen met veerterugslag)

-	stroomloos DICHT - normaal gesloten (-NC) 	(alleen bij aandrijvingen met veerterugslag)

Toebehoren:

-	Kanaalaansluiting:

-	zonder rubberen lippendichting (-KA0)

-	met rubberen lippendichting (-GD1), aan beide zijden, uit speciaal rubber

- 	Elektrische stelaandrijving/veerterugslagaandrijving:

-	zonder stelaandrijving (-E000).

- 	met elektrische stelaandrijving 2/3-punts:

-	5 Nm, 24 V AC/DC (-E044).

-	5 Nm, 230 V AC (-E045).

-	met elektrische stelaandrijving 0-10 V (constant):

-	5 Nm, 24 V AC/DC (- E046).

-	5 Nm, 230 V AC (-E016).

-	met veerterugslagaandrijving, 2/3-punts:

-	4 Nm, 24 V AC/DC (- E021).

-	4 Nm, 230 V AC (-E020).

-	met elektrische stelaandrijving 0-10 V (constant):

-	4 Nm, 24 V AC/DC (- E023).

-	met veerterugslagaandrijving met geïntegreerde eindschakelaar, 2/3-punts:

-	4 Nm, 24 V AC/DC (- E037).

-	4 Nm, 230 V AC (-E036).

Andere aandrijvingen op aanvraag.