Clapet d'étranglement DKA

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

Le clapet d'étranglement de type DKA rond réglable manuellement convient au montage dans des conduits ronds de soufflage et de reprise d'air selon DIN EN 1506. Il sert à réguler les débits volumétriques dans des installations aérauliques.

Modèle : SCHAKO type DKA-N

- 	Volet avec joint du volet de clapet sans silicone en PUR, taux de fuite du boîtier selon DIN EN 1751, classe C (NW80 classe B), à une pression du conduit jusqu'à 1000 Pa.

Taux de fuite si le volet est fermé selon DIN EN 1751, classe 4 (NW80 et NW140, classe 3), à une pression du conduit jusqu'à 1000 Pa.

Modèle : SCHAKO type DKA-L

Matériaux:

-	Boîtier, volet réglable manuellement et dispositif de réglage manuel avec indicateur de position intégré en:

-	Tôle d'acier galvanisée (-SV)

-	Acier inoxydable, V2A, 1.4301 (-V2)

Position du clapet:

-	Sans servomoteur à ressort de rappel (-NA , standard)

-	Sans courant OUVERT - normally open (-NO) (uniquement pour servomoteurs à ressort de rappel)

-	Sans courant FERMÉ - normally closed  (-NC) (uniquement pour servomoteurs à ressort de rappel)

Accessoires:

-	Raccordement sur conduit:

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-KA0)

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), sur les deux côtés, en caoutchouc spécial

- 	Servomoteur électrique / servomoteur à ressort de rappel:

-	Sans servomoteur (-E000).

- 	Avec servomoteur électrique, commande à 2/3 points:

-	5 Nm, 24 V CA/CC (- E044).

-	5 Nm, 230 V CA (-E045).

-	Avec servomoteur électrique 0-10 V (en continu):

-	5 Nm, 24 V CA/CC (-E046).

-	5 Nm, 230 V CA (-E016).

-	Avec servomoteur à ressort de rappel, commande à 2/3 points:

-	4 Nm, 24 V CA/CC (-E021).

-	4 Nm, 230 V CA (-E020).

-	Avec servomoteur électrique 0-10 V (en continu):

-	4 Nm, 24 V CA/CC (-E023).

-	Avec servomoteur à ressort de rappel, avec interrupteur de fin de course intégré, 2/3 points:

-	4 Nm, 24 V CA/CC (-E037).

-	4 Nm, 230 V CA (-E036).

Autres entraînements disponibles sur demande.