Drosselklappe DKA-L-PPs

Ausschreibungstext

Runde, manuell verstellbare Drosselklappe Typ DKA-L-PPs für Einbau in runde Zu- und Abluftkanäle zur Einregulierung der Volumenströme in raumlufttechnischen Anlagen. Auch geeignet zum Einsatz bei mit aggressiven Medien belasteter Luft.

Gehäuse aus Kunststoff PPs. Klappenachse aus Kunststoff PP. Kunststoffklappenblatt und silikonfreie Klappenblattdichtung aus PUR (NW110 luftdicht schließend nach DIN EN 1751 Klasse 2, NW 125-400 luftdicht schließend nach DIN EN 1751 Klasse 3). Klappenbetätigung manuell.

Fabrikat: SCHAKO Typ DKA-L-PPs

Zubehör:

-	Winkel-Flansch (-WF), beidseitig, aus Kunststoff PPs.