Regelklep DKA-L-PPs

Aanbestedingsteksten

Ronde, manueel verstelbare regelklep van het type DKAPPs voor inbouw in ronde luchttoevoer- en luchtafvoerkanalen voor de regeling van de luchtvolumes in airconditioningtechnische installaties. Ook geschikt voor het gebruik bij lucht die met agressieve media is belast.

Behuizing uit kunststof PPs. Klepas uit kunststof PP. Kleppenblad uit kunststof en siliconenvrije kleppenbladafdichting uit PUR (NW110 luchtdicht sluitend overeenkomstig DIN EN 1751 klasse 2, NW 125-400 luchtdicht sluitend overeenkomstig DIN EN 1751 klasse 3). Klepbediening manueel. (manuele verstelling uit roestvrij staal)

Product: SCHAKO type DKAPPs

Toebehoren:

-	Platte flens (-FF3), aan beide kanten, uit kunststof PPs.