Drosselklappe DKG

Ausschreibungstext

Runde, manuell verstellbare Drosselklappe Typ DKG für Einbau in runde Zu- und Abluftkanäle gemäß DIN EN 1506 zur Einregulierung der Volumenströme in raumlufttechnischen Anlagen. Gehäuse und manuell verstellbares Klappenblatt bestehen aus verzinktem Stahlblech, standardmäßig mit Gummilippendichtung aus Spezialgummi. Handverstellvorrichtung mit Stellungsanzeiger und Achshalterung bestehen aus Kunststoff. Gehäuseleckage nach DIN EN 1751, Klasse C (NW80 Klasse B), bei einem Kanaldruck bis 1000 Pa.

Fabrikat: SCHAKO Typ DKG