Pillangószelep DKG

Kiírási szöveg

A kerek, kézzel állítható DKG típusú pillangószelep alkalmas körkeresztmetszetű befúvó- és elszívó csővezetékekbe építéshez a DIN 24145 ill. 24146 szerint, a légtechnikai berendezések térfogtáramainak beszabályozására szolgál. A ház és a kézzel állítható csappantyúlap horganyzott acéllemezből készült, alapkivitelben tartalmazza a speciális anyagból készült ajakos gumitömítést. Kézi állító szerkezet műanyag állás jelzővel és tengely rögzítéssel.

Gyártmány: SCHAKO DKG típus

-	Csappantyú szilikon mentes PUR tömítéssel, ház légtömörség B osztály a DIN EN 1751 szerint, 1000 Pa légcsatorna nyomás mellett.

Légtömörség zárt csappantyúlap mellett 3 osztály (NÁ 100 esetén 2 osztály) a DIN EN 1751 szerint, 1000 Pa légcsatorna nyomás mellett.

Gyártmány: SCHAKO DKG-L típus

Tartozékok (felár ellenében):

-	elektromos állítómű (-E), 3-pont szabályozás, 24V AC / DC vagy 230V AC

-	elektromos állítómű (-E), 0-10V szabályozás, 24V AC / DC vagy 230V AC

-	rugó visszatérítésű motor (-EF), 24V AC / DC vagy 230V AC

-	rugóvisszatérítésű motor, integrált végállás kapcsolóval (-EF-IS), 24V AC / DC vagy 230V AC