Deckendrallauslass DO

Ausschreibungstext

Deckendrallauslass Typ DO-Q-... für Zu- und Abluft, quadratische Ausführung. Besonders geeignet für Komforträume mit hohen Luftwechselzahlen und für VVS-Anlagen mit variablen Volumenströmen (zwischen 40-100%). Bestehend aus quadratischer Frontplatte aus Stahlblech mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung in einem RAL-Farbton (RAL 9010, weiß, Standard), mit integrierten, feststehenden Luftleitblechen zur Erzeugung einer horizontalen Luftstrahlführung, mit verdeckter Montage (VM). Einsetzbar bis -14 K. Durchdachte Konstruktion zur leichten Reinigung nach VDI 6022.

Fabrikat: SCHAKO Typ DO-Q-...

-	mit runder Frontplatte

Fabrikat: SCHAKO Typ DO-R-...

-	Frontplatte aus Aluminium, naturfarben eloxiert (E6/EV1) (nur mit VM-Montage möglich) (nicht für Ausführung DO-R-... lieferbar).

-	mit Schraubmontage (-SM) (nur DO-Q-...), nur für Ausführung mit Ballschutz.

Zubehör:

-	Anschlusskasten (SK-R-10-...), aus verzinktem Stahlblech, mit Aufhängeösen.

-	Zuluftausführung mit integriertem Gleichrichterlochblech.

-	mit Drosselklappe (-DK1) im Anschlusskasten, von unten verstellbar, zur einfachen Luftmengenregulierung ohne Demontage der Frontplatte.

- mit Seilzug von unten verstellbar (-DK2)

-	mit Volumenstrommesseinrichtung (-VME1)

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), am Anschlussstutzen aus Spezialgummi.

-	mit thermischer Isolierung

-	innen (-Ii)

-	außen (-Ia)

-	Kastenhöhe frei wählbar, xxx in mm, Mindesthöhe = Stutzendurchmesser +137 mm, jedoch mindestens 235 mm (bei Ausführung SK-R-10-Z-310/-400/-500-...-DK1/-DK2-...-S0 Sonderkastenhöhe beachten (siehe S.5))

-	Stutzendurchmesser frei wählbar, xxx in mm

-	Stutzenlage:

-	S0= Stutzen von oben

-	S1= 1 Stutzen seitlich am Kasten (Standard)

-	S2= 2 Stutzen 90° versetzt

-	S3= 2 Stutzen 180° versetzt

-	S5= 2 Stutzen seitlich nebeneinander

-	Ballschutz (-BS), aus Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 9010 (weiß), anderer RAL-Farbton gegen Mehrpreis möglich (nur für DO-Q-... mit SM-Montage möglich).