Difusor rotacional de techo DO

Texto de especificación

Difusor rotacional de techo DO-Q-... para impulsión y retorno, ejecución cuadrada. Es ideal para salas de confort con elevadas tasas de circulación de aire y para instalaciones de caudal variable (entre 40 y 100%). Compuesto por una placa frontal cuadrada de chapa de acero con recubrimiento de polvo de alta calidad en color RAL (RAL 9010 (blanco), estándar), con lamas deflectoras fijas que generan una vena de aire horizontal, para montaje oculto (VM). Puede utilizarse hasta -14 K. Diseño estudiado para una fácil limpieza según VDI 6022.

Modelo: SCHAKO tipo DO-Q-...

-	Con placa frontal redonda

Modelo: SCHAKO tipo DO-R-...

-	Placa frontal de aluminio anodizado en color natural (E6/EV1) (solo disponible con montaje VM) (no disponible para ejecución DO-R-...).

-	Con montaje roscado (-SM) (solo DO-Q), solo para modelo con protección contra golpes.

Accesorios:

-	Plénum (-SK-R-10-...) fabricado en chapa de acero galvanizado, con ojales de suspensión.

-	Ejecución de impulsión con chapa perforada ecualizadora integrada.

-	Con compuerta reguladora (-DK1) en el plénum, ajustable desde abajo para regular fácilmente el caudal de aire sin tener que desmontar la placa frontal.

-  Con cuerda, ajustable desde abajo (-DK2)

-	Con caudalímetro (-VME1)

-	Con junta labial de goma (-GD1), de goma especial, en la boca de conexión.

-	Con aislamiento térmico

-	interior (-Ii)

-	exterior (-Ia)

-	Altura del plénum de libre elección, xxx en mm, altura mínima = diámetro de la boca + 137 mm, aunque mín. 235 mm (para las ejecuciones SK-R-10-Z-310/-400/-500-...-DK1/-DK2-...-S0, tener en cuenta la altura del plénum especial (véase la página 5))

-	Diámetro de la boca en mm de libre elección, xxx en mm

-	Posición de la boca:

-	S0 = Boca desde arriba

-	S1 = 1 boca lateral en el plénum (estándar)

-	S2 = 2 bocas desplazadas en 90°

-	S3 = 2 bocas desplazadas en 180°

-	S5= 2 bocas laterales una junto a la otra

-	Protección contra golpes (-BS), de acero lacado en RAL 9010 (blanco) con recubrimiento de polvo de alta calidad, otro color RAL con precio adicional (solo DO-Q-... con montaje SM).