Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal DO

Texte d´appel d´offre

Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal type DO-Q-... pour air soufflé et air extrait, version carrée. Convient particulièrement à des espaces de confort à taux de renouvellement d'air élevé et à des installations à débit variable (entre 40 - 100 %). Il est constitué d'une plaque frontale carrée en tôle d'acier avec revêtement par poudre de haute qualité couleur RAL (RAL 9010, blanc, standard), avec des tôles de déflexion d'air fixes intégrées pour une direction de pulsion horizontale et montage à vis cachées (VM). Utilisable jusqu'à une différence de température de -14K. Construction sophistiquée pour un nettoyage facile selon VDI 6022.

Modèle : SCHAKO type DO-Q-...

-	Avec plaque frontale ronde

Modèle : SCHAKO type DO-R-...

-	Plaque frontale en aluminium anodisé en couleur naturelle (E6/EV1) (possible uniquement avec montage à vis cachées) (non disponible pour la version DO-R-...).

-	Avec montage à vis apparentes (-SM) (seulement DO-Q-...), uniquement pour version avec protection pare-ballons.

Accessoires :

-	Plénum de raccordement (SK-R-10-...) en tôle d'acier galvanisée, avec œillets de suspension.		-	Version à air soufflé avec tôle perforée déflectrice intégrée.

-	Avec clapet d'étranglement (-DK1) dans le plénum de raccordement, ajustable par le bas, pour régulation facile du volume d'air sans démontage de la plaque frontale.

-  Avec câble de commande réglable par le bas (-DK2)

-	Avec dispositif de mesure du débit d'air (-VME1)

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) sur le manchon de raccordement en caoutchouc spécial.

-	Avec isolation thermique

-	Intérieure (-li)

-	Extérieure (-la)

-	Hauteur du plénum au choix, xxx en mm, hauteur minimale = diamètre du manchon +137 mm, mais au minimum 235 mm (pour les versions SK-R-10-Z-310/-400/-500-...-DK1/-DK2-...-S0, prendre en compte la hauteur spéciale du plénum (voir page 5))

-	Diamètre du manchon au choix, xxx en mm

-	Position de manchon :

-	S0 = Manchon situé au-dessus

-	S1 = 1 manchon sur la face latérale du plénum (standard)

-	S2 = 2 manchons décalés de 90°

-	S3 = 2 manchons décalés de 180°

-	S5= 2 manchons côte à côte sur la face latérale

-	Protection pare-ballons (-BS) en acier avec revêtement par poudre de haute qualité RAL 9010 (blanc), autres couleurs RAL possibles moyennant supplément (seulement pour DO-Q-... avec montage à vis apparentes).