Deckenauslass DQC

Ausschreibungstexte

Deckenauslass Typ DQC-Z-... für Zuluft bestehend aus einer quadratischen Frontplatte, Farbton RAL 9010 (weiß), mit sichtbarer Schraubbefestigung (-SM), mit jeweils vier um 90° versetzt angeordnete Lamellenfelder. Die Luftlenklamellen aus Kunststoff, ähnlich Farbton RAL 9005 (schwarz, -LS9005) oder RAL 9010 (weiß, -LW9010), sind manuell einzeln verstellbar.

Fabrikat: SCHAKO Typ DQC-Z-...

Deckenauslass Typ DQC-A-... für Abluft bestehend aus einer quadratischen Frontplatte, Farbton RAL 9010 (weiß), mit sichtbarer Schraubbefestigung (-SM), mit jeweils vier um 90° versetzt angeordnete Lamellenfelder, ohne Luftlenklamellen.

Fabrikat: SCHAKO Typ DQC-A-...

Deckenauslass Typ DQC-Z-...-E013-... für Zuluft bestehend aus einer quadratischen Frontplatte, Farbton RAL 9010 (weiß) mit sichtbarer Schraubbefestigung (-SM), mit jeweils vier um 90° versetzt angeordnete Lamellenfelder. Die Luftlenklamellen aus Kunststoff, ähnlich Farbton RAL 9005 (schwarz, -LS9005) oder RAL 9010 (weiß, -LW9010), sind mit elektrischem Stellmotor gemeinsam verstellbar.

Nennspannung: AC 24V 50/60 Hz

Stellsignal: DC 0...10V

Fabrikat: SCHAKO Typ DQC-Z-...-E013-...

Zubehör:

-	Anschlusskasten (SK-Q-16-...), aus verzinktem Stahlblech, mit Aufhängeösen.

-	Zuluftausführung mit integriertem Gleichrichterlochblech.

-	Abluftausführung innen lackiert in RAL 9005 (schwarz)

-	mit Drosselklappe (-DK1) im Anschlusskasten, von unten verstellbar, zur einfachen Luftmengenregulierung ohne Demontage der Frontplatte.

-	mit Volumenstrommesseinrichtung (-VME1).

-	mit ROB-Ausführung (-ROB1), Verteilblech, Drosselklappe und Volumenstrommesseinrichtung entnehmbar

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), am Anschlussstutzen aus Spezialgummi.

-	mit thermischer Isolierung

-	innen (-Ii)

-	außen (-Ia)

-	Kastenhöhe frei wählbar, xxx in mm, Mindesthöhe = Stutzendurchmesser + 124 mm), jedoch mindestens 200 mm

-	Stutzendurchmesser frei wählbar, xxx in mm

-	Stutzenlage:

-	S0 = Stutzen von oben

-	S1 = 1 Stutzen seitlich am Kasten (Standard)

-	S2 = 2 Stutzen 90° versetzt

-	S3 = 2 Stutzen 180° versetzt

-	S5 = 2 Stutzen seitlich nebeneinander

-	Ballschutz (-BS), aus Stahl lackiert RAL 9010 (weiß), anderer RAL-Farbton gegen Mehrpreis möglich