Difusor de techo DQC

Textos de especificación

Difusor de techo DQC-Z-... para aire impulsado, con una placa frontal cuadrada, color RAL 9010 (blanco), con fijación visible mediante tornillos (-SM), con cuatro grupos de lamas desplazados 90°. Las lamas deflectoras de plástico, de color similar a RAL 9005 (negro, -LS9005) o RAL 9010 (blanco, -LW9010), pueden ajustarse individualmente a mano.

Modelo: SCHAKO tipo DQC-Z-...

Difusor de techo DQC-A-... para aire de retorno, con una placa frontal cuadrada, color RAL 9010 (blanco), con fijación visible mediante tornillos (SM), con cuatro grupos de lamas desplazados 90°.

Modelo: SCHAKO tipo DQC-A-...

Difusor de techo DQC-Z-...-E013-... para aire impulsado, con una placa frontal cuadrada, color RAL 9010 (blanco), con fijación visible mediante tornillos (SM), con cuatro grupos de lamas desplazados 90°. Las lamas deflectoras de plástico, de color parecido a RAL 9005 (negro, -LS9005) o RAL 9010 (blanco, -LW9010), pueden ajustarse conjuntamente mediante un servomotor eléctrico.

Tensión nominal: AC 24V 50/60 Hz

Señal de ajuste: DC 0…10V

Modelo: SCHAKO tipo DQC-Z-...-E013-...

Accesorios:

-	Plénum (-SK-Q-16-...) fabricado en chapa de acero galvanizado, con ojales de suspensión.

-	Ejecución de impulsión con chapa perforada ecualizadora integrada.

-	Ejecución de retorno lacada en el interior en color RAL 9005 (negro)

-	Con compuerta reguladora (-DK1) en el plénum, ajustable desde abajo para regular fácilmente el caudal 		de aire sin tener que desmontar la placa frontal.

-	Con caudalímetro (-VME1).

-	Con ejecución ROB (-ROB1), chapa ecualizadora, compuerta reguladora y caudalímetro extraíbles

-	Con junta labial de goma (-GD1), de goma especial, en la boca de conexión.

-	Con aislamiento térmico

-	interior (-Ii)

-	exterior (-Ia)

-	Altura del plénum de libre elección, xxx en mm, (altura mínima = diámetro de boca + 124 mm, pero 200 		mm como mínimo)

-	Diámetro de la boca en mm de libre elección, xxx en mm

-	Posición de la boca:

-	S0 = Boca desde arriba

-	S1 = 1 boca lateral en el plénum (estándar)

-	S2 = 2 bocas desplazadas en 90°

-	S3 = 2 bocas desplazadas en 180°

-	S5 = 2 bocas laterales una junto a la otra

-	Protección contra golpes (-BS), de acero lacado en RAL 9010 (blanco), otro color RAL con precio adicional