Diffuseur plafonnier DQC

Textes d´appels d´offre

Diffuseur plafonnier type DQC-Z-... pour air soufflé composé d'une plaque frontale carrée, couleur RAL 9010 (blanc), pour montage à vis apparentes (-SM) avec quatre sections d'ailettes décalées de 90° l'une par rapport à l'autre. Les ailettes de déflexion en matière plastique de couleur comparable à RAL 9005 (noir, -LS9005) ou RAL 9010 (blanc, -LW9010) sont individuellement réglables à la main.

Modèle: SCHAKO type DQC-Z-...

Diffuseur plafonnier type DQC-A-... pour air extrait composé d'une plaque frontale carrée, couleur RAL 9010 (blanc), pour montage à vis apparentes (-SM) avec quatre sections d'ailettes décalées de 90° l'une par rapport à l'autre, sans ailettes de déflexion.

Modèle: SCHAKO type DQC-A-...

Diffuseur plafonnier type DQC-Z-...-E013-... pour air soufflé composé d'une plaque frontale carrée, couleur RAL 9010 (blanc), pour montage à vis apparentes (-SM) avec quatre sections d'ailettes décalées de 90° l'une par rapport à l'autre. Les ailettes de déflexion en matière plastique de couleur comparable à RAL 9005 (noir, -LS9005) ou RAL 9010 (blanc, -LW9010) sont réglables ensemble à l'aide d'un servomoteur électrique.

Tension nominale: 24V CA 50/60 Hz

Signal de réglage: CC 0...10 V

Modèle: SCHAKO type DQC-Z-...-E013-...

Accessoires:

-	Plénum de raccordement (SK-Q-16-...) en tôle d'acier galvanisée, avec œillets de suspension.		-	Version à air soufflé avec tôle perforée déflectrice intégrée.

-	Version à air extrait, face intérieure peinte en couleur RAL 9005 (noir)

-	Avec clapet d'étranglement (-DK1) dans le plénum de raccordement, ajustable par le bas, pour régulation facile du volume d'air sans démontage de la plaque frontale.

-	Avec dispositif de mesure du débit d'air (-VME1).

-	Version ROB (-ROB1), tôle de répartition d'air, clapet d'étranglement et dispositif de mesure du débit d'air démontables

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) sur le manchon de raccordement en caoutchouc spécial.	-	Avec isolation thermique

-	intérieure (-Ii)

-	Extérieure (-la)

-	Hauteur du plénum à choisir librement, xxx en mm, hauteur minimale = diamètre du manchon + 124 mm, mais au moins 200 mm

-	Diamètre du manchon au choix, xxx en mm

-	Position de manchon:

-	S0 = Manchon situé au-dessus

-	S1 = 1 manchon sur la face latérale du plénum (standard)

-	S2 = 2 manchons décalés de 90°

-	S3 = 2 manchons décalés de 180°

-	S5 = 2 manchons côte à côte sur la face latérale

-	Pare-ballons (-BS) en acier peint en couleur RAL 9010 (blanc), autres couleurs RAL possibles moyennant supplément