Deckenauslass DQDL

Ausschreibungstexte

Deckenauslass Typ DQDL-... für Zu- oder Abluft, mit quadratischer Frontplatte. Für isothermen Fall und Kühlfall geeignet. Besonders einsetzbar in Komforträumen. Bestehend aus Frontplatte mit feststehenden Lamellen für eine horizontale Luftstrahlführung und perforiertem Randbereich

Fabrikat: SCHAKO Typ DQDL-...

Luftführung:

-	Zuluft (-Z)

-	Abluft (-A)

Nenngröße:

-	NW310 (-310)

-	NW400 (-400)

-	NW500 (-500)

-	NW600 (-600)

-	NW625 (-625)

Material:

-	Stahlblech mit hochwertigen Pulverbeschichtung im RAL-Farbton RAL 9010 (-SB-9010, weiß) (Standard)

-	Stahlblech mit hochwertigen Pulverbeschichtung, RAL-Farbton frei wählbar (-SB-xxxx).

Montage:

-	Verdeckte Montage (-VM) (nur in Verbindung mit SK-... möglich, nicht mit Ballschutz möglich)

-	Schraubmontage (-SM) (Standard)

Zubehör:

-	Anschlusskasten (SK-Q-17-...-SV), für quadratische Luftauslässe, aus verzinktem Stahlblech, mit Aufhängeösen.

-	Ausführung:

-	für Zuluft (-Z), mit integriertem Gleichrichterlochblech.

-	für Abluft (-A), innen schwarz lackiert RAL9005.

-	Befestigung:

-	Schraubmontage (-SM, Standard)

-	Verdeckte Montage (-VM), zusätzlich mit Traverse aus Aluminium und Traversenhalterung aus Kunststoff.

-	Kastenhöhe Standard (-KHS) oder frei wählbar (-xxx, in mm) (Mindesthöhe = Stutzendurchmesser + 102 mm, jedoch mindestens 200 mm) (Bei SK-Q-17-Z-...-DK1/-DK2-...-S0 Sonderkastenhöhe beachten (siehe S.6))

-	Stutzendurchmesser Standard (-SDS) oder frei wählbar (-xxx, in mm).

-	Stutzenlage:

-	Stutzen von oben (-S0)

-	1 Stutzen seitlich (-S1) (Standard)

-	2 Stutzen seitlich 90° versetzt (-S2)

-	2 Stutzen seitlich 180° versetzt (-S3)

-	2 Stutzen seitlich nebeneinander (-S5)

-	mit Drosselklappe (-DK1/-DK2) im Anschlusskasten, von unten verstellbar, zur einfachen Luftmengenregulierung ohne Demontage der Frontplatte.

-	mit Drosselklappe ohne Seilzugverstellung (-DK1)

-	mit Drosselklappe mit Seilzugverstellung (-DK2)

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), am Anschlussstutzen aus Spezialgummi.

-	mit Volumenstrommesseinrichtung (-VME1).

(nicht in Verbindung mit einer Drosselklappe möglich)

-	mit ROB-Ausführung (-ROB1), Verteilblech, Drosselklappe und Volumenstrommesseinrichtung entnehmbar.

-	mit thermischer Isolierung:

-	innen (-Ii), an der Anschlusskasten-Innenseite

-	außen (-Ia), an der Anschlusskasten-Außenseite

-	1/4 Abdeckung (-AD), aus Stahlblech verzinkt.

Für Abdeckung von Lamellenfelder zur gezielten Luftstrahlführung (nur Zuluft-Ausführung möglich).

-	Ballschutz (-BS), aus Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung, lackiert wie Frontplatte (Farbton RAL 9010 [weiß] oder in einem anderen RAL-Farbton gegen Mehrpreis) (nur mit SM-Montage möglich).