Drallauslass DQF

Ausschreibungstext

Deckendrallauslass Typ DQF-Q-... für Zu- und Abluft, quadratische Ausführung. Besonders geeignet für Komforträume mit hohen Luftwechselzahlen und für VVS-Anlagen mit variablen Volumenströmen (zwischen 40-100%). Bestehend aus quadratischer Frontplatte aus Stahlblech mit integrierten, feststehenden Luftleitblechen. Einsetzbar bis –14 K. Durchdachte Konstruktion zur leichten Reinigung nach VDI 6022.

Fabrikat: SCHAKO Typ DQF-Q-...

-	mit runder Frontplatte.

Fabrikat: SCHAKO Typ DQF-R-...

Luftführung:

-	Zuluft (-Z)

-	Abluft (-A)

Nenngröße:

-	NW310 (-310)

-	NW400 (-400)

-	NW500 (-500)

-	NW600 (-600)

-	NW625 (-625)

Material:

-	Stahlblech mit hochwertigen Pulverbeschichtung im RAL-Farbton RAL 9010 (-SB-9010, weiß) (Standard)

-	Stahlblech mit hochwertigen Pulverbeschichtung, RAL-Farbton frei wählbar (-SB-xxxx).

-	Aluminium naturfarben eloxiert E6/EV1 (-AL-ELOX) (nur mit VM-Montage möglich) (nicht für die Ausführung DQF-R lieferbar).

Montage:

-	Verdeckte Montage (-VM) (Standard bei Ausführung -AL, nur in Verbindung mit SK-... möglich, nicht mit Ballschutz möglich)

-	Schraubmontage (-SM) (nur DQF-Q und nur für Ausführung mit Ballschutz möglich)

Zubehör:

-	Anschlusskasten (SK-R-11-...), für runde Luftauslässe mit runder Auslassaufnahme, aus verzinktem Stahlblech, mit Aufhängeösen (nur in Verbindung mit VM-Montage möglich).

-	Ausführung:

-	für Zuluft (-Z), mit integriertem Gleichrichterlochblech.

-	für Abluft (-A)

-	Befestigung:

-	Schraubmontage (-SM) (nur bei Ausführung mit Ballschutz)

-	Verdeckte Montage (-VM, Standard), zusätzlich mit Traverse aus Aluminium und Traversenhalterung aus Kunststoff.

-	Kastenhöhe Standard (-KHS) oder frei wählbar (-xxx, in mm) (Mindesthöhe = Stutzendurchmesser + 137 mm, jedoch mindestens 235 mm) (Bei SK-R-11-Z-...-DK1/-DK2-...-S0 Sonderkastenhöhe beachten (siehe S.6))

-	Stutzendurchmesser Standard (-SDS) oder frei wählbar (-xxx, in mm).

-	Stutzenlage:

-	Stutzen von oben (-S0)

-	1 Stutzen seitlich (-S1) (Standard)

-	2 Stutzen seitlich 90° versetzt (-S2)

-	2 Stutzen seitlich 180° versetzt (-S3)

-	2 Stutzen seitlich nebeneinander (-S5)

-	mit Drosselklappe (-DK1/-DK2) im Anschlusskasten, von unten verstellbar, zur einfachen Luftmengenregulierung ohne Demontage der Frontplatte.

-	mit Drosselklappe ohne Seilzugverstellung (-DK1)

-	mit Drosselklappe mit Seilzugverstellung (-DK2)

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), am Anschlussstutzen aus Spezialgummi

-	mit Volumenstrommesseinrichtung (-VME1).

(nicht in Verbindung mit einer Drosselklappe möglich)

-	mit thermischer Isolierung:

-	innen (-Ii), an der Anschlusskasten-Innenseite

-	außen (-Ia), an der Anschlusskasten-Außenseite

-	Ballschutz (-BS), aus Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung, lackiert wie Frontplatte (Farbton RAL 9010 [weiß] oder in einem anderen RAL-Farbton gegen Mehrpreis) (nur für DQF-Q-... mit SM-Montage möglich).