Wervelrooster DQF

Aanbestedingsteksten

Plafondwervelrooster van het type DQF-Q-... voor luchttoevoer en luchtafvoer in vierkante uitvoering. Bijzonder geschikt voor comfortruimten met hoge ventilatiewaarden en voor VVS-installaties met variabele luchtvolumes (tussen 40-100%). Bestaande uit vierkant frontpaneel uit plaatstaal met geïntegreerde, vaste luchtrichtlamellen. Te gebruikten tot 14K. Inventieve constructie voor gemakkelijke reiniging overeenkomstig VDI 6022.

Product: SCHAKO type DQF-Q-...

-	met rond frontpaneel.

Product: SCHAKO type DQF-R-...

Luchtstroom:

-	Luchttoevoer (-Z)

-	Luchtafvoer (-A)

Nominale grootte:

-	NW310 (-310)

-	NW400 (-400)

-	NW500 (-500)

-	NW600 (-600)

-	NW625 (-625)

Materiaal:

-	Plaatstaal met hoogwaardige poedercoating in RAL-kleur 9010 (-SB-9010, wit) (standaard)

-	Plaatstaal met hoogwaardige poedercoating, RAL-kleur vrij te kiezen (-SB-xxxx).

-	Geanodiseerd aluminium in natuurlijke tint E6/EV1 (-AL-ELOX) (alleen mogelijk met VM-montage) (niet verkrijgbaar voor de uitvoering DQF-R).

Montage:

-	Verdekte montage (-VM) (standaard bij uitvoering -AL, alleen mogelijk in combinatie met SK-..., niet met balbescherming mogelijk)

-	Schroefmontage (-SM) (alleen voor uitvoering met balbescherming mogelijk)

Toebehoren:

-	Aansluitkast (SK-R-11-...), voor ronde luchtroosters met ronde roosteropname, uit verzinkt plaatstaal, met ophangogen (alleen mogelijk in combinatie met VM-montage).

-	Uitvoering:

-	voor luchttoevoer (-Z), met geïntegreerde geperforeerde gelijkrichtplaat.

-	voor luchtafvoer (-A)

-	Bevestiging:

-	Schroefmontage (-SM) (alleen bij uitvoering met balbescherming)

-	Verdekte montage (-VM, standaard), bovendien met traverse uit aluminium en traversenhouder uit kunststof.

-	Kasthoogte standaard (-KHS) of vrij te kiezen (-xxx, in mm) (minimale hoogte = aftakkingsdiameter + 137 mm, echter minstens 235 mm) (bij SK-R-11-Z-...-DK1/-DK2-...-S0 speciale kasthoogte in acht nemen (zie p. 6))

-	Aftakkingsdiameter standaard (-SDS) of vrij te kiezen (-xxx, in mm).

-	Aftakkingspositie:

-	Aftakking aan de bovenkant (-S0)

-	1 aftakking aan de zijkant (-S1) (standaard)

-	2 aftakkingen aan de zijkant 90° verplaatst (-S2)

-	2 aftakkingen aan de zijkant 180° verplaatst (-S3)

-	2 aftakkingen zijdelings naast elkaar (-S5)

-	met regelklep (-DK1/-DK2) in de aansluitkast, langs onderen verstelbaar, voor de eenvoudige regeling van de luchthoeveelheid zonder demontage van het frontpaneel.

-	met regelklep zonder trekkabelverstelling (-DK1)

-	met regelklep met trekkabelverstelling (-DK2)

-	met rubberen lippendichting (-GD1), aan de aansluitaftakking uit speciaal rubber.

-	met luchtvolumemeetsysteem (-VME1).

(niet mogelijk in combinatie met een regelklep)

-	met thermische isolatie:

-	aan de binnenkant (-Ii), aan de binnenkant van de aansluitkast

-	buiten (-Ia), aan de buitenkant van de aansluitkast

-	Balbescherming (-BS), uit staal met hoogwaardige poedercoating gelakt zoals frontpaneel (kleur RAL 9010 [wit] of in een andere RAL-kleur tegen meerprijs) (alleen mogelijk voor DQF-Q-... met SM-montage).