Diffuseur à jet hélicoïdal DQF

Textes d´appels d´offre

Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal type DQF-Q-... pour air soufflé et air extrait, version carrée. Spécialement conçu pour des pièces de confort à taux de renouvellement d'air élevé et pour des installations à débit variable (entre 40 et 100 %). Composé d'une plaque frontale carrée en tôle d'acier avec des tôles déflectrices intégrées fixes. Utilisable jusqu'à une différence de température de –14K. Construction sophistiquée pour un nettoyage facile selon VDI 6022.

Modèle : SCHAKO type DQF-Q-...

-	Avec plaque frontale ronde.

Modèle : SCHAKO type DQF-R-...

Guidage d'air :

-	Air soufflé (-Z)

-	Air extrait (-A)

Valeur nominale :

-	NW310 (-310)

-	NW400 (-400)

-	NW500 (-500)

-	NW600 (-600)

-	NW625 (-625)

Matériau :

-	Tôle d'acier avec revêtement en poudre de haute qualité dans la couleur RAL 9010 (-SB-9010, blanc) (standard)

-	Tôle d'acier avec revêtement en poudre de haute qualité, couleur RAL à choisir librement (-SB-xxxx).

-	Aluminium anodisé en couleur naturelle E6/EV1 (-AL-ELOX) (possible uniquement avec montage à vis cachées) (pas disponible pour la version DQF-R).

Montage :

-	Montage à vis cachées (-VM) (standard pour la version -AL, disponible seulement avec SK-..., impossible avec protection pare-ballons)

-	Montage à vis apparentes (-SM) (uniquement possible pour DQF-Q et pour la version avec protection pare-ballons)

Accessoires :

-	Plénum de raccordement (SK-R-11-...), pour diffuseurs d'air ronds avec support de diffuseur rond, en tôle d'acier galvanisée, avec œillets de suspension (disponible seulement en combinaison avec montage à vis cachées).

-	Version :

-	Pour air soufflé (-Z), avec tôle perforée déflectrice intégrée.

-	Pour air extrait (-A)

-	Fixation :

-	Montage à vis apparentes (-SM) (uniquement pour version avec protection pare-ballons)

-	Montage à vis cachées (-VM, standard), en supplément avec traverse en aluminium et support de traverse en matière plastique.

-	Hauteur standard du plénum (-KHS) ou hauteur au choix (-xxx, en mm) (hauteur minimale = diamètre du manchon + 137 mm, mais au minimum 235 mm) (pour SK-R-11-Z-...-DK1/-DK2-...-S0, prendre en compte la hauteur spéciale du plénum (voir page 6))

-	Diamètre du manchon standard (-SDS) ou à choisir librement (-xxx, en mm).

-	Position de manchon :

-	Manchon sur le dessus (-S0).

-	1 manchon sur la face latérale (-S1) (standard)

-	2 manchons sur la face latérale, décalés de 90° (-S2)

-	2 manchons sur la face latérale, décalés de 180° (-S3)

-	2 manchons côte à côte sur la face latérale (-S5)

-	Avec clapet d'étranglement (-DK1/-DK2) dans le plénum de raccordement, ajustable par le bas, pour une régulation facile du débit d'air sans démontage de la plaque frontale.

-	Avec clapet d'étranglement sans réglage par câble de commande (-DK1)

-	Avec clapet d'étranglement avec réglage par câble de commande (-DK2)

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) sur le manchon de raccordement en caoutchouc spécial

-	Avec dispositif de mesure du débit d'air (-VME1).

(impossible en combinaison avec un clapet d'étranglement)

-	Avec isolation thermique :

-	intérieure (-Ii), sur la face intérieure du plénum de raccordement

-	à l'extérieur (-Ia), à l'extérieur du plénum de raccordement

-	Protection pare-ballons (-BS), en acier avec revêtement par poudre de haute qualité, peinte comme la plaque frontale (couleur RAL 9010 [blanc] ou dans une autre couleur RAL moyennant supplément) (possible seulement pour DQF-Q-... avec montage à vis apparentes).