Difusor rotacional de techo DQJSL

Textos de especificación

Difusor rotacional de techo DQJSL, ejecución redonda. Es ideal para salas de confort y para instalaciones de caudal variable VVS (entre 40 y 100%). Indicado tanto para régimen de calefacción como de refrigeración. Está compuesto por una placa frontal perforada de chapa de acero con recubrimiento de polvo de alta calidad en RAL 9010 (blanco, estándar); con lamas deflectoras orientables y aerodinámicas en forma de ala dispuestas radialmente que se pueden ajustar individualmente desde el lado frontal del difusor sin tener que desmontarlo y sin herramientas; están fabricadas en plástico en un color similar a RAL 9010 (blanco) o RAL 9005 (negro) o en aluminio y lacadas individualmente o en el mismo color RAL como la placa frontal (las lamas no se pueden ajustar posteriormente). La sección libre, resistencia y nivel de potencia acústica permanecen iguales en cualquiera de las posiciones de las lamas. Es posible impulsar hasta un 50% más de aire con el mismo nivel sonoro y el mismo tamaño en comparación con difusores rotacionales sin perforación. Fijación con montaje oculto (VM), de perfil aerodinámico de aluminio.

Modelo: SCHAKO tipo DQJSL-Z-...

Guiado de la vena de aire:

-	Vena circular horizontal amplificada (-A)

-	Vena circular horizontal altamente inductiva (solo tamaños 160-315) (-B)

-	Vena de aire vertical (-V)

Accesorios:

-	Plénum (SK-R-13-...), de chapa de acero galvanizado, con ojales de suspensión, ejecución de impulsión con chapa perforada ecualizadora integrada.

-	Con compuerta reguladora (-DK1) en el plénum, ajustable desde abajo para regular fácilmente el caudal de aire sin tener que desmontar la placa frontal.

-  Con cable bowden, ajustable desde abajo (-DK2)

-	Con caudalímetro (-VME1).

-	Con junta labial de goma (-GD1), de goma especial, en la boca de conexión.

-	Con aislamiento térmico

-	interior (-Ii)

-	exterior (-Ia)

-	Altura del plénum de libre elección, xxx en mm, altura mínima = diámetro de boca +137 mm, pero 235 mm como mínimo

-	Diámetro de la boca en mm de libre elección, xxx en mm

-	Posición de la boca:

-	S0 = Boca desde arriba

-	S1 = 1 boca lateral en el plénum (estándar)

-	S2 = 2 bocas desplazadas en 90°

-	S3 = 2 bocas desplazadas en 180°

-	S5 = 2 bocas laterales una junto a la otra

-	Placa de cubierta de panel (-PA...) de chapa de acero lacado en RAL 9010 (blanco), montaje roscado (-SM).