Deckendrallauslass DQJ-SLC

Ausschreibungstexte

Der patentierte Deckendrallauslass Typ DQJSLC-... in runder Ausführung mit äußerem Ausblasring zur Vermeidung der Schmutzablagerung an der Decke. Besonders geeignet für Komforträume und für VVS-Anlagen mit variablen Volumenströmen (zwischen 40-100%). Bestehend aus einer perforierten Frontplatte aus Stahlblech und Düsenformteil aus Stahlblech (Größe 125 - 250) bzw. aus Aluminium (Größe 315) beides mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung in einem RAL-Farbton (RAL 9010, weiß, Standard), mit mittig drehbar gelagerten, aerodynamischen, einzeln ohne Hilfsmittel von der Auslassfrontseite ohne Demontage des Auslasses einstellbaren, radial angeordneten Luftlenklamellen, in Tragflügelform aus Kunststoff, ähnlich Farbton RAL 9010 (weiß), RAL 9005 (schwarz) oder Aluminium, einzeln oder im gleichen RAL-Farbton wie die Frontplatte lackiert (Lamellen nachträglich nicht verstellbar). Freier Querschnitt, Widerstand und Schallleistungspegel in allen Lamellenstellungen gleichbleibend. Deutlich höhere Volumenströme bei weniger Druckverlust, gleicher Schallleistung und vergleichbaren Größen gegenüber Drallauslässen ohne Perforierung, durchsetzbar. Befestigung mit verdeckter Montage (VM), aus aerodynamischen Alu-Profil.

Fabrikat: SCHAKO Typ DQJSLC-...

Luftstrahlführung:

-	hochinduktiver horizontaler Rundstrahl (-B) (nur Größe 160 - 315)

-	verstärkter horizontaler Rundstrahl (-A)

Zubehör:

-	Anschlusskasten (SK-R-14-...), aus verzinktem Stahlblech, mit Aufhängeösen, Zuluftausführung mit integriertem Gleichrichterlochblech.

-	mit Drosselklappe (-DK1) im Anschlusskasten, von unten verstellbar, zur einfachen Luftmengenregulierung ohne Demontage der Frontplatte.

-	mit Seilzug von unten verstellbar (-DK2)

-	mit Volumenstrommesseinrichtung (-VME1).

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), am Anschlussstutzen aus Spezialgummi.

-	mit thermischer Isolierung

-	innen (-Ii)

-	außen (-Ia)

-	Kastenhöhe frei wählbar, xxx in mm, Mindesthöhe = Stutzendurchmesser +137 mm, jedoch mindestens 235 mm

-	Stutzendurchmesser frei wählbar, xxx in mm

-	Stutzenlage:

-	S0= Stutzen von oben

-	S1= 1 Stutzen seitlich am Kasten (Standard)

-	S2= 2 Stutzen 90° versetzt

-	S3= 2 Stutzen 180° versetzt

-	S5= 2 Stutzen seitlich nebeneinander

-	mit Drosseleinrichtung (-DV, nur für Anschluss an Flexrohre)

-	Paneel-Abdeckplatte (-PA...), aus Stahlblech lackiert RAL 9010 (weiß), mit Schraubmontage (-SM).