Plafondwervelrooster DQJSLC

Aanbestedingsteksten

De gepatenteerde plafondwerveluitlaat type DQJSLC-... in ronde uitvoering met externe uitblaasring ter voorkoming van de vuilafzettingen aan het plafond. Bijzonder geschikt voor comfortruimten en voor VVS-installaties met variabele luchtvolumes (tussen 40-100%). Bestaande uit een geperforeerde frontplaat uit plaatstaal en klepvormdeel uit plaatstaal (grootte 125 - 250) of uit aluminium (grootte 315) beide met een hoogwaardige poedercoating in een RAL-kleur (RAL9010, wit, standaard), met in het midden draaibaar gelagerde, aerodynamische, afzonderlijk zonder hulpmiddelen aan de voorzijde van de uitlaat zonder demontage van de uitlaat instelbare, radiaal geordende luchtrichtlamellen, in draagvleugelvorm uit kunststof, dezelfde kleurtint RAL 9010 (wit), RAL 9005 (zwart) of aluminium, afzonderlijke of dezelfde kleurtint zoals het frontpaneel gelakt (lamellen nadien niet verstelbaar). Vrije dwarsdoorsnede, weerstand en geluidsvermogenniveau in alle lamellenstanden onveranderlijk. Duidelijk hogere volumestromen bij laag drukverlies, hetzelfde geluidsvermogen en vergelijkbare afmetingen als de werveluitlaten zonder perforering, doorzetbaar. Bevestiging met verdekte montage (VM)., uit aerodynamisch aluminiumprofiel.

Product: SCHAKO type DQJSLC-...

Luchtstroomgeleiding:

-	hooginductieve horizontale ronde straal (-B) (alleen afmeting 160 - 315)

-	versterkte horizontale ronde straal (-A)

Toebehoren:

-	Aansluitkast (SK-R-14-...), uit verzinkt plaatstaal, met ophangnippels, uitvoering voor luchttoevoer met 	geïntegreerde gelijkrichtplaat.

-	met regelklep (-DK1) in de aansluitkast, van onder af verstelbaar, voor de eenvoudige regeling van de 		luchthoeveelheid zonder demontage van het frontpaneel.

-	met trekkabel van onderen verstelbaar (-DK2)

-	met luchtvolumemeetsysteem (-VME1).

-	met rubberen lippendichting (-GD1), aan de aansluitaftakking uit speciaal rubber.

-	met thermische isolatie

-	binnenkant (-Ii)

-	buiten (-Ia)

-	Kasthoogte vrij te kiezen, xxx in mm, minimale hoogte = aftakkingsdiameter +137 mm, maar minstens 		235 mm

-	Aftakkingsdiameter vrij te kiezen, xxx in mm

-	Aftakkingspositie:

-	S0= aftakking aan de bovenkant

-	S1= 1 aftakking zijdelings aan de kast (standaard)

-	S2= 2 aftakkingen 90° verplaatst

-	S3= 2 aftakkingen 180° verplaatst

-	S5 = 2 aftakkingen zijdelings naast elkaar

-	met klepinrichting (-DV, enkel voor aansluiting aan flexibele buizen)

-	Paneelafdekplaat (-PA...), uit gelakt plaatstaal RAL 9010 (wit), met schroefmontage (-SM).