Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal DQJSLC

Texte d´appels d´offre

Le diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal breveté de type DQJSLC-... en version ronde avec collerette de purge extérieure pour éviter l'encrassement du plafond. Convient particulièrement à des pièces de confort et à des installations à débit variable (entre 40 - 100 %). Constitué d'une plaque frontale perforée en tôle d'acier et pièce en forme de buse en tôle d'acier (dimension 125 - 250) ou en aluminium (dimension 315), avec un revêtement par poudre de haute qualité couleur RAL 9010 blanc standard pour les deux, avec ailettes de déflexion orientables vers le milieu, aérodynamiques, réglables individuellement sans outil depuis la plaque frontale du diffuseur et sans démontage de ce dernier. Ailettes disposées de manière radiale, en plastique de couleur comparable à RAL 9010 (blanc), RAL 9005 (noir) ou en aluminium peint en couleur RAL de la plaque frontale (une fois peintes, les ailettes ne sont plus ajustables). Section libre de passage, perte de charge et niveau de puissance acoustique restent identiques dans toutes les positions des ailettes. Contrairement aux diffuseurs à jet hélicoïdal, des débits nettement plus élevés peuvent être atteints en cas de perte de charge faible, de puissance acoustique identique et de dimensions comparables. Montage à vis cachées (VM), en profilé d'aluminium aérodynamique.

Modèle: SCHAKO type DQJSLC-...

Orientation du jet d'air:

-	Jet circulaire horizontal à haute induction (-B) (seulement dimension 160 - 315)

-	Jet circulaire horizontal renforcé (-A)

Accessoires:

-	Plénum de raccordement (SK-R-14-...) en tôle d'acier galvanisée, avec œillets de suspension, version à air soufflé avec tôle perforée déflectrice intégrée.

-	Avec clapet d'étranglement (-DK1) dans le plénum de raccordement, ajustable par le bas, pour régulation facile du volume d'air sans démontage de la plaque frontale.

-	Avec câble de commande réglable par le bas (-DK2)

-	Avec dispositif de mesure du débit d'air (-VME1).

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) sur le manchon de raccordement en caoutchouc spécial.

-	Avec isolation thermique

-	Intérieure (-li)

-	extérieure (-Ia)

-	Hauteur du plénum à choisir librement, xxx en mm, hauteur minimale = diamètre du manchon +137 mm, mais au moins 235 mm)

-	Diamètre du manchon au choix, xxx en mm

-	Position de manchon:

-	S0 = Manchon situé au-dessus

-	S1 = 1 manchon sur la face latérale du plénum (standard)

-	S2 = 2 manchons décalés de 90°

-	S3 = 2 manchons décalés de 180°

-	S5= 2 manchons côte à côte sur la face latérale

-	Avec dispositif d'étranglement (-DV, seulement pour raccordement à des tubes flexibles)

-	Plaque de recouvrement en panneau (-PA...) en tôle d’acier peinte en couleur RAL 9010 (blanc), pour montage à vis apparentes (-SM).