Diffusore a soffitto elicoidale DQJSLC

Testo per capitolato

Diffusore a soffitto ad effetto elicoidale brevettato tipo DQJSLC-... in esecuzione circolare con anello di mandata esterno per evitare il deposito di sporco sul soffitto. Particolarmente adatto per ambienti con elevati requisiti di confort e impianti di climatizzazione a portata variabile (fra il 40 e il 100%). Costituito da piastra frontale in lamiera d'acciaio perforato ed elemento sagomato ugello in lamiera d´acciaio (dimensioni 125 - 250) o alluminio (dimensione 315) entrambi con verniciatura a polvere in una tonalità RAL (RAL 9010, bianco, standard) con deflettori orientabili, aerodinamici, regolabili singolarmente dalla piastra frontale senza smontare il diffusore, deflettori disposti radialmente, con forma elicoidale, in plastica RAL 9010 (bianco) o 9005 (nero) o alluminio colorato nella stessa tonalità RAL della piastra (i deflettori non sono più orientabili con diffusore montato). Sezione trasversale libera, resistenza e livello sonoro rimangono invariati indipendentemente dalla posizione dei deflettori. Portate nettamente superiori con la stessa emissione acustica e dimensione di diffusori equiparabili senza lamiera perforata. Montaggio a viti nascoste (VM) con profilo aerodinamico in alluminio.

Prodotto: SCHAKO Tipo DQJSLC-...

Direzione del lancio:

-	lancio orizzontale elicoidale ad alta induzione (-B) (solo per grandezze 160-315)

-	lancio orizzontale elicoidale potenziato (-A)

Accessori:

-	Camera di raccordo (SK-R-14-...) in lamiera d'acciaio zincato con asole di sospensione, esecuzione di mandata ed equalizzatore integrato.

-	con serranda di taratura (-DK1) all'interno della camera di raccordo, regolabile dal basso per una facile 	regolazione della portata d'aria senza smontare la piastra frontale.

-	con cavetto di regolazione per regolazione dal basso (-DK2)

-	con misuratore della portata (-VME1).

-	con guarnizione di tenuta in gomma speciale (-GD1) applicata al manicotto di raccordo.

-	con isolamento termico

-	interno (-li)

-	esterno (-Ia)

-	Altezza camera di raccordo liberamente selezionabile, xxx in mm, altezza minima = diametro manicotto 	+137 mm, ma almeno 235 mm

-	diametro manicotto liberamente selezionabile, xxx in mm

-	Posizione manicotto:

-	S0 = manicotto dall´alto

-	S1 = 1 manicotto laterale alla camera di raccordo (standard)

-	S2 = 2 manicotti sfalsati di 90°

-	S3 = 2 manicotti sfalsati di 180°

-	S5 = 2 manicotti laterali affiancati

-	con serranda (-DV, solo per collegamento a canali flessibili)

-	Piastra di copertura (-PA) in lamiera d´acciaio verniciata in RAL 9010 (bianco), con montaggio viti a vista (-SM).