Difusor rotacional de techo DQJ

Textos de especificación

Difusor rotacional de techo DQJ-Q-SR-Z-..., con placa frontal cuadrada, disposición circular de las lamas. Es ideal para salas de confort con elevadas tasas de de cambios de aire por hora, para salas blancas (en combinación con una unidad terminal con filtro para partículas en suspensión) y para instalaciones de caudal variable (entre 40 y 100%). Indicado tanto para régimen de calefacción como de refrigeración. Con placa frontal fabricada en chapa de acero, con recubrimiento de polvo de alta calidad, chapa de acero lacada en RAL 9010 (blanco). Con lamas deflectoras centrales orientables y aerodinámicas en forma de ala dispuestas radialmente, fabricadas en plástico en un color similar a RAL 9010 (blanco) o RAL 9005 (negro, estándar) o en aluminio lacado en el color RAL de la placa frontal (la posición de las lamas no se puede variar posteriormente). Las lamas pueden ajustarse individualmente desde la placa frontal del difusor sin tener que desmontarlo y sin herramientas. Las lamas están divididas en dirección longitudinal; esto garantiza un guiado de la vena de aire con una mayor inducción (modelo de impulsión "B"). La sección libre, la pérdida de carga y el nivel de potencia acústica permanecen iguales en cualquiera de las posiciones de las lamas. Montaje visible con tornillos (SM). NW800 con montaje oculto (-VM), con servomotor solo con montaje roscado. Comprobado por TÜV según VDI 6022 hojas 1+2 y DIN 1946 hoja 2

Caudales en m³/h a:	35 dB (A)	40 dB (A)

-	NW 310		229		278

-	NW 400		275		335

-	NW 500		450		575

-	NW 600/625		680		820

-	NW 800		1000		1220

Modelo: SCHAKO tipo DQJ-Q-SR-Z-...

-	Para impulsión, con lamas deflectoras continuas, con placa frontal cuadrada, disposición circular de las lamas. Estándar con montaje céntrico (-MM), solo en combinación con plénum. NW800 con montaje oculto (-VM). Comprobado por TÜV según VDI 6022 hojas 1+2 y DIN 1946 hoja 2

Modelo: SCHAKO tipo DQJ-Q-SR-Z-...-PS-...

-	Para retorno, sin lamas deflectoras, con placa frontal cuadrada, perforación circular. Comprobado por TÜV según VDI 6022 hojas 1+2 y DIN 1946 hoja 2

Caudales en m³/h a:	35 dB (A)	40 dB (A)

-	NW 310		443		533

-	NW 400		498		604

-	NW 500		760		921

-	NW 600/625		1336		1536

-	NW 800		1625		1868

Modelo: SCHAKO tipo DQJ-Q-SR-A-...

-	Para impulsión, con lamas deflectoras, con placa frontal cuadrada, disposición cuadrada de las lamas, potencia sonora y pérdida de presión reducidas con el mismo caudal. Comprobado por TÜV según

VDI 6022 hojas 1+2 y DIN 1946 hoja 2

Caudales en m³/h a:	35 dB (A)	40 dB (A)

-	NW 310		250		300

-	NW 400		295		350

-	NW 500		550		660

-	NW 600/625		740		900

-	NW 800		1260		1500

Modelo: SCHAKO tipo DQJ-Q-SQ-Z-...

-	Para retorno, sin lamas deflectoras, con placa frontal cuadrada, peforación cuadrada, potencia sonora y pérdida de presión reducidas con el mismo caudal. Comprobado por TÜV según VDI 6022 hojas 1+2 y DIN 1946 hoja 2

Caudales en m³/h a:	35 dB (A)	40 dB (A)

-	NW 310		475		570

-	NW 400		495		605

-	NW 500		810		1000

-	NW 600/625		1380		1700

-	NW 800		1770		2130

Modelo: SCHAKO tipo DQJ-Q-SQ-A-...

-	Para impulsión, con lamas deflectoras, con placa frontal redonda, disposición circular de las lamas. Estándar con montaje oculto    (-VM). Comprobado por TÜV según VDI 6022 hojas 1+2 y DIN 1946 hoja 2

Modelo: SCHAKO tipo DQJ-R-SR-Z-...

-	Para impulsión, con lamas deflectoras continuas, con placa frontal redonda, disposición circular de las lamas. Estándar con montaje céntrico (-MM), solo en combinación con plénum. NW800 con montaje oculto (-VM). Comprobado por TÜV según VDI 6022 hojas 1+2 y DIN 1946 hoja 2

Modelo: SCHAKO tipo DQJ-R-SR-Z-...-PS-...

-	Para retorno, sin lamas deflectoras, con placa frontal redonda, perforación circular. Estándar con montaje oculto (-VM). Comprobado por TÜV según VDI 6022 hojas 1+2 y DIN 1946 hoja 2

Modelo: SCHAKO tipo DQJ-R-SR-A-...

-	Para impulsión, con lamas deflectoras, con placa frontal cuadrada, disposición circular de las lamas. Con montaje oculto (-VM, montaje roscado SM no disponible), borde doblado dos veces, especialmente para la utilización bajo techo. Comprobado por TÜV según VDI 6022 hojas 1+2 y DIN 1946 hoja 2

Modelo: SCHAKO tipo DQJ-S-SR-Z-...

-	Para retorno, con placa frontal cuadrada, disposición circular de las lamas. Con montaje oculto (-VM, montaje roscado -SM no disponible), borde doblado dos veces, especialmente para la utilización bajo techo. Comprobado por TÜV según VDI 6022 hojas 1+2 y DIN 1946 hoja 2

Modelo: SCHAKO tipo DQJ-S-SR-A-...

-	Para impulsión, con lamas deflectoras continuas, con placa frontal cuadrada, disposición circular de las lamas. Con montaje oculto (-VM, montaje roscado -SM no disponible), borde doblado dos veces, especialmente para la utilización bajo techo. Comprobado por TÜV según VDI 6022 hojas 1+2 y DIN 1946 hoja 2

Modelo: SCHAKO tipo DQJ-S-SR-Z-...-PS-...

-	Para impulsión, con lamas deflectoras, con placa frontal cuadrada, disposición circular de las lamas. Con montaje oculto (-VM, montaje roscado -SM no disponible), borde doblado dos veces, especialmente para la utilización bajo techo. Comprobado por TÜV según VDI 6022 hojas 1+2 y DIN 1946 hoja 2

Modelo: SCHAKO tipo DQJ-S-SQ-Z-...

-	Para retorno, sin lamas deflectoras, con placa frontal cuadrada, disposición cuadrada de las lamas. Con montaje oculto

(-VM, montaje roscado -SM no disponible), borde doblado dos veces, especialmente para la utilización bajo techo. Comprobado por TÜV según VDI 6022 hojas 1+2 y DIN 1946 hoja 2

Modelo: SCHAKO tipo DQJ-S-SQ-A-...

-	Con modelo de impulsión "A" para una mayor longitud de proyección horizontal.

-	Con modelo de impulsión "B": lamas en posición 1+2

-	Con modelo de impulsión "C": sin lamas (solo disponible para retorno)

-	Con modelo de impulsión "V": todas las lamas en posición 1 (solo régimen de calefacción)

-	Placa frontal de:

-	Chapa de acero lacado en otro color RAL

-	Aluminio anodizado en color natural (E6/EV1) (no disponible para ejecuciones DQJ-R-... y DQJ-S-...).

-	Acero inoxidable, lacado en color plata arena (no disponible para DQJ-S-...)

-	Chapa de acero galvanizado (no disponible para DQJ-S-...)

-	Con montaje oculto (-VM), de un perfil aerodinámico de aluminio con suspensión en 2 puntos (NW 310), en 4 puntos (hasta NW 500) o en 6 puntos (a partir de NW 600), solo disponible en combinación con SK-Q-.../SK-R-...; sin SK-Q-.../SK-R-..., la contrapieza se debe colocar in situ)

-	Con montaje roscado con VM (-VS), para montaje con protección contra golpes (-BS) (solo para NW 800, no disponible para DQJ-S-...).

Accesorios:

-	Plénum (-SK-Q-01-... y SK-R-01-...) fabricado en chapa de acero galvanizado, con ojales de suspensión.

-	Ejecución de impulsión con chapa perforada ecualizadora integrada.

-	Ejecución de retorno lacada en el interior en color RAL 9005 (negro)

-	Con compuerta reguladora (-DK1) en el plénum, ajustable desde abajo para regular fácilmente el caudal de aire sin tener que desmontar la placa frontal.

-  Con cuerda, ajustable desde abajo (-DK2)

-	Con caudalímetro (-VME1).

-	Con ejecución ROB (-ROB1), chapa ecualizadora, compuerta reguladora y caudalímetro extraíbles (solo SK-Q-01...)

-	Con junta labial de goma (-GD1), de goma especial, en la boca de conexión.

-	Con aislamiento térmico

-	interior (-Ii)

-	exterior (-Ia)

-	Altura del plénum de libre elección, xxx en mm, altura mínima = diámetro de la boca + 102 mm para SK-Q-01-... y diámetro de la boca + 137 mm para SK-R-01-...), aunque mín. 235 mm (para las ejecuciones SK-Q-01-Z-310 / -400-...-DK1 / -DK2-...-S0 y SK-R-01-Z-310 / -400 / -500-...-DK1 / -DK2-...-S0, tener en cuenta la altura del plénum especial (véase la página 12)

-	Diámetro de la boca en mm de libre elección, xxx en mm

-	Posición de la boca:

-	S0 = Boca desde arriba

-	S1 = 1 boca lateral en el plénum (estándar)

-	S2 = 2 bocas desplazadas en 90°

-	S3 = 2 bocas desplazadas en 180°

-	S5 = 2 bocas laterales una junto a la otra

-	Servomotor (-M1 / -M2), con servomotores eléctricos (solo DQJ-Q-SR-Z-...-PS-... NW 500-800 con montaje roscado) para una regulación óptima y fácil del guiado de la vena de aire si cambian los requerimientos. Una eventual compuerta reguladora se monta desplazada en 90°; para su ajuste debe desmontarse la placa frontal.

-	Compuerta corredera de regulación (-SS), de chapa de acero galvanizado, para la regulación del caudal de aire (solo DQJ-Q/S-SR-... / DQJ-Q/S-SQ-...), ideal para conductos bajos para un aflujo óptimo.

-	Dispositivo de regulación (-DV) ajustable, fabricada en chapa de acero galvanizado (solo DQJ-R-SR-... con montaje roscado (-SM)).

-	Cubierta 1/4 cubierta (-AD), de chapa de acero galvanizado para adaptación individual de la vena de aire a la situación del local (solo con ejecución para impulsión)

-	Protección contra golpes (-BS), de acero lacado en RAL 9010 (blanco) con recubrimiento de polvo de alta calidad, otro color RAL con precio adicional (solo para DQJ-Q/R-SR-... / DQJ-Q-SQ-... con montaje SM y para NW 800 solo disponible con montaje -VS).