Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal DQJ

Textes d´appels d´offre

Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal type DQJ-Q-SR-Z-..., avec plaque frontale carrée, ailettes formant un cercle. Spécialement conçu pour les espaces de confort à taux de renouvellement d'air élevés, pour les salles blanches (avec des caissons de filtration avec filtre absolu) et pour des installations à débit variable (entre 40 et 100%). Les deux cas, refroidissement et chauffage, sont réalisables. Avec plaque frontale en tôle d'acier, revêtement par poudre de haute qualité, tôle d’acier peinte en couleur RAL 9010 (blanc). Avec des ailettes de déflexion orientables au centre, aérodynamiques, disposées de manière radiale, en matière plastique de couleur similaire à RAL 9010 (blanc), RAL 9005 (noir, standard) ou en aluminium peint dans la couleur RAL de la plaque frontale (une fois peintes, les ailettes ne sont plus ajustables). Ailettes ajustables sans outil et sans démontage du diffuseur du côté de la plaque frontale. Les ailettes sont divisées en longueur, ce qui permet d'ajuster une direction de pulsion avec induction encore plus élevée (direction de pulsion "B"). Section libre de passage, perte de charge et niveau de puissance acoustique restent identiques dans toutes les positions des ailettes. Avec montage par vis apparentes (-SM). NW 800 possible avec montage à vis cachées (-VM), montage motorisé uniquement possible avec montage à vis apparentes (SM). Testé par TÜV selon VDI 6022 feuille 1+2 et DIN 1946 feuille 2

Débits en m³/h pour :		35 dB(A)	40 dB(A)

-	NW 310				229	278

-	NW 400				275	335

-	NW 500				450	575

-	NW 600/625			680	820

-	NW 800				1000	1220

Modèle : SCHAKO type DQJ-Q-SR-Z-...

-	Pour air soufflé, avec des ailettes de déflexion continues, avec plaque frontale carrée, ailettes formant un cercle. Standard avec montage au milieu (-MM), possible seulement avec plénum de raccordement. Avec montage à vis cachées (-VM) pour NW 800. Testé par TÜV selon VDI 6022 feuille 1+2 et DIN 1946 feuille 2

Modèle : SCHAKO type DQJ-Q-SR-Z-...-PS-...

-	Pour air extrait, sans ailettes de déflexion, avec plaque frontale carrée, découpe en forme de cercle. Testé par TÜV selon VDI 6022 feuille 1+2 et DIN 1946 feuille 2

Débits en m³/h pour :	35 dB(A)	40 dB(A)

-	NW 310				443	533

-	NW 400				498	604

-	NW 500				760	921

-	NW 600/625			1336	1536

-	NW 800				1625	1868

Modèle : SCHAKO type DQJ-Q-SR-A-...

-	Pour air soufflé, avec des ailettes de déflexion, avec plaque frontale carrée, ailettes formant un carré, moins de puissance acoustique et perte de charge pour le même débit. Testé par TÜV selon VDI 6022 feuille 1+2 et DIN 1946 feuille 2

Débits en m³/h pour :	35 dB(A)	40 dB(A)

-	NW 310				250	300

-	NW 400				295	350

-	NW 500				550	660

-	NW 600/625			740	900

-	NW 800				1260	1500

Modèle : SCHAKO type DQJ-Q-SQ-Z-...

-	Pour air extrait, sans ailettes de déflexion, avec plaque frontale carrée, découpe en forme de carré, moins de puissance acoustique et perte de charge pour le même débit. Testé par TÜV selon VDI 6022 feuille 1+2 et DIN 1946 feuille 2

Débits en m³/h pour :	35 dB(A)	40 dB(A)

-	NW 310				475	570

-	NW 400				495	605

-	NW 500				810	1000

-	NW 600/625			1380	1700

-	NW 800				1770	2130

Modèle : SCHAKO type DQJ-Q-SQ-A-...

-	Pour air soufflé, avec des ailettes de déflexion, avec plaque frontale ronde, ailettes formant un cercle. Standard avec montage à vis cachées    (-VM). Testé par TÜV selon VDI 6022 feuille 1 + 2 et DIN 1946 feuille 2

Modèle : SCHAKO type DQJ-R-SR-Z-...

-	Pour air soufflé, avec des ailettes continues, avec plaque frontale ronde, ailettes formant un cercle. Standard avec montage au milieu (-MM), possible seulement avec plénum de raccordement. Avec montage à vis cachées (-VM) pour NW 800. Testé par TÜV selon VDI 6022 feuille 1 + 2 et DIN 1946 feuille 2

Modèle : SCHAKO type DQJ-R-SR-Z-...-PS-...

-	Pour air extrait, sans ailettes de déflexion, avec plaque frontale ronde, découpe en forme de cercle. Standard avec montage à vis cachées (-VM). Testé par TÜV selon VDI 6022 feuille 1 + 2 et DIN 1946 feuille 2

Modèle : SCHAKO type DQJ-R-SR-A-...

-	Pour air soufflé, avec des ailettes de déflexion, avec plaque frontale carrée, ailettes formant un cercle. Avec montage à vis cachées (-VM, montage à vis apparentes SM impossible), extrémités repliées, conçu spécialment pour l'utilisation sous plafond. Testé par TÜV selon VDI 6022 feuille 1 + 2 et DIN 1946 feuille 2

Modèle : SCHAKO type DQJ-S-SR-Z-...

-	Pour air extrait, avec plaque frontale carrée, ailettes formant un cercle. Avec montage à vis cachées (-VM, montage à vis apparentes SM impossible), extrémités repliées, conçu spécialment pour l'utilisation sous plafond. Testé par TÜV selon VDI 6022 feuille 1 + 2 et DIN 1946 feuille 2

Modèle : SCHAKO type DQJ-S-SR-A-...

-	Pour air soufflé, avec des ailettes de déflexion continues, avec plaque frontale carrée, ailettes formant un cercle. Avec montage à vis cachées (-VM, montage à vis apparentes SM impossible), extrémités repliées, conçu spécialment pour l'utilisation sous plafond. Testé par TÜV selon VDI 6022 feuille 1 + 2 et DIN 1946 feuille 2

Modèle : SCHAKO type DQJ-S-SR-Z-...-PS-...

-	Pour air soufflé, avec des ailettes de déflexion, avec plaque frontale carrée, ailettes formant un cercle. Avec montage à vis cachées (-VM, montage à vis apparentes SM impossible), extrémités repliées, conçu spécialment pour l'utilisation sous plafond. Testé par TÜV selon VDI 6022 feuille 1 + 2 et DIN 1946 feuille 2

Modèle : SCHAKO type DQJ-S-SQ-Z-...

-	Pour air extrait, sans ailettes de déflexion, avec plaque frontale carrée, ailettes formant un carré. Avec montage à vis cachées

(-VM, montage à vis apparentes -SM impossible), extrémités repliées, conçu spécialement pour l'utilisation sous plafond. Testé par TÜV selon VDI 6022 feuille 1 + 2 et DIN 1946 feuille 2

Modèle : SCHAKO type DQJ-S-SQ-A-...

-	Direction de pulsion « A » pour une longueur horizontale plus grande du jet.

-	Avec orientation du jet d'air « B » : ailettes en position 1+2

-	Avec orientation du jet d'air « C » : sans ailettes (seulement possible pour air extrait)

-	Avec orientation du jet d'air « V » : toutes les ailettes en position 1 (seulement chauffage)

-	Plaque frontale en :

-	Tôle d'acier peinte autre couleur RAL

-	Aluminium, anodisé couleur naturelle (E6/EV1) (non disponible pour versions DQJ-R-... et DQJ-S-...).

-	Acier inoxydable peint en coloris argent sablé (non disponible pour DQJ-S-...)

-	Tôle d'acier galvanisée (non disponible pour DQJ-S-...)

-	Montage à vis cachées (-VM), en profilé en aluminium aérodynamique avec suspension à 2 points (NW 310), à 4 points (jusqu'à NW 500) ou à 6 points (à partir de NW 600), possible uniquement en combinaison avec SK-Q-.../SK-R-... ; sans SK-Q-.../ SK-R-..., la contre-traverse doit être fournie par le client)

-	Montage avec vis apparentes et cachées (-VS), pour montage avec protection pare-ballons (-BS) (seulement pour NW 800, impossible pour DQJ-S-...).

Accessoires :

-	Plénum de raccordement (SK-Q-01-... et SK-R-01-...) en tôle d'acier galvanisée, avec œillets de suspension.

-	Version à air soufflé avec tôle perforée déflectrice intégrée.

-	Version à air extrait, face intérieure peinte en couleur RAL 9005 (noir)

-	Avec clapet d'étranglement (-DK1) dans le plénum de raccordement, ajustable par le bas, pour régulation facile du volume d'air sans démontage de la plaque frontale.

-  Avec câble de commande réglable par le bas (-DK2)

-	Avec dispositif de mesure du débit d'air (-VME1).

-	Version ROB (-ROB1), tôle de répartition d'air, clapet d'étranglement et dispositif mesure du débit d'air démontables (seulement SK-Q-01-...).

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) sur le manchon de raccordement en caoutchouc spécial.

-	Avec isolation thermique

-	Intérieure (-li)

-	Extérieure (-la)

-	Hauteur du plénum au choix, xxx en mm, hauteur minimale = diamètre du manchon + 102 mm pour SK-Q-01-... et diamètre du manchon +137 mm pour SK-R-01-...), mais au minimum 235 mm (pour les versions SK-Q-01-Z-310 / -400-...-DK1 / -DK2-...-S0 et SK-R-01-Z-310 / -400 / -500-...-DK1 / -DK2-...-S0, prendre en compte la hauteur spéciale du plénum (voir page 12)

-	Diamètre du manchon au choix, xxx en mm

-	Position de manchon :

-	S0 = Manchon situé au-dessus

-	S1 = 1 manchon sur la face latérale du plénum (standard)

-	S2 = 2 manchons décalés de 90°

-	S3 = 2 manchons décalés de 180°

-	S5= 2 manchons côte à côte sur la face latérale

-	Réglage motorisé (-M1 / -M2), avec servomoteurs électriques (seulement DQJ-Q-SR-Z-...-PS-... NW 500 à 800 avec montage à vis apparentes) pour une modification optimale et simple de l'orientation du jet d'air afin de s'adapter aux exigences changeantes. Le clapet d'étranglement éventuellement monté est décalé de 90° et doit être ajusté par démontage de la plaque frontale.

-	Registre à glissière (-SS), en tôle d'acier galvanisée, pour la régulation du débit d'air (seulement pour DQJ-Q/S-SR-... / DQJ-Q/S-SQ-...) particulièrement conçu pour un flux d'air optimal dans des conduits bas.

-	Dispositif d'étranglement ajustable (-DV), en tôle d'acier galvanisée (seulement possible : DQJ-R-SR-... avec montage à vis apparentes (SM)).

-	Dispositif d'obturation 1/4 (-AD), en tôle d'acier galvanisée pour adaptation individuelle du jet d'air aux conditions ambiantes (seulement possible pour version à air soufflé).

-	Protection pare-ballons (-BS), en acier avec revêtement par poudre de haute qualité RAL9010 (blanc), autres couleurs RAL possibles moyennant supplément (seulement DQJ-Q/R-SR-... / DQJ-Q-SQ-... avec montage à vis apparentes, montage à vis cachées seulement possible pour NW 800).