Deckendrallauslass DQJA / DQJR

Ausschreibungstexte

Deckendrallauslass DQJA-Z-..., in quadratischer Ausführung speziell für den Einbau in Rasterdecken. Besonders geeignet für Komforträume bis zu einem maximal 12-fachen Luftwechsel. Kühl- und Heizfall sind realisierbar. Bestehend aus quadratischer Frontplatte aus Stahlblech mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung in einem RAL-Farbton (RAL 9010, weiß, Standard), mit mittig drehbar gelagerten, aerodynamischen, einzeln ohne Hilfsmittel von der Auslassfrontseite ohne Demontage des Auslasses einstellbaren, radial angeordneten Luftlenklamellen, in Tragflügelform aus Kunststoff, ähnlich Farbton RAL 9010 (weiß), RAL 9005 (schwarz) oder Aluminium, einzeln oder im gleichen RAL-Farbton wie die Frontplatte lackiert (Lamellen nachträglich nicht verstellbar). Freier Querschnitt, Widerstand und Schallleistungspegel in allen Lamellenstellungen gleichbleibend. Mit sichtbarer Schraubbefestigung (-SM) und umlaufender Schaumstoffdichtung.

Fabrikat: SCHAKO Typ DQJA-Z-...

-	für Abluft, ohne Luftlenklamellen, mit quadratischer Frontplatte.

Fabrikat: SCHAKO Typ DQJA-A-...

-	für Zuluft, mit Luftlenklamellen, mit runder Frontplatte.

Fabrikat: SCHAKO Typ DQJR-Z-...

-	für Abluft, ohne Luftlenklamellen, mit runder Frontplatte.

Fabrikat: SCHAKO Typ DQJR-A-...

-	mit verdeckter Montage (-VM), aus aerodynamischen Alu-Profil, mit 2-Punktaufhägung, nur in Verbindung mit Anschlusskasten möglich.

Zubehör:

-	Anschlusskasten (SK-R-12-...), aus verzinktem Stahlblech, mit Aufhängeösen, sowie seitlichem Stutzen. Auslassbefestigung mit verdeckter Montage (-VM)

-	Zuluftausführung mit integriertem Gleichrichterlochblech (-Z)

-	Abluftausführung (-A)

-	mit einer von der Frontseite verstellbaren Drosselklappe (-DK1) im Anschlusskasten zur Luftmengenregulierung

-	mit Seilzugverstellung (-DK2)

-	mit Volumenstrommesseinrichtung (-VME1).

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), am Anschlussstutzen aus Spezialgummi.

-	thermische Isolierung

-	innen (-Ii)

-	außen (-Ia)

-	Kastenhöhe frei wählbar, xxx in mm, (Mindesthöhe = Stutzendurchmesser + 137 mm, jedoch mindestens 235 mm)

-	Stutzendurchmesser frei wählbar, xxx in mm

-	Stutzenlage

-	S0 = Stutzen von oben

-	S1 = 1 Stutzen seitlich am Kasten (Standard)

-	S2 = 2 Stutzen 90° versetzt

-	S3 = 2 Stutzen 180° versetzt

-	S5 = 2 Stutzen seitlich nebeneinander

-	mit Übergangsstück für Flexrohranschluss (-US) aus Stahlblech Farbton RAL 9005 (schwarz).