Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal DQJA / DQJR

Textes d´appels d´offre

Le diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal DQJA-Z-... en version carrée a été conçu spécialement pour l'encastrement dans des plafonds à dalles. Il est surtout adapté pour des pièces de confort jusqu'au renouvellement (12 fois) max. Les deux cas, refroidissement et chauffage, sont réalisables. Constitué d'une plaque frontale carrée en tôle d'acier, avec un revêtement par poudre de haute qualité en couleur RAL (RAL 9010 blanc standard), avec ailettes de déflexion orientables vers le milieu, aérodynamiques, réglables individuellement sans outil depuis la face frontale du diffuseur et sans démontage de ce dernier. Ailettes disposées de manière radiale, en plastique, comparable à RAL 9010 (blanc), RAL 9005 (noir) ou en aluminium peint en couleur RAL de la plaque frontale (une fois peintes, les ailettes ne sont plus ajustables). Section libre de passage, perte de charge et niveau de puissance acoustique restent identiques dans toutes les positions des ailettes. Avec montage à vis apparentes (-SM) et joint circulaire en mousse.

Modèle : SCHAKO type DQJA-Z-...

-	Pour air extrait, sans ailettes de déflexion, avec plaque frontale carrée.

Modèle : SCHAKO type DQJA-A-...

-	Pour air soufflé, avec des ailettes de déflexion, avec plaque frontale ronde.

Modèle : SCHAKO type DQJR-Z-...

-	Pour air extrait, sans ailettes de déflexion, avec plaque frontale ronde.

Modèle : SCHAKO type DQJR-A-...

-	Pour un montage à vis cachées (-VM), en profilé en aluminium aérodynamique avec suspension à 2 	points, possible seulement avec plénum de raccordement.

Accessoires :

-	Plénum de raccordement SK-R-12-...) en tôle d'acier galvanisée, avec œillets de suspension et manchon 	de raccordement sur le côté. Montage du diffuseur à vis cachées (-VM).

-	Version à air soufflé avec tôle perforée déflectrice intégrée (-Z)

-	Version à air extrait (-A)

-	Avec un clapet d'étranglement du débit d'air (-DK1) réglable depuis la partie frontale dans le plénum 	de raccordement

-	Avec réglage par câble de commande (-DK2)

-	Avec dispositif de mesure du débit d'air (-VME1).

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) sur le manchon de raccordement en caoutchouc spécial.

-	Isolation thermique

-	Intérieure (-li)

-	Extérieure (-la)

-	Hauteur du plénum à choisir librement, xxx en mm, (hauteur minimale = diamètre du manchon + 137 		mm, mais au moins 235 mm)

-	Diamètre du manchon au choix, xxx en mm

-	Position de manchon

-	S0 = Manchon situé au-dessus

-	S1 = 1 manchon sur la face latérale du plénum (standard)

-	S2 = 2 manchons décalés de 90°

- 	S3 = 2 manchons décalés de 180°

-	S5 = 2 manchons côte à côte sur la face latérale

-	Avec adaptateur pour le raccordement sur tube flexible (-US), en tôle d'acier en couleur RAL 9005 (noir).