Dralldurchlass DQJF

Ausschreibungstexte

Dralldurchlass DQJF-R, besonders geeignet für den freihängenden Einsatz in Industriehallen, Komforträumen mit hohen Luftwechselzahlen und für VVS-Anlagen mit variablen Volumenströmen (zwischen 40-100%). Kühl- und Heizfall sind realisierbar. Mit runder Frontplatte, Lamellenbild kreisförmig. Für Zuluft, mit mittig drehbar gelagerten, aerodynamischen radial angeordneten geteilten Luftlenklamellen in Tragflügelform aus Kunststoff Farbton ähnlich RAL 9005 (-L9005, schwarz, Standard), ähnlich RAL 9006 
(-L9006, grau), ähnlich RAL 9010 (-L9010, weiß) oder aus Aluminium lackiert im RAL-Farbton frei wählbar 
(-Axxxx, Lamellen nachträglich nicht verstellbar). Lamellen einzeln, ohne Hilfsmittel von der Durchlassfrontplatte, ohne Demontage des Durchlasses einstellbar. Freier Querschnitt, Widerstand und Schalleistungspegel in allen Lamellenstellungen gleichbleibend.

Nenngröße: NW 500 bis 800

Fabrikat: SCHAKO Typ DQJF-R-SR-Z-...-PT-...

- Für Zuluft, mit mittig drehbar gelagerten, aerodynamischen radial angeordneten durchgehenden Luftlenklamellen in Tragflügelform aus Kunststoff Farbton ähnlich RAL 9005 (-L9005, schwarz, Standard), ähnlich RAL 9006 (-L9006, grau), ähnlich RAL 9010 (-L9010, weiß) oder aus Aluminium lackiert im 
RAL-Farbton frei wählbar (-Axxxx, Lamellen nachträglich nicht verstellbar).

Nenngröße: NW 310 und NW 400

Fabrikat: SCHAKO Typ DQJF-R-SR-Z-...-PS-...

-	Für Abluft, ohne Luftlenklamellen.

Nenngröße: NW 310 bis NW 800

Fabrikat: SCHAKO Typ DQJF-R-SR-A-...-P0-...

Frontplatte:

-	Stahlblech (-SB)

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß) (-9010)

-	lackiert in einem anderen RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx) (immer 4-stellig)

-	Stahlblech verzinkt, ohne Lackierung (-SV-0000)

-	Edelstahl V2A, sandsilber lackiert (-V2-SAND)

Lochbild:

-	nicht reduziert (-000, Standard)

-	reduziertes Lochbild:

-	Lochbild 310 (-310, NW >310)

-	Lochbild 400 (-400, NW >400)

-	Lochbild 500 (-500, NW >500)

-	Lochbild 600 (-600, NW >600)

Luftstrahlführung:

-	für Zuluft-Ausführung

-	„A“ (-A), alle Lamellen in Lamellenstellung 2

-	„V“ (-V), alle Lamellen in Lamellenstellung 1 (nur Heizfall)

-	für Abluft-Ausführung

-	„C“ (-C), ohne Lamellen

Montage:

-	Schraubmontage (-SM) (Standard)

-	seitlich, mittels Linsensenk-Blechschrauben nach DIN ISO 7049-ST3,9 × 13 (bauseits)

-	Verdeckte Montage (-VM)

-	Traversenbefestigung, mit einer Zylinderschraube M6 (nach DIN EN ISO 4762) am Anschlusskasten (-SKF). Nur in Verbindung mit Anschlusskasten möglich.

Zubehör:

-	Anschlusskasten (-SKF), in runder Bauform, mit Aufhängelaschen.

-	Luftart:

-	Zuluft (-Z)

-	Abluft (-A) (innen schwarz lackiert im Farbton RAL 9005 [schwarz])

-	Befestigung:

-	Schraubmontage (-SM, Standard, Schrauben sind bauseits zu stellen)

-	Verdeckte Montage (-VM)

-	Material / Lackierung:

-	Stahlblech (-SB)

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß) (-9010).

-	lackiert in einem anderen RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx) (immer 4-stellig).

-	Stahlblech verzinkt, ohne Lackierung (-SV-0000)

-	Edelstahl V2A, sandsilber lackiert (-V2-SAND)

-	Drosselklappe:

-	ohne Drosselklappe (-DK0) (Standard).

-	mit Drosselklappe (-DK2), im Anschlussstutzen, mit Seilzugverstellung, aus Stahlblech verzinkt, verstellbar, zur einfachen Luftmengenregulierung.

-	Gummilippendichtung:

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0)

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), aus Spezialgummi, am Anschlussstutzen.

-	Volumenstrommesseinrichtung:

-	ohne Volumenstrommesseinrichtung (-VME0) (Standard).

-	mit Volumenstrommesseinrichtung (-VME1), im Anschlusskasten am Anschlussstutzen. Halterung aus Stahlblech verzinkt. Anschlüsse aus Aluminium.

-	Isolierung:

-	ohne Isolierung (-I0)

-	mit Kastenisolierung innen (-Ii), thermische Isolierung im Anschlusskasten innen.

-	Kastenhöhe:

-	Kastenhöhe Standard (-KHS)

-	Kastenhöhe in mm, frei wählbar (-xxx) (Mindesthöhe [KHS] bei Stutzenlage S1 / S2 / S3 = Stutzendurchmesser + 122 mm, jedoch mind. 220 mm, Mindesthöhe [KHS] bei Stutzenlage S0 mind. 250 mm) (immer 3-stellig).

-	Stutzendurchmesser:

-	Stutzendurchmesser Standard (-SDS).

-	Stutzendurchmesser in mm, frei wählbar (-xxx) (immer 3-stellig).

-	Stutzenlage:

-	1 Stutzen von oben (-S0, Standard)

-	1 Stutzen seitlich am Kasten (-S1)

-	2 Stutzen seitlich, 90° versetzt (-S2)

-	2 Stutzen seitlich, 180° versetzt (-S3)

-	Abdeckung (-A0 / -AD)

-	ohne Abdeckung (-A0) (Standard).

-	mit 1/4 Abdeckung (-AD)

-	nur Zuluft-Ausführung möglich.

-	Stahlblech verzinkt.

-	zur 1- oder 2-seitigen Abschirmung.