Difusor rotacional DQJF

Textos de especificación

Difusor rotacional DQJF-R, especialmente apto para el montaje suspendido en naves industriales, salas de confort con altas tasas de cambios de aire por hora y para instalaciones de caudal variable (entre el 40 y 100 %). Indicado tanto para régimen de calefacción como de refrigeración.

Con placa frontal redonda, disposición circular de las lamas. Para impulsión, con lamas deflectoras centrales divididas orientables y aerodinámicas en forma de ala dispuestas radialmente, fabricadas en plástico en un color similar a RAL 9005 (-L9005, negro, estándar), similar a RAL 9006 (-L9006, gris), similar a RAL 9010 (-L9010, blanco) o en aluminio lacado en color RAL de libre elección (-Axxxx, la posición de las lamas no se puede variar posteriormente). Las lamas pueden ajustarse individualmente desde la placa frontal del difusor sin tener que desmontarlo y sin herramientas. La sección libre, la pérdida de carga y

el nivel de potencia acústica no varían en las diferentes posiciones de las lamas.

Tamaño nominal: NW 500 a 800

Modelo: SCHAKO tipo DQJF-R-SR-Z-...-PT-...

-	Para impulsión, con lamas deflectoras centrales continuas orientables y aerodinámicas en forma de ala dispuestas radialmente, fabricadas en plástico en un color similar a RAL 9005 (-L9005, negro, estándar), similar a RAL 9006 (-L9006, gris), similar a RAL 9010 (-L9010, blanco) o en aluminio lacado en color RAL de libre elección (-Axxxx, la posición de las lamas no se puede variar posteriormente).

Tamaño nominal: NW 310 y NW 400

Modelo: SCHAKO tipo DQJF-R-SR-Z-...-PS-...

- 	Para retorno, sin lamas deflectoras de aire.

Tamaño nominal: NW 310 a NW 800

Modelo: SCHAKO tipo DQJF-R-SR-A-...-P0-...

Placa frontal:

- 	Chapa de acero (-SB)

- 	Lacado en color RAL 9010 (blanco) (-9010)

- 	Lacado en otro color RAL, de libre elección (-xxxx) (siempre de 4 caracteres)

-	Chapa de acero galvanizado, sin barniz (-SV-0000)

- 	Acero inoxidable V2A, lacado en color plata arena (-V2-SAND)

Esquema de taladros:

-  	No reducido (-000, estándar)

- 	Esquema de taladros reducido:

- 	Esquema de taladros 310 (-310, NW >310)

- 	Esquema de taladros 400 (-400, NW >400)

- 	Esquema de taladros 500 (-500, NW >500)

- 	Esquema de taladros 600 (-600, NW >600)

Guiado de la vena de aire:

- 	Para ejecución de impulsión

- 	"A" (-A), todas las lamas en posición 2

- 	"V" (-V), todas las lamas en posición 1 (solo régimen de calefacción)

- 	Para ejecución de retorno

- 	"C" (-C), sin lamas

Montaje:

-	Montaje roscado (-SM) (estándar)

-	Lateral, mediante tornillos roscachapa de cabeza avellanada según DIN ISO 7049-ST3,9 x 13 (a cargo del cliente)

-	Montaje oculto (-VM)

-	Fijación por travesaño, con un tornillo cilíndrico M6 (según DIN EN ISO 4762) en el plénum (-SKF).

Solo disponible en combinación con plénum.

Accesorios:

-	Plénum (-SKF), diseño redondo, con orejetas de suspensión.

-	Tipo de aire:

-	Impulsión (-Z)

-	Retorno (-A) (interior lacado en color RAL 9005 [negro])

-	Fijación:

-	Montaje roscado (-SM, estándar, los tornillos corren a cargo del cliente)

-	Montaje oculto (-VM)

-	Material / barniz:

-	Chapa de acero (-SB)

-	Lacado en color RAL 9010 (blanco) (-9010).

-	Lacado en otro color RAL, de libre elección (-xxxx) (siempre de 4 caracteres).

-	Chapa de acero galvanizado, sin barniz (-SV-0000)

-	Acero inoxidable V2A, lacado en color plata arena (-V2-SAND)

-	Compuerta reguladora:

-	Sin compuerta reguladora (-DK0) (estándar).

-	Con compuerta reguladora (-DK2), en la boca de conexión, con ajuste manual por cuerda, de chapa de acero galvanizado, ajustable, para una regulación del caudal de aire sencilla.

- 	Junta labial de goma:

- 	Sin junta labial de goma (-GD0)

- 	Con junta labial de goma (-GD1), de goma especial, en la boca de conexión.

- 	Caudalímetro:

-  	Sin caudalímetro (-VME0) (estándar).

-  	Con caudalímetro (-VME1), en el plénum en la boca de conexión. Soporte de chapa de acero galvanizado. Conexiones de aluminio.

- 	Aislamiento:

- 	Sin aislamiento (-I0).

- 	Con aislamiento del plénum interior (-Ii), aislamiento térmico en el interior del plénum.

- 	Altura del plénum:

-  	Altura del plénum estándar (-KHS)

- 	Altura del plénum en mm, de libre elección (-xxx) (altura mínima [KHS] con una posición de la boca S1 / S2 / S3 = diámetro de la boca + 122 mm, aunque mín. 220 mm, altura mínima [KHS] con una posición de la boca S0 mín. 250 mm) (siempre de 3 caracteres).

- 	Diámetro de la boca:

- 	Diámetro de la boca estándar (-SDS).

- 	Diámetro de la boca en mm, de libre elección (-xxx) (siempre de 3 caracteres).

- 	Posición de la boca:

- 	1 boca desde arriba (-S0, estándar)

- 	1 boca lateral en el plénum (-S1)

- 	2 bocas laterales, desplazadas en 90° (-S2)

- 	2 bocas laterales, desplazadas en 180° (-S3)

- 	Cubierta (-A0/-AD)

- 	Sin cubierta (-A0) (estándar).

- 	Con cubierta 1/4 (-AD)

- 	Solo ejecución de impulsión.

- 	Chapa de acero galvanizado

- 	Para el apantallamiento de 1 o 2 laterales.