Wervelrooster DQJF

Aanbestedingsteksten

Werveldoorlaat DQJF-R, vrij hangend bijzonder geschikt voor industriële hallen en comfortruimten met hoge ventilatiewaarden voor VVS-installaties met variabele luchtvolumes (tussen 40-100 %). Koeling en verwarming zijn mogelijk.

Met rond frontpaneel, kruisvormig lamellenbeeld. Voor luchttoevoer, met in het midden draaibaar gemonteerde, aerodynamische radiaal geplaatste gedeelde luchtrichtlamellen in draagvleugelvorm van kunststof gelijkaaardig aan RAL 9005 (-L9005, zwart, standaard), gelijkaardig aan RAL 9006 (-L9006, grijs), gelijkaardig aan RAL 9010 (-L9010, wit) of van gelakt aluminium in vrij te kiezen RAL-kleur (-Axxxx, lamellen achteraf niet verstelbaar). Lamellen afzonderlijk zonder hulp van het doorlaatfrontpaneel en zonder demontage van de doorlaat instelbaar. Vrije doorsnede, weerstand en geluidsvermogenniveau in alle lamellenstanden gelijkblijvend.

Nominale afmeting: NW 500 tot 800

-	Voor luchttoevoer, met in het midden draaibaar gemonteerde, aerodynamische radiaal geplaatste doorgaande luchtrichtlamellen in draagvleugelvorm van kunststof met kleur gelijkaardig aan RAL 9005 
(-L9005, zwart, standaard), RAL 9006 (-L9006, grijs), RAL 9010 (-L9010, wit) of van aluminium gelakt in een vrij te kiezen RAL-kleur (-Axxxx, lamellen achteraf niet verstelbaar).

Nominale grootte: NW 310 en NW 400

Product: SCHAKO type DQJF-R-SR-Z-...-PS-...

-	Voor luchtafvoer, zonder luchtrichtlamellen.

Nominale grootte: NW 310 tot NW 800

Product: SCHAKO type DQJF-R-SR-A-...-P0-...

Frontpaneel:

-	Plaatstaal (-SB)

-	gelakt in de kleur RAL 9010 (wit) (-9010)

-	gelakt in een andere RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx) (altijd 4 cijfers)

-	verzinkt plaatstaal, zonder lak (-SV-0000)

-	roestvrij staal V2A, gelakt in de kleur zandzilver (-V2-SAND)

Gatenpatroon:

-	niet gereduceerd (-000, standaard)

-	gereduceerd gatenpatroon:

-	Gatenpatroon 310 (-310, NW >310)

-	Gatenpatroon 400 (-400, NW >400)

-	Gatenpatroon 500 (-500, NW >500)

-	Gatenpatroon 600 (-600, NW >600)

Luchtstroomgeleiding:

-	voor luchttoevoeruitvoering

-	"A" (-A), alle lamellen in lamellenstand 2

-	"V" (-V), alle lamellen in lamellenstand 1 (alleen bij verwarming)

-	voor luchtafvoeruitvoering

-	"C" (-C), zonder lamellen

Montage:

-	Schroefbevestiging (-SM) (standaard)

-	zijdelings, met behulp van bolverzonken plaatschroeven conform DIN ISO 7049-ST3,9 x 13 (door de installateur te voorzien)

-	Verdekte montage (-VM)

-	Traversebevestiging, met een cilinderkopschroef M6 (conform DIN EN ISO 4762) aan de aansluitkast

(-SKF).

Alleen mogelijk in combinatie met aansluitkast.

Toebehoren:

-	Aansluitkast (-SKF), in ronde bouwvorm, met ophanglussen.

-	Luchtsoort:

-	Luchttoevoer (-Z)

-	luchtafvoer (-A) (binnenkant zwart gelakt in de kleur RAL 9005 [zwart])

-	Bevestiging:

-	Schroefbevestiging (-SM, standaard, schroeven door de installateur te voorzien)

-	Verdekte montage (-VM)

-	Materiaal/lak:

-	Plaatstaal (-SB)

- 	gelakt in de kleur RAL 9010 (wit) (-9010).

-	gelakt in een andere RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx) (altijd 4 cijfers).

-	verzinkt plaatstaal, zonder lak (-SV-0000)

-	roestvrij staal V2A, gelakt in de kleur zandzilver (-V2-SAND)

-	Regelklep:

-	zonder regelklep (-DK0) (standaard).

-	met regelklep (-DK2), in de aansluitaftakking, met trekkabelverstelling, uit verzinkt plaatstaal, verstelbaar, voor de eenvoudige regeling van de luchthoeveelheid.

-	Rubberen lippendichting

-	zonder rubberen lippendichting (-GD0)

-	met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rubber aan de aansluitaftakking.

-	Luchtvolumemeetsysteem:

-	zonder luchtvolumemeetsysteem (-VME0) (standaard).

-	met luchtvolumemeetsysteem (-VME1), in de aansluitkast aan de aansluitaftakking. Houder uit verzinkt plaatstaal. aansluitingen uit aluminium.

-	Isolatie:

-	zonder isolatie (-I0)

-	met kastisolatie aan de binnenkant (-Ii), thermische isolatie in de aansluitkast aan de binnenkant.	-	Kasthoogte:

-	Kasthoogte standaard (-KHS)

-	kasthoogte in mm, vrij te kiezen (-xxx) (minimale hoogte [KHS] bij aftakkingspositie S1 / S2 / S3 = aftakkingsdiameter + 122 mm, echter min. 220 mm, minimale hoogte [KHS] bij aftakkingspositie S0 min. 250 mm) (altijd 3 cijfers).

-	Aftakkingsdiameter:

-	aftakkingsdiameter standaard (-SDS).

-	aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (-xxx) (altijd 3 cijfers).

-	Aftakkingspositie:

-	1 aftakking aan de bovenkant (-S0, standaard)

-	1 aftakking aan de zijkant aan de kast (-S1)

-	2 aftakkingen aan de zijkant, 90° verplaatst (-S2)

-	2 aftakkingen aan de zijkant, 180° verplaatst (-S3)

-	Afdekking (-A0 / -AD)

-	zonder afdekking (-A0) (standaard).

-	met 1/4 afdekking (-AD)

-	alleen uitvoering luchttoevoer mogelijk

-	verzinkt plaatstaal

-	voor de 1- of 2-zijdige afscherming.