Difusor rotacional de techo en techos de panel DQJP

Texto de especificación

Difusor rotacional de techo DQJP-SR-...-Z-... integrado en techos de panel para impulsión, ejecución cuadrada, disposición circular de las lamas. Placa frontal de las mismas dimensiones que los paneles de techo para un aspecto de techo homogéneo y un montaje con ahorro de tiempo y de costes. Es ideal para salas de confort con elevadas tasas de circulación de aire y para instalaciones de caudal variable (entre 40 y 100%). Indicado tanto para régimen de calefacción como de refrigeración.

Se compone de una placa frontal de chapa de acero (-SB) del mismo tamaño que el panel con recubrimiento de polvo de alta calidad en el color RAL blanco (-9010, estándar) o en otro color RAL de libre elección (xxxx). Con lamas deflectoras centrales orientables y aerodinámicas que se pueden ajustar individualmente desde el lado frontal del difusor sin tener que desmontarlo y sin herramientas, en forma de ala.

La sección libre, la pérdida de carga y el nivel de potencia acústica permanecen iguales en cualquiera de las posiciones de las lamas.

Modelo: SCHAKO tipo DQJP-SR-...-Z-...

-	Para retorno, sin lamas deflectoras, perforación circular.

Modelo: SCHAKO tipo DQJP-SR-...-A-...

-	Para impulsión, disposición cuadrada de las lamas.

Modelo: SCHAKO tipo DQJP-SQ-...-Z-...

-	Para retorno, sin lamas deflectoras, perforación cuadrada.

Modelo: SCHAKO tipo DQJP-SQ-...-A-...

Anchura placa frontal (-xxx, de 3 caracteres): B = _________ mm

(Bmin = esquema de taladros - 2 mm, Bmax = 900 mm)

Longitud placa frontal (-xxxx, de 4 caracteres):	L = _________ mm

(Lmin = esquema de taladros - 2 mm, Lmax = 1500 mm)

Lamas:

-	Lamas divididas (-PT) (en ejecución -SR a partir de esquema de taladros NW500, en ejecución -SQ a partir de esquema de taladros NW400, solo para impulsión).

-	Lamas continuas (-PS) (en ejecución -SR esquema de taladros NW310 a 800, en ejecución -SQ solo esquema de taladros NW310, solo para impulsión).

-	Sin lamas (-P0) (solo disponible para retorno).

Color de las lamas:

-	Lamas de plástico

-	Similar a RAL9005 (negro, -L9005)

-	Similar a RAL9006 (gris, -L9006)

-	Similar a RAL9010 (blanco, -L9010)

-	Lamas de aluminio, color RAL de libre elección (-Axxxx, la posición de las lamas no se puede variar posteriormente).

-	Sin lamas (solo disponible para retorno).

Guiado de la vena de aire:

-	Para ejecución de impulsión:

-	"A" (-A), todas las lamas en posición 2.

-	"B" (-B), lamas en posición 1+2, preajuste de fábrica. (En función del tamaño, se puede seleccionar el modelo de impulsión "B" que se caracteriza por una inducción más alta).

-	"V" (-V), todas las lamas en posición 1 (sólo régimen de calefacción).

-	Para ejecución de retorno:

-	"C" (-C), sin lamas.

Montaje:

-	Montaje roscado (-SM) (estándar), visible con junta de espuma en toda la circunferencia.

-	Montaje oculto (-VM), de un perfil aerodinámico de aluminio con suspensión en 6 puntos, solo en combinación con plénum.

Accesorios:

Plénum (SK-Q-15-…) de chapa de acero galvanizado (-SV, estándar), con ojales de suspensión, en los diámetros nominales NW310 a 800.

--	Tipo de aire:

-	Impulsión (-Z), con chapa perforada ecualizadora integrada.

-	Retorno (-A), interior del pénum lacado en color RAL 9005 (negro).

--	Fijación:

-	Montaje roscado (-SM) (estándar).

-	Montaje oculto (-VM).

--	Compuerta reguladora:

-	Sin compuerta reguladora (-DK0) (estándar).

-	Con compuerta reguladora (-DK1), de chapa de acero galvanizado, en la carcasa del plénum, ajustable, para una regulación del caudal de aire sencilla.

-	Con compuerta reguladora (-DK2), como DK1 pero con ajuste manual por cuerda (solo para una posición de la boca -S0).

--	Junta labial de goma:

-	Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar).

-	Con junta labial de goma (-GD1), de goma especial, en la boca de conexión.

-- Caudalímetro:

-	Sin caudalímetro (-VME0) (estándar).

-	Con caudalímetro (-VME1), soporte de chapa de acero galvanizado, dispositivo de medición de plástico, conexiones de aluminio.

--	Ejecución ROB:

-	Sin ejecución ROB (-ROB0) (estándar).

-	Con ejecución ROB (-ROB1). Chapa ecualizadora, compuerta reguladora y caudalímetro extraíbles.

--	Aislamiento:

-	Sin aislamiento (-I0)

-	Con aislamiento interior (-Ii), aislamiento térmico en el interior del plénum.

-	Con aislamiento exterior (-Ia), aislamiento térmico en el exterior del plénum.

--	Altura del plénum:

-	Altura del plénum estándar (-KHS).

-	Altura del plénum en mm (-xxx) (altura mín. = diámetro de la boca + 102 mm, aunque mín. 200 mm) (para SK-Q-15-Z-…-DK1/-DK2-…-S0, tener en cuenta la altura del plénum especial (véase la página 5)) (siempre de 3 caracteres).

--	Diámetro de la boca:

-	Diámetro de la boca estándar (-SDS).

-	Diámetro de la boca en mm, de libre elección (-xxx, siempre 3 caracteres).

--	Posición de la boca:

-	Boca desde arriba (-S0).

-	1 boca lateral en el plénum (-S1) (estándar).

-	2 bocas laterales, desplazadas en 90° (-S2).

-	2 bocas laterales, desplazadas en 180° (-S3).

-	2 bocas laterales una junto a la otra (-S5).